Urząd Gminy Biesiekierz

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biesiekierz

Biesiekierz, Maj 2004

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biesiekierz

opracował zespół

w składzie:

mgr inż.	Wojciech Krużewski – kierownik zespołu

mgr		Justyna Woźnica

SPIS TREŚCI

1.  WSTĘP	3

1.1  Podstawa opracowania	3

2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY	3

2.1.  Płożenie geograficzne i obszar gminy	3

2.2.  Potencjał przyrodniczy i walory krajobrazowo – turystyczne	3

2.2.1.  Gleby, bogactwa naturalne i klimat	3

2.2.2.  Warunki klimatyczne	3

2.3.  Potencjał społeczno – gospodarczy	3

2.3.1.  Demografia	3

2.3.2.  Zatrudnienie	3

2.3.3  Gospodarka	3

2.4.  Infrastruktura techniczna	3

2.4.1.  Infrastruktura komunikacyjna	3

2.4.2.  Gospodarka wodno-ściekowa	3

2.4.2.1.  Zaopatrzenie w wodę	3

2.4.2.2.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	3

2.4.3.  Zaopatrzenie w energię cieplną	3

2.4.4.  Zaopatrzenie w gaz	3

2.4.5.  Elektroenergetyka	3

2.4.6.  Telekomunikacja	3

2.5.  Charakterystyka środowiska przyrodniczego	3

2.5.1.  Budowa geologiczna	3

2.5.2.  Geomorfologia – rzeźba terenu	3

2.5.3.  Wody podziemne	3

2.5.4.  Wody powierzchniowe	3

2.5.5.  Ogólna charakterystyka flory	3

2.5.6.  Lasy	3

3.  Stan i tendencje oraz źródła przeobrażeń środowiska naturalnego	3

3.1.  Stan i tendencje zmian jakości powietrza	3

3.1.1.  Jakość powietrza na obszarze powiatu koszalińskiego według oceny za rok 2002	3

3.1.2.   Stan i tendencje zmian czystości wód powierzchniowych	3

3.1.3.  Rzeki	3

3.1.3.1.  Rzeka Czerwona	3

3.1.4.  Jeziora	3

3.1.5.  Natężenie hałasu komunikacyjnego i pochodzącego z innych źródeł	3

3.1.6.  Pole elektromagnetyczne	3

3.2.  Obszary zdegradowane krajobrazowo	3

3.3.  Podstawowe źródła przeobrażeń środowiska przyrodniczego	3

3.3.1.  Zagrożenia dla przyrody i krajobrazu	3

3.3.2.  Zagrożenia dla szaty roślinnej i zapobieganie im	3

3.3.3.  Zagrożenia dla fauny	3

3.4.  Bariery ekologiczne	3

4.  OCHRONA PRZYRODY W GMINIE	3

4.1.  Istniejące obszary i obiekty chronione	3

4.2.  Obszary i obiekty przewidziane do ochrony w gminie Biesiekierz	3

4.3.  Proponowany obszar chronionego krajobrazu obejmującego teren gminy Biesiekierz.	3

4.4.  Użytki ekologiczne	3

4.5.  Wykaz drzew przewidzianych do ochrony	3

5.  Zasady polityki ekologicznej	3

5.1.  Limity racjonalnego wykorzystania środowiska w powiecie do 2010 roku	3

5.2.   Limity racjonalnego wykorzystania środowiska w gminie do 2012 roku	3

5.3.  Zastosowanie okresów przejściowych w obszarze środowiska	3

6.  Edukacja ekologiczna	3

6.1.  Ogólne założenia metodyczno-organizacyjne Powszechnego Programu  Edukacji Ekologicznej w województwie zachodniopomorskim.	3

6.2.  Wnioski z analizy dotychczas stosowanych form i metod edukacji ekologicznej	3

7.  Uwarunkowania ZRÓWNOWAŻONEGO Rozwoju (analiza SWOT)	3

7.1.  Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze	3

7.2.  Warunki przyrodnicze i rolnictwo	3

7.3.   Turystyka	3

7.4.  Infrastruktura techniczna	3

8.  Cele i Działania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju	3

8.1.  Cele i zadania w zakresie polityki ekologicznej województwa zachodniopomorskiego	3

8.1.1.  Gorące punkty w skali województwa (Cel 1)	3

8.1.2.  Gospodarka wodna (Cel 2)	3

8.1.3.  Gospodarka odpadami (Cel 3)	3

8.1.4.  Poprawa jakości środowiska - powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne (Cel 4)	3

8.1.5.  Racjonalizacja użytkowania surowców (Cel 5)	3

8.1.6.  Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeży (Cel 6)	3

8.1.7.  Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych (Cel 7)	3

8.1.8.  Przeciwdziałanie poważnym awariom (Cel 8)	3

8.1.9.  Zwiększenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna (Cel 9)	3

8.2.  Cele i zadania w zakresie polityki ekologicznej, określone w Programie ochrony środowiska dla miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego	3

8.3.  Cele i zadania do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska Gminy Biesiekierz	3

8.4.  Wytyczne w zakresie ochrony środowiska	3

8.4.1.  Wytyczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	3

8.4.2.  Wytyczne w zakresie łowiectwa, wędkarstwa, i turystyki	3

8.4.3.  Wytyczne w zakresie gospodarki leśnej i rolnej	3

8.4.4.  Wytyczne w zakresie obszarów i obiektów przewidzianych do ochrony	3

8.4.4.1.  Rezerwaty przyrody	3

8.4.4.2.  Obszary chronionego krajobrazu	3

8.4.4.3.  Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe	3

8.4.4.4.  Użytki ekologiczne	3

8.4.4.5.  Pomniki przyrody	3

8.5. Odnawialne źródła energii	3

8.5.1.  Energia wiatrowa	3

8.5.2.  Energia wodna	3

8.5.3.  Energia biomasy	3

8.5.4.  Energia otoczenia	3

8.5.5.  Kojarzenie źródeł energii	3

9.  Ochrona Zasobów Środowiska	3

9.1.  Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska	3

9.1.1.  Podstawowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w sferze gospodarki wodno – ściekowej	3

9.1.2.  Podstawowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w sferze emisji zanieczyszczeń do atmosfery	3

9.1.3.  Podstawowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w sferze emisji hałasu	3

9.1.4.  Podstawowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w sferze emisji pól elektromagnetycznych	3

10.  MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ORAZ PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA	3

10.1.  Instrumenty prawne	3

10.2.  Instrumenty finansowo-prawne	3

10.3.  Instrumenty społeczne	3

10.4.  Monitoring programu	3

10.5.  Mierniki realizacji programu dla gminy Biesiekierz	3

11.  PLAN DZIAŁAŃ W OKRESIE DŁUGOTERMINOWYM I KRÓTKOTERMINOWYM	3

11.1.  Plan działań w okresie długoterminowym do 2015 roku.	3

11.2.  Plan działań krótkoterminowych i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2004 - 2007	3

12.  BibliografiA	3

13.  Spis tabel	3

14.  Aneks skrótów	3

1.  WSTĘP

Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego mają obowiązek ustawowo zapewnić warunki niezbędne do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podległe im i nadzorowane przez nie jednostki organizacyjne. W artykule 17 ustawy Prawo ochrony środowiska zapisano, że w celu realizacji polityki ekologicznej państwa zarządy wojewódzkie, powiatowe i gminne sporządzą programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w artykule 14 tejże ustawy. Ponadto należy dodać, że gminne lub powiatowe programy ochrony środowiska to instrumenty długofalowego zarządzania środowiskiem. Niezależnie od zmieniających się układów politycznych, programy te powinny stanowić element ciągłości i trwałości w działaniach władz na rzecz ochrony 
i zrównoważonego rozwoju środowiska.

Termin „zrównoważony rozwój” definiowany jest jako taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Dlatego wszelkie działania dążące do rozwoju, tak w skali lokalnej (gmina, powiat, subregion), jak i regionalnej oraz globalnej, mające charakter polityczny, społeczny lub gospodarczy nie powinny zubażać zasobów przyrodniczych w sposób trwały.

Program ochrony środowiska, który został opracowany dla potrzeb gminy Biesiekierz, obejmuje takie główne elementy jak:

- cele i zasady polityki ekologicznej gminy,

- ogólną charakterystykę i ocenę środowiska przyrodniczego,

- opis infrastruktury technicznej,

- opis działań niezbędnych w edukacji ekologicznej oraz dobrych przykładów w tym zakresie

- określenie szans i zagrożeń wynikających z istniejących zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego,

- określenie priorytetów i listy zadania oraz wskazań w zakresie ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju,

- opis ochrony zasobów środowiska oraz metod monitoringu i zarządzania,

- określenie kosztów realizacji programu ochrony środowiska.

Zrównoważony rozwój to rodzaj rozwoju społeczno – gospodarczego, który stwarza szansę równego dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub obywateli. W wyniku realizacji zrównoważonego rozwoju regionów następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, gwarantujących zachowanie równowagi przyrodniczej. Ochrona środowiska jest jednym z podstawowych obowiązków władz publicznych i całego społeczeństwa.

Jedne z podstawowych działań na skalę międzynarodową, które stanowią punkt wyjścia dla tworzenia programów lokalnych, znalazły odbicie podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój", która odbyła się w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro.

Dla tworzenia lokalnych programów środowiska podstawowym dokumentem jest „Agenda 21". Dokument ten zawiera program działań, jakie należy popierać na rzecz ekorozwoju w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej. „Agenda 21" zaleca budowanie kompleksowych programów ekorozwoju na poziomie kontynentów, krajów, gmin oraz miejscowości. Ich celem jest określenie warunków dla wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnej koegzystencji człowieka 
i przyrody. Opracowane według zaleceń „Agendy 21" programy będą szczególnie pomocne dla wyodrębnienia indywidualnych cech danego regionu i określenia jego specjalnych uwarunkowań oraz kierunków rozwoju. Zrównoważony rozwój regionu oznacza nowe podejście do wąsko rozumianego rozwoju gospodarczego. Podstawy zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) to:

- systematyczny rozwój społeczno-gospodarczy dokonujący się z poszanowaniem 
i racjonalnym wykorzystaniem dóbr przyrody;

- prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w taki sposób, aby nie spowodować 
w środowisku przyrodniczym nieodwracalnych zmian;

- szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego;

- zbiór celów społecznie nadrzędnych, a mianowicie:

  - dobrobyt (materialny i społeczny);

  - sprawiedliwość;

  - bezpieczeństwo.

„Agenda 21" to program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, który zmierza w kierunku wprowadzenia i integracji ładów:

- ekologicznego,

- społecznego,

- ekonomicznego,

- przestrzennego.

Ukierunkowanie procesów zrównoważonego rozwoju może pomóc w uzyskaniu:

- aktywnego włączenia się mieszkańców w sprawy ochrony środowiska,

- ochrony lokalnych zasobów przyrody,

- harmonijnego rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem istniejących zasobów przyrody,

- sposobów lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych w powiecie,

- środków finansowych na ekorozwój subregionu,

- polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców,

- poprawy warunków życia,

- poprawy nastrojów społecznych.

Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym, że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejny 4-letni okres (art. 14). W art. 17 ustawy zapisano, że 
w celu realizacji polityki ekologicznej państwa zarządy wojewódzkie, powiatowe i gminne sporządzą programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.

W celu stworzenia warunków niezbędnych do ochrony środowiska weszło w życie nowe Prawo ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.). W dziale III tej ustawy określono politykę ekologiczną państwa. Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska (art. 13). Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:

- cele ekologiczne;

- priorytety ekologiczne;

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

1.1  Podstawa opracowania

Podstawą opracowania „Programu Ochrony Środowiska gminy Biesiekierz” była szczegółowa analiza poniższych dokumentów:

- „Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015”,

- „Program ochrony środowiska dla miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego”,

- „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego”,

- „Program ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim”,

- „Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2002 – 2006”,

- „Planowanie i wdrażanie polityki ochrony środowiska 2001-2006”,

- „Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 1999, 2000, 2001”,

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz”,

- „Strategia rozwoju gminy Biesiekierz”,

- Wieloletni plan inwestycji gminy Biesiekierz na lata 2003 – 2006.

2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

2.1.  Płożenie geograficzne i obszar gminy

Obszar gminy Biesiekierz należy do jednostki geomorfologicznej, określanej jako Równina Białogardzka, należąca do Pobrzeży Koszalińskich. Równina Białogardzka znajduje się na wschód od Doliny Parsęty, między Białogardem a Koszalinem. Przez południową część równiny przebiega fragment pradoliny pomorskiej. Występujące tu jeziora są nieliczne i małe.

Gmina położona jest w strefie drogi krajowej relacji Gdańsk – Szczecin. Bezpośrednio graniczy z miastem Koszalin oraz gminami: Świeszyno, Białogard, Karlino, Będzino.

Południowo – zachodnia granica gminy przebiega na długość około 7 km wzdłuż rzeki Radwi, a południowo – wschodnia przebiega wzdłuż linii kolejowej relacji Gdańsk – Szczecin. Północno – zachodnia granica gminy Biesiekierz przebiega równolegle do brzegu Bałtyku. Odległość od tej granicy do morza wynosi ok. 15 km. Wschodnia granica gminy łączy się z granicą miasta Koszalin. Wsie Stare i Nowe Bielice, leżące w pobliżu Koszalina mają charakter miejscowości podmiejskich.

Gmina graniczy:

- od północy z gminą Będzino,

- od wschodu z miastem Koszalin,

- od południowego wschodu z gminą Świeszyno,

- od południowego zachodu z gminą Białogard,

- od północnego zachodu z gminą Karlino.

Obszar gminy to 116,8 km2.

Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco:

Tabela nr 1.  Struktura użytkowania gruntów.

| Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Udział w % |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 11 687 | 100 |
| W tym: |  |  |
| Użytki rolne | 8 200 | 70,16 |
| Lasy i grunty leśne | 2 254 | 19,29 |
| Grunty zabudowane | 309 | 2,64 |
| Wody płynące, stojące i rowy | 155 | 1,33 |
| Nieużytki | 438 | 3,75 |
| Pozostałe | 331 | 2,83 |

2.2.  Potencjał przyrodniczy i walory krajobrazowo – turystyczne

2.2.1.  Gleby, bogactwa naturalne i klimat

Gleby występujące na obszarze gminy to w większości dobre gleby bielicowe. Występują tu także gleby ilaste, gleby mułowe i żwir. Na obszarze gminy Biesiekierz występują gleby klas od 
III do VI. Wśród gruntów ornych dominują gleby klasy IVa i IV. Zajmują one łącznie 67,7% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Trwałe użytki zielone to znaczny obszar gleb klasy III, zajmującej 41,3% powierzchni. Na obszarze gminy występują prawie wszystkie kompleksy gleb 
z wyjątkiem bardzo dobrego kompleksu przestrzennego.

2.2.2.  Warunki klimatyczne

Klimat występujący na obszarze gminy wyróżnia się cechami klimatu morskiego 
i charakteryzuje się krótkimi, niezbyt mroźnymi zimami oraz krótkim i deszczowym latem. Okresy wiosenny i jesienny są dość długie.

Klimat ten kształtują masy powietrza napływające znad Atlantyku, których cechy ulegają modyfikacji za sprawą sąsiedztwa Bałtyku i deniwelacji terenu na granicy pobrzeży i Pojezierza Pomorskiego. Przeważają wiatry wiejące z kierunków południowo – zachodnich. W miesiącach zimowych wieją wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, które przynoszą odwilż. Na wiosnę wieją wiatry północne i północno-wschodnie przynoszące pogodę dość suchą i silnie skontrastowaną termicznie. W lasach przeważają chłodne wiatry zachodnie i północno – zachodnie, przynoszące wilgotne i deszczowe masy powietrza polarno-morskiego.

Podstawowe cechy klimatu:

| opady | 650 ÷ 800 mm (przy przeciętnej ok. 700 mm) |
| --- | --- |
| opady w miesiącach letnich | 90 ÷ 100 mm |
| amplituda powietrza | 19○C |
| najzimniejszy miesiąc | Luty (-2, -4○C) |
| średnia temperatura roczna | + 8,7○C |
| wiatry | zachodnie i północno zachodnie |
| siła wiatrów średnio | 2 ÷ 3 m/sek |
| okres wegetacji | 220 ÷ 230 dni |

2.3.  Potencjał społeczno – gospodarczy

2.3.1.  Demografia

Liczbę ludności z podziałem na płeć przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 2.  Ludność według płci.

| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mężczyźni | Kobiety |
| Województwo zachodniopomorskie | 1 697 718 | 826 954 | 870 764 |
| Powiat Koszalin | 63 042 | 31 400 | 31 642 |
| Gmina Biesiekierz | 4 953 | 2 466 | 2 487 |

Źródło: Rocznik statystyczny GUS 2003, dane UG w Biesiekierzu.

Liczba ludności zamieszkującej gminę Biesiekierz stanowi 0,28% wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i 7,65% mieszkańców powiatu koszalińskiego. Gęstość zaludnienia na obszarze gminy Biesiekierz to 41 osób na 1 km2. Wskaźnik feminizacji w gminie wynosi 1,00. Natomiast wskaźnik feminizacji w powiecie to1,01.

Tabela nr 3.  Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym.

| Wyszczególnienie | Razem |
| --- | --- |
| Przedprodukcyjnym | 1 285 |
| Produkcyjnym | 3 023 |
| Poprodukcyjnym | 517 |
| Razem | 4825 |

Źródło: Rocznik statystyczny GUS 2003.

Z analizy wynika, że ponad 62% ludności gminy Biesiekierz to osoby w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozami demograficznymi udział tej grupy ludności w najbliższych latach będzie wzrastał, a w związku z tym będą się zwiększać problemy, związane z zatrudnieniem ludzi zdolnych do pracy i chcących pracować. Przyrost ludności w wieku produkcyjnym zbiega się z dość wysoką stopą bezrobocia w gminie. Przed samorządem gminnym stają więc duże problemy. Od ich pomyślnego rozwiązania, w znacznym stopniu zależeć będzie czy roczniki wkraczające
w wiek zdolności do pracy będą mogły być zatrudniane w gminie i regionie, czy też zasilać będą szeregi bezrobotnych lub będą opuszczać gminę w poszukiwaniu korzystniejszych dla siebie warunków życia, pogłębiając tym samym pogorszenie struktury wieku ludności miejscowej.

2.3.2.  Zatrudnienie

Tabela nr 4.  Zatrudnienie w poszczególnych sektorach.

| Ogółem | 810 |
| --- | --- |
| W tym kobiety | 356 |
| Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybołówstwo i rybactwo | 10 |
| Przetwórstwo i budownictwo | 258 |
| Usługi rynkowe | 268 |
| Usługi nierynkowe | 274 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Biesiekierz.

2.3.3  Gospodarka

Podmioty gospodarcze działające w gminie według stanu na dzień 31.12.2003 r.

Tabela nr 5.  Podmioty działające na terenie gminy.

| Podmioty działające na terenie gminy |
| --- |
| - rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | 13 |
| - przemysł | 47 |
| - budownictwo | 32 |
| - handel i naprawy | 113 |
| - hotele i restauracje | 28 |
| - transport, gospodarka magazynowa i łączność | 31 |
| - obsługa nieruchomości i firm, nauka | 15 |
| - ochrona zdrowia i opieka społeczna | 17 |
| - pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna | 15 |
| - pozostałe sekcje | 28 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Biesiekierz.

2.4.  Infrastruktura techniczna

Położenie gminy Biesiekierz w podmiejskiej strefie miasta Koszalina ma znaczenie nie tylko dla rozwoju gospodarczego gminy, ale także ma wpływ na tempo i zakres rozwoju infrastruktury technicznej. Stan infrastruktury technicznej decyduje, jako drugi element po usytuowaniu lokalizacyjnym, o atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru.

2.4.1.  Infrastruktura komunikacyjna

Infrastrukturę komunikacyjną gminy Biesiekierz tworzą:

- droga krajowa Nr 6,

- drogi powiatowe,

- drogi gminne.

Droga krajowa Nr 6 jest drogą zaliczaną do międzynarodowego układu dróg i w tym systemie jest oznaczona jako E28. Droga ta przebiega od przejścia granicznego w Kołbaskowie pod Szczecinem, przez Koszalin, Gdańsk do Elbląga i dalej do północno-wschodniej części kraju. Przez obszar gminy Biesiekierz droga krajowa Nr 6 przebiega na odcinku od granicy z gminą Karlino do granicy z obszarem administracyjnym miasta Koszalina. Odcinek ten ma długość około 17,4 km.
W związku z dynamicznym rozwojem transportu samochodowego obciążenie drogi krajowej Nr 6 szybko rośnie. Stanowi to dużą uciążliwość dla ruchu lokalnego w gminie Biesiekierz oraz dla mieszkańców z uwagi na hałas i emisję gazów oraz pyłów.

Drogi powiatowe w gminie Biesiekierz mają następujący przebieg:

| 0375Z | Stare Bielice – Dobra - Mścice |
| --- | --- |
| 0369Z | Kraśnik Koszliński – Warnino – droga krajowa Nr 6 |
| 0370Z | Świemino – Parsowo – droga krajowa Nr 6 |
| 0371Z | Parsowo – droga krajowa Nr 6 |
| 0372Z | Parnowo – Biesiekierz |
| 0373Z | Popowo – Parnowo – Laski Koszalińskie – Dunowo |
| 0374Z | Parnowo – Cieszyn |
| 0376Z | Nosowo – Nosówko |
| 0377Z | Kotłowo – Laski Koszalińskie |
| 0378Z | Nowe Bielice – Laski Koszalińskie |
| 0281Z | Ubysławice – droga powiatowa 0369Z |

Łącznie drogi powiatowe w gminie Biesiekierz mają długość 48,151 km z tego nawierzchnię bitumiczną utwardzoną posiadają drogi o długości 44,373 km. Pozostałe drogi powiatowe mają nawierzchnię gruntową. Mimo, że drogi powiatowe na obszarze gminy posiadają głównie nawierzchnię twardą, to jednak ich parametry techniczne w zdecydowanej większości odbiegają od wymagań normatywnych, zarówno w zakresie podbudowy, jak i nawierzchni.

Drogi gminne są trzecim elementem infrastruktury komunikacyjnej gminy Biesiekierz. Na łączną długość 53 km dróg gminnych składają się:

- drogi lokalne o długości 36 km, które stanowią dogodne połączenie między poszczególnymi miejscowościami, oraz tych miejscowości z Siedzibą Samorządu Gminy, miejscowością Biesiekierz, jak również z układem dróg ponadgminnych. Drogi lokalne tylko w połowie swojej długości posiadają ulepszoną powierzchnię bitumiczną, i jest ich 18,8 km; pozostałe 17,2 km ma powierzchnię gruntową wzmocnioną żwirem lub żużlem,

- drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, które na całej swej długości 17,0 km są drogami gruntowymi o nawierzchni wzmocnionej żwirem, ewentualnie żużlem.

2.4.2.  Gospodarka wodno-ściekowa

2.4.2.1.  Zaopatrzenie w wodę

Mieszkańcy gminy Biesiekierz dostawę wody mają zapewnioną za pomocą lokalnych wodociągowych z sieci rozdzielczych o łącznej długości 69,5 km podłączonych do 807 obiektów. W poszczególnych miejscowościach długość rozdzielczej sieci wodociągowej (bez długości przyłączy) oraz ilość przyłączonych obiektów kształtuje się następująco:

Tabela nr 6.  Długość rozdzielczej sieci wodociągowej oraz ilość przyłączonych obiektów.

| Miejscowość | Długość sieci | Ilość podłączeń |
| --- | --- | --- |
| Biesiekierz | 8,4 km | 94 |
| Kraśnik Koszaliński | 6,4 km | 62 |
| Warnino | 1,6 km | 43 |
| Nowe Bielice | 5,4 km | 123 |
| Stare Bielice | 14,4 km | 201 |
| Tatów | 5,0 km | 9 |
| Starki | 0,8 km | 2 |
| Witolubie | 0,8 km | 6 |
| Gwiazdowo | 4,6 km | 36 |
| Parnowo-Parnówko | 12,9 km | 90 |
| Cieszyn | 0,8 km | 16 |
| Kotkowo | 1,2 km | 26 |
| Rutkowo | 0,1 km | 2 |
| Laski Koszalińskie | 2,9 km | 32 |
| Biesiekierz SHR | 2,4 km | 33 |
| Świemino | 1,8 km | 32 |

Z wymienionych wyżej układów wodociągowej sieci rozdzielczej dwa układy zaopatrywane są w wodę dostarczaną z sąsiedniej gminy Będzino. Dotyczy to Gwiazdowa oraz Parnowa-Parnówka. Natomiast pozostałe sieci wodociągowe powiązane są odpowiednio z ujęciami wody zlokalizowanymi na terenie gminy Biesiekierz. Ujęcia te posiadają ważne pozwolenia na pobór wody oraz mają określone dopuszczalne wartości dobowego poboru. Eksploatowane są następujące ujęcia wody:

- Kraśniki Koszalińskie	dopuszczalna wartość poboru 110,3 m3/d

- Warnino				    dopuszczalna wartość poboru 40,0 m3/d

- Nowe Bielice				    dopuszczalna wartość poboru 700,0 m3/d

- Biesiekierz				    dopuszczalna wartość poboru 178,5 m3/d

- Cieszyn				    dopuszczalna wartość poboru 30,0 m3/d

- Kotłowo				    dopuszczalna wartość poboru 80,0 m3/d

- Rutkowo				    dopuszczalna wartość poboru 10,0 m3/d

- Laski Koszalińskie			    dopuszczalna wartość poboru 80,0 m3/d

- Biesiekierz (SHP)			    dopuszczalna wartość poboru 150,0 m3/d

- Świemino				    dopuszczalna wartość poboru 100,0 m3/d

Wymieniony wyżej system dostawy wody w gminie Biesiekierz, w 2003 roku zabezpieczył zaopatrzenie w wodę dla 4932 mieszkańców gminy, którzy w tym okresie zużyli 196000 m3 wody, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wartość 39,74 m3/M/rok.

2.4.2.2.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W gminie Biesiekierz aktualnie funkcjonuje 12,6 km kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej, do której jest podłączonych 188 obiektów. Kanalizacja sanitarna ogólnospławna znajduje się
w następujących miejscowościach:

Tabela nr 7.  Lokalizacja kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej

| Miejscowość | Długość sieci | Ilość podłączonych obiektów |
| --- | --- | --- |
| Nowe Bielice | 10,1 | 108 |
| Biesiekierz (SHR) | 1,5 | 30 |
| Świemino | 1,0 | 50 |

Wymienione sieci kanalizacyjne dostarczają ścieki do zlokalizowanych obok oczyszczalni ścieków o następujących wydajnościach oraz obciążeniu:

- Nowe Bielice – oczyszczalnia o założonej przepustowości 150,0 m3/d; obciążona w około 75%;

- Świemino – oczyszczalnia o założonej przepustowości 43,0 m3/d; obciążona w około 35%;

- Biesiekierz SHR – oczyszczalnia o wydajności 140,0 m3/d; obciążona w granicach 30%.

Obecny stan w zakresie gospodarki ściekami jest niezadowalający.

2.4.3.  Zaopatrzenie w energię cieplną

W gminie Biesiekierz, z uwagi na charakter zabudowy, zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i obiekty budownictwa mieszkaniowego oraz podmiotów gospodarczych korzystają z indywidualnych systemów grzewczych. Jako nośnik energii cieplnej, do ogrzewania na obszarze gminy w 43,5% mieszkań używany jest gaz ziemny. Pozostałe 56,5% mieszkań wykorzystuje do ogrzewania innego rodzaju paliwa – w przeważającej części są to drewno, miał, węgiel i koks.

2.4.4.  Zaopatrzenie w gaz

W gminie Biesiekierz gaz ziemny przewodowy, jako nośnik energii cieplnej wykorzystywanej zarówno dla potrzeb gospodarstw domowych jak i przez podmioty gospodarcze oraz dla celów grzewczych jest ogólnie dostępny. Z gazu ziemnego przewodowego mają możliwość korzystać wszyscy zainteresowani, w tym mieszkańcy gminy, bowiem sieć przewodowego gazu ziemnego jest doprowadzana do wszystkich miejscowości gminy. Na terenie gminy gaz jest dostarczany łącznie do 568 odbiorców, w tej liczbie gaz jest odbierany przez:

- 535 gospodarstw domowych,

- 2 podmioty przemysłowe,

- 11 podmiotów usługowych,

- 6 podmiotów handlowych,

- 14 podmiotów o różnej działalności.

Spośród wszystkich 568 odbiorców, gaz przewodowy do celów grzewczych wykorzystuje 515.

2.4.5.  Elektroenergetyka

Podstawowym źródłem zasilania obszaru gminy w energię elektryczną jest GPZ 110/15 kV „Przemysłowy” w Koszalinie poprzez linię 15 kV wyprowadzoną z tego GPZ-tu do Białogardu. Potrzeby gminy w zakresie dostawy energii elektrycznej zabezpiecza sieć elektroenergetyczna średniego napięcia w przeważającej części wykonana jako sieć napowietrzna, poprzez około 80 stacji transformatorowych 15/0,4 kW, przy szczytowym zapotrzebowaniu mocy w granicach
2 500 kW.

Przez teren gminy przeprowadzona jest napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV wyprowadzona ze stacji 400/220/110kV w Dunowie, położonym tuż przy granicy gminy. Linia ta nie ma wpływu na zasilanie elektroenergetyczne obszaru gminy, ale zarówno ta gmina jak
i powiązane z nią linie elektroenergetyczne 110 kV także przeprowadzone przez teren gminy, wnoszą istotne uwarunkowania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu w strefie przebiegu tych linii elektroenergetycznych.

2.4.6.  Telekomunikacja

Telekomunikacja przewodowa obejmuje swoim zasięgiem cały obszar gminy Biesiekierz. Podstawowe potrzeby mieszkańców gminy w zakresie dostępu do łączności telefonicznej zaspokojone są w następujących miejscowościach gminy: Biesiekierz, Stare Bielice, Nowe Bielice, Cieszyn, Gwiazdowo, Kotłowo, Laski Koszalińskie, Parnowo, Kraśnik Koszaliński, Warnino, Nosowo, Parsowo i Świemino, do których doprowadzany jest kabel doziemny. Sieć miejscową uzupełniają linie kablowe podwieszone oraz linie napowietrzne drutowe. Dostępność mieszkańców gminy do usług telekomunikacyjnych została w ostatnim czasie uzupełniona i zwiększona przez dynamicznie rozwijający się system telefonii bezprzewodowej różnych sieci. Na terenie gminy,
w Biesiekierzu, usytuowane są trzy stacje bazowe telefonii komórkowej.

2.5.  Charakterystyka środowiska przyrodniczego

2.5.1.  Budowa geologiczna

Budowę geologiczną terenu gminy stanowią czwartorzędowe utwory związane z fazą pomorską ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Są to: piaski i żwiry rzeczno – lodowcowe, gliny zwałowe i piaski gliniaste wysoczyzn morenowych, piaski i żwiry w dolinach rzecznych i dolinach marginalnych; iły, pyły, piaski i gliny pylaste zastoisk lodowcowych; piaski eoliczne w wydmach; głazy, żwiry, piaski i gliny moren czołowych. Wszystkie te utwory są pochodzenia czwartorzędowego plejstoceńskiego i holoceńskiego. Przeważającą powierzchnię gminy zajmują gliny zwałowe i piaski gliniaste wysoczyzn morenowych. W dolinach rzeki Czerwonej dominują piaski i żwiry, natomiast w dolinie Radwi iły, pyły piaski i gliny pylaste zastoisk lodowcowych. Tereny o utworach torfowych występują na zachód i południe od Biesiekierza. Są to przeważnie formy dolin łęgowych przy istniejących ciekach wodnych.

2.5.2.  Geomorfologia – rzeźba terenu

Obszar gminy położony jest na wysoczyźnie moreny dennej o różnych formach akumulacji. Krajobraz gminy został utworzony w wyniku działalności lądolodu w czasie zlodowacenia Bałtyckiego. Ostatni dłuższy postój lodowca w czasie tego zlodowacenia miał miejsce około 15 200 lat temu na linii biegnącej z północnego-zachodu na południowy-wschód w środkowej części Pomorza i nosił on nazwę fazy pomorskiej. Duży wpływ na rzeźbę miały również liczne procesy rzeźbotwórcze w czasie zlodowacenia (denudacji i erozji) oraz okres polodowcowy i współczesny (okresu plejstocenu i holocenu).

W czasie ostatniego zlodowacenia, szybko topniejący lodowiec ulegał dodatkowo spękaniu na nierównościach terenu i osadzał w obniżeniach materiał fluwioglacjalny. Powstawały wówczas formy szczelinowe w postaci licznych wzgórz kemowych i pokryw piaszczysto – żwirowych.

Część północna gminy wyróżnia się przewagą form wysoczyznowych moreny dennej,
o charakterze pagórkowatym, z całym łańcuchem fragmentów pagórków i wałów moren czołowych. Tworzą one jednocześnie dział wodny. Część północno – zachodnia gminy ma charakter moreny dennej, a część południowo – wschodnia wyróżnia się formami wodno –lodowcowymi równin zandrowych, przeciętych pradoliną rzeki Radew. W środkowej części gminy, na osi północ – południe, w kierunku do pradoliny rzeki Radew, znajduje się dno doliny rzeki Czerwonej, gdzie występują tereny źródliskowe o charakterze akumulacji torfowiskowo – rzecznej.

2.5.3.  Wody podziemne

Badania przeprowadzone przez instytut Hydrologii i Geologii Inżynieryjnej AGH
w Krakowie wykazały, że na terenie gminy Biesiekierz nie występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), które należałoby objąć jako obszar najwyższej ochrony (ONO).

2.5.4.  Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe to rzeki, jeziora, mniejsze cieki (np. rowy melioracyjne), liczne oczka polodowcowe i nizinne zbiorniki wodne. Na obszarze powiatu koszalińskiego najmniej zbiorników wodnych występuje w gminie Biesiekierz. Główne zasoby wód powierzchniowych występują w:

- rzece Radew z ciekami wodnymi,

- rzece Czerwona z obszarem źródliskowym na zachód od Biesiekierza,

- jeziorze Parnowskim,

- obszarze rezerwatu ornitologicznego w rejonie Tatowa o zmiennym kształcie lustra wody.

2.5.5.  Ogólna charakterystyka flory

Potencjalną roślinność naturalną na terenie gminy tworzy mozaika różnorodnych fitocenoz, które mogłyby się rozwinąć bez ingerencji człowieka. Wśród nich największą powierzchnię zajmuje żyzna buczyna niżowa Melico-Fagetum. Dość często występuje również subatlantycki acidofilny las bukowo-dębowy typu pomorskiego Fago-Quercetum petraeae. Na terenie gminy występują niewielkie płaty wilgotnych wrzosowisk atlantyckich Sphagno-Ericetalia, mszarów wysokotorfowiskowych Sphagnetalia magellanici i kontynentalnego boru bagiennego.

Najpospolitszym zbiorowiskiem roślinnym rozwijającym się na powierzchni wód stojących i wolno płynących z klasy Lemnetea jest zespół rzęs Lemno-Spirodeletum polyrrhize. Masowo rozwija się w obrębie oczek śródpolnych i wiejskich zbiorników, które często zostały w przeszłości zeutrofizowane na skutek zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego (nawozy, gnojowica) lub zanieczyszczeń bytowych (ścieki). Do ciekawszych zbiorowisk należą fitocenozy, z pływającymi liśćmi na powierzchni wody z klasy Potamogetonetea. Najczęściej są to pospolite zespoły rdestnic, np. zespół rdestnicy pływającej lub malownicze fitocenozy grążela żółtego i grzybieni białych, zwane pospolicie „liliami wodnymi”. Fitocenozy te spotyka się dość licznie w jeziorach oraz
w obrębie wielu oczek śródpolnych i śródleśnych.

Typowe zbiorowiska źródliskowe z klasy Montio-Cardaminetea spotyka się licznie 
w niszach źródlanych i w kompleksie erodujących torfowisk źródliskowych. Fitocenozy źródliskowe budowane są głównie przez mchy i wątrobowce. Na terenie gminy można licznie spotkać samodzielne zbiorowiska mszaków, które zasiedlają kamienie, gałęzie lub korzenie na dnie nisz źródliskowych. Występowanie wielu cennych zbiorowisk źródliskowych uzależnione jest
w dużej mierze od aktywności procesów erozyjnych źródlisk, udostępniających w ten sposób stale nowe siedliska dla mszaków i wątrobowców. Dlatego tak ważna jest ochrona całych kompleksów źródliskowych i naturalnych procesów erozyjnych.

## Roślinność szuwarowa i turzycowiskowa z klasy Phragmitetea obejmuje szereg zbiorowisk roślinnych. Jednak z punktu widzenia ochrony przyrody istotne jest to, że zaprzestanie koszenia wielu łąk i torfowisk przyczyniło się do gwałtownego rozwoju niepożądanych szuwarów
i turzycowisk (np. zespół z trzciną i pokrzywą Urtico-Phragmitetum lub turzycą błotną Caricetum acutiformis), które skutecznie wypierają cenne gatunki typowe dla łąk i torfowisk.

Liczne torfowiska mszarne typu kotłowego są charakterystyczne elementem krajobrazu gminy, a tym samym unikatowe w skali kraju. Porośnięte są przez specyficzną roślinność mszarną, zbudowaną głównie z mchów torfowych i niewielkiej ilości roślin naczyniowych oraz licznych krzewinek. W ich obrębie występuje szereg rzadkich zbiorowisk, takich jak: mszar przygiełkowy, mszar z wełnianką wąskolistną, mszar z wełnianką pochwowatą, mszar torfowca magellańskiego, mszar wrzoścowy i inne. W ich obrębie, oprócz szeregu gatunków wymienionych powyżej, rosną liczne krzewinki, takie jak: żurawina błotna, borówka bagienna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, bażyna czarna i ta najcenniejsza – wrzosiec bagienny oraz liczne torfowce w tym gatunki bardzo rzadkie.

Do niedawna wilgotne łąki z klasy Molinio-Arrhenatheretea pokrywały znaczne obszary dolin rzecznych. Obecnie tylko znikome ich powierzchnie są do dziś użytkowane, pozostałe ulegają sukcesji w kierunku wielu innych zbiorowisk łąkowych, ziołoroślowych, szuwarowych i zarośli wierzbowych. Niezwykle cennymi fitocenozami łąkowymi są różne postacie łąk pełnikowych oraz zespół situ tępokwiatowego.

Szata roślinna dolin rzecznych oraz obniżeń terenowych stale uwilgotnionych reprezentowana jest przez olsy źródliskowe i zarośla wierzbowe z klasy Alnetea glutinosae oraz łęgi olszowe i olszowo-jesionowe z klasy Querco-Fagetea.

Roślinność synantropijna reprezentowana jest przez dużą grupę zespołów antropogenicznych występujących na polach uprawnych i terenach ruderalnych. Z klasy Stellarietea mediae pospolite są zespoły chwastów upraw zbożowych. Zjawiskiem dość częstym jest występowanie na licznych odłogach całej mozaiki cennych chwastów z dominacją poszczególnych gatunków. Roślinność ruderalną z kasy Artemisietea vulgaris stanowią głównie zespoły nitrofilne
z dużym udziałem pokrzywy i podagrycznika.

Flora roślin naczyniowych, występujących na terenie gminy, charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem fitogeograficznym. Znaczny udział we florze odgrywają gatunki zaliczane do grupy gatunków górskich oraz subatlantyckich. Liczba roślin naczyniowych występujących spontanicznie na terenie gminy Biesiekierz wynosi 512.

2.5.6.  Lasy

Powierzchnia lasów wynosi 2254 ha, co stanowi 19,3% ogólnej powierzchni gminy. Gmina Biesiekierz zalicza się do niskozalesionych, co sprzyja naruszaniu równowagi biologicznej. Takie zakłócenia w lokalnym ekosystemie przyczyniają się do ujemnego wpływu uciążliwych wiatrów, huraganów i burz morskich na gospodarkę rolną i leśną. Efektem tego są powstające dość często wiatrołomy, zerwane dachy, zawalone drzewami drogi, erozja wodna lub wietrzna. Poprawa równowagi biologicznej w gminie może nastąpić poprzez systematyczne zalesianie części użytków rolnych, nieużytków czy gruntów zdegradowanych. Do roku 2012 planuje się zalesić ok.. 250 ha użytków rolnych

Obszar gminy Biesiekierz do wieku IX pokryty był lasem liściastym i liściastym mieszanym, na co wskazuje zachowanie dotychczas w dobrym stanie liczne pomniki przyrody, m.in. takie jak liczące ponad 200 lat dęby, i około 200 lat buki zwyczajne.

Pod względem przyrodniczego podziału lasy gminy Biesiekierz wchodzą w skład Krainy Bałtyckiej – Dzielnicy Koszalińskiej. Na utworach gliniastych i gliniasto – piaszczystych ukształtowały się lasy liściaste i liściaste mieszane. Na utworach piaszczystych, żwirowych
i piaszczysto – gliniastych rosną najczęściej lasy iglaste i iglasto – mieszane. Na utworach z gytii, torfów oraz namułów wytworzyły się olsy, bagna odpływowe i bezodpływowe, trzcinowiska
i rojstry. W miejscach zalewowych rzeki Radew występują łęgi.

Lasy ochronne występują nad rzeką Radew, w Warmińskim Lesie, w Parnowskim Lesie,
w różnego rodzaju zagłębieniach morenowych rozsianych na terenie całej gminy, jak i w niektórych przypadkach na pozostałościach moren czołowych. Występuje tu różnego rodzaju roślinność drzewiasta, krzewiasta i trawiasta. W niektórych zagłębieniach rewiry ptasie dają również schronienie dla drobnej zwierzyny leśnej i polnej jak: jeż, sarna, zając, wiewiórka i inne. Na niewielkich wzniesieniach morenowych porośniętych bukiem, świerkiem, sosną i innymi gatunkami drzew, znajdują się miejsca stałego i czasowego pobytu oraz rozmnażania lisów, królików, jenotów, kun i innych zwierząt.

Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat częściowy, faunistyczny „Parnowo” położony
w pobliżu wsi Tatów w Nadleśnictwie Karnieszewice.o powierzchni 105,11 ha. W okresie późnej jesieni i łagodnej zimy przebywają tu ptaki wodne z dalekiej północy, takie jak: kilka rodzajów kaczek – krzyżówek, krakwy, gęsi, nury łabędzie i wiele innych. Do ptaków rzadkich, przebywających w rezerwacie należą: mewa pospolita (Larus canus), brodźce samotne (Tringo ochropus), siweczka rzeczna (Charadrus dubius), brzęczek (Locustella tusciniodes), łabędź niemy (Cyngus dor), dziwonia (Corpadacus erythrinus), strumieniówka (Locustella fluviatilis).

Lasy położone po obu stronach rzeki Radwi na obszarach zalewowo – bagiennych to: las liściasty, las mieszany, bór mieszany, bór wilgotny. Znajdują się tu miejsca do żerowania bobra, kuny, dzika, kaczek, perkoza, łabędzia.

Ciekawym zespołem leśnym (fito i zoocenotycznym) jest Warnii Las i Warnie Błota oraz rezerwat Wierzchomińskie Bagno. Charakteryzuje się on ciekawym ekosystemem leśno – bagiennym. Jest to miejsce lęgowe ptaków leśnych, miejscem bobrowania dzików, pobytu łosia
i żerowania jelenia, sarny, daniela, lisa. Z zespołów roślinnych chronionych występują tu turzyce, wełnianka, żurawina, pałka wodna i inne.

Powierzchnia lasów gospodarczych w gminie wynosi 159 ha, co stanowi 70,9 ogólnej powierzchni leśnej. Pozyskuje się z nich takie surowce jak drewno grubowymiarowe, średniowymiarowe, cienkowymiarowe oraz surowce odpadowe.

W układzie gatunkowym przeważają drzewostany liściaste, gdyż zajmują ok. 52% ogólnej powierzchni leśnej. Sosna występuje na około 48% ogólnej powierzchni leśnej, buk na 15,4%, dąb na 12,6%, olcha na 11%, świerk na 9,1%. Pozostałe gatunki zajmują ok. 5% ogólnej powierzchni leśnej.

3.  Stan i tendencje oraz źródła przeobrażeń środowiska naturalnego

3.1.  Stan i tendencje zmian jakości powietrza

Jakość powietrza atmosferycznego zależy przede wszystkim od emitowanych, czyli wprowadzanych do tego powietrza bezpośrednio lub pośrednio, substancji powstających w wyniku działalności człowieka. Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery powstają w wyniku spalania różnego rodzaju paliw. Substancje chemiczne wprowadzane do powietrza w największych ilościach to:CO2, SO2, NO2, pył, CO.

Emisja zanieczyszczeń w w powiecie koszalińskim ma istotny wpływ na stan środowiska w gminie Biesiekierz. Można więc założyć, że stan środowiska w gminie jest taki jak w powiecie koszalińskim. Podane wyniki są zatem miarodajne dla gminy Biesiekierz. Emisję zanieczyszczeń do atmosfery na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz na terenie powiatu koszalińskiego w latach 2000 – 2001 przedstawiają poniższe tabele i rysunki.

Tabela nr 8.  Emisja zanieczyszczeń do atmosfery na terenie powiatu koszalińskiego w latach 
2000 – 2001

| Rodzaj zanieczyszczenia | 2000 rok | 2001 rok |
| --- | --- | --- |
|  | [Mg/rok] |
| Dwutlenek siarki | 190 | 256 |
| Dwutlenek azotu | 39 | 40 |
| Pyły ogółem | 74 | 84 |
| Dwutlenek węgla | 10 582 | 9 671 |

Źródło: Rocznik statystyczny GUS 2001 i 2002.

Wielkość najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (NDS) określone są rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Leśnych z dnia 28 kwietnia 1999 r. (DZ.U. Nr 55, poz. 355), a mianowicie:

Da – największe dopuszczalne stężenie średnioroczne,

D24 – największe dopuszczalne stężenie średniodobowe,

D30 – największe dopuszczalne stężenie chwilowe (30 - minutowe).

Emisję energetycznych zanieczyszczeń do powietrza powiecie koszalińskim w roku 2001 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 9.  Emisja energetycznych zanieczyszczeń do powietrza w roku 2001 [Mg/rok]

| Miasto/Powiat | Emisja zanieczyszczeń |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | CO2 | Pyły ogółem |
| Powiat koszaliński | 256 | 40 | 9 671 | 84 |

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku w 2001 r., WIOŚ 2002 r.

Jak wynika z oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyników klasyfikacji stref województwa zachodniopomorskiego za 2002 r. powiat koszaliński został zakwalifikowany do następujących stref:

Tabela nr  10.  Wstępna klasyfikacja stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

| Miasto/Powiat | Emisja zanieczyszczeń |
| --- | --- |
|  | Liczba gmin w strefie | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | CO2 | Benzen |
| Powiat koszaliński | 8 | IIIb | IIIb | I | IIIb | IIIb | IIIb |

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa zachodniopomorskiego za 2002 r., WIOŚ Szczecin, marzec 2003 r.

W dokonanej klasyfikacji stref pod kątem ocen bieżących jakości powietrza brano pod uwagę kryteria:

- ochrona zdrowia,

- ochrona roślinności i ekosystemów,

- zanieczyszczenia, w tym:

  - dwutlenek siarki (SO2),

  - dwutlenek azotu (NO2),

  - pył zawieszony (PM10),

  - ołów (Pb),

  - tlenek węgla (CO).

Tabela nr 11.  Rodzaje i wielkość emisji w powiecie koszalińskim w roku 2002, w Mg.

| Nazwa strefy | Emisja SO2 | Emisja NO2 | Emisja CO | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma |
| powiat koszaliński | 334 | 697 | 43 | 1074 | 80 | 290 | 856 | 1226 | 191 | 697 | 104 | 992 | 190 | 2364 | 39 | 2593 |

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu - WIOŚ.

3.1.1.  Jakość powietrza na obszarze powiatu koszalińskiego według oceny za rok 2002

Wyniki pomiarów w wyznaczonych punktach powiatu koszalińskiego są miarodajne dla gminy Biesiekierz.

- W marcu 2003 r., Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykonał obowiązkową, coroczną ocenę jakości powietrza za 2002 r., na obszarach powiatów województwa zachodniopomorskiego (w tym powiatu koszalińskiego). Ocenę przeprowadzono dla następujących substancji:

- dwutlenku siarki (SO2),

- dwutlenku azotu (NO2) i tlenków azotu (NOx),

- pyłu zawieszonego o średnicy ziaren poniżej 10 mikronów (pył PM10),

- benzenu (C6H6),

- ołowiu (Pb),

- tlenku węgla (CO),

- ozonu (O3).

Ocena, przeprowadzona pod kątem wartości kryterialnych określonych dla celu ochrony zdrowia oraz ochrony roślin/ekosystemów, została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw);

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. "w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu";

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. "w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji".

- W roku 2002 monitoring jakości powietrza w powiecie koszalińskim, realizowany był poprzez:

- pomiary wskaźnikowe - metoda pasywna SO2 i NO2, wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, w 9 punktach powiatu koszalińskiego (miejscowości: Tymień, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Strzekęcino gm. Świeszyno, Rosnowo).

- oprócz pomiarów, do oceny jakości powietrza wykorzystano inne, dopuszczone prawem techniki, jak: obiektywne szacowanie stężeń na podstawie wielkości emisji oraz obliczenia matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu (modelowanie).

- Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego, będąca wynikiem bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2002 wykazała, iż na obszarze powiatu koszalińskiego nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości dla wszystkich objętych oceną zanieczyszczeń. Wszystkim zanieczyszczeniom przypisana została "klasa A", co oznacza, iż w roku 2003 nie obowiązuje na tym obszarze tworzenie programów poprawy jakości powietrza.

Tabela nr 12.  Wyniki pomiarów wskaźnikowych SO2 i NO2 na obszarze gminy Biesiekierz w
2002 roku

| Lp. | Lokalizacja stanowiska pomiarowego | Stężenie średnioroczne (μg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 |
| 1. | Biesiekierz | 4,5 | 8,7 |
| Wartość dopuszczalna cel: ochrona zdrowia ludzi | - | 40,0 |
| Wartość dopuszczalna cel: ochrona roślin/ekosystemów | 40 | - |

Źródło:WIOŚ

3.1.2.   Stan i tendencje zmian czystości wód powierzchniowych

Do najważniejszych czynników mających wpływ na jakość wód powierzchniowych należy uwarunkowanie naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolności ich samooczyszczania oraz presje antropogeniczne.

Główne zagrożenie dla wód to zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł przemysłowych
i komunalnych oraz spływy wód powierzchniowych zawierających związki biogenne, środki ochrony roślin, a także wypłukiwane frakcje gleb. Nieoczyszczane wody opadowe stanowią także istotne źródło zanieczyszczeń wód.

Zanieczyszczenia obszarowe w sposób znaczący wpływają na jakość wód powierzchniowych. Źródłem tych zanieczyszczeń jest rolnictwo, w tym chów zwierząt gospodarskich.

Jakość wód powierzchniowych określa się w trzech klasach czystości, tj. I, II i III odpowiednio różnych poziomach wymagań dotyczących jakości wód dla poszczególnych klas,
a mianowicie:

- klasa pierwsza – to wody nadające się do:

  - zaopatrzenia ludności w wodę do picia,

  - zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody pitnej,

  - bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych.

- klasa druga – to wody nadające się do:

  - bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych,

  - chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,

  - celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz urządzania zorganizowanych kąpielisk.

- klasa trzecia – to wody nadające się do:

- zaopatrzenia zakładów innych niż wymagające wody o jakości wody do picia,

- nawadniania terenów rolniczych wykorzystywanych do upraw ogrodniczych, upraw pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów.

Wody, których parametry nie spełniają wymagań dla III klasy czystości określa się jako pozaklasowe, nie odpowiadające normatywom (n.o.n.).

W nowym Prawie wodnym obowiązującym od stycznia 2002 r. wprowadzono nowe określenie oceniające jakość wód: „dobry stan ekologiczny”. Dobry stan ekologiczny wód oznacza ich przydatność do:

- zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,

- bytowania ryb w warunkach naturalnych i możliwość ich migracji,

- rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych.

3.1.3.  Rzeki

W ramach monitoringu regionalnego prowadzone były cykliczne badania jakości rzek. Na terenie gminy Biesiekierz WIOŚ przeprowadzał jedynie badania Radwi w 1999 r., powyżej Rowu Pękanińskiego, w miejscowości Świemino.

Wyniki bezpośredniej oceny jakości wód Radwi na terenie gminy Biesiekierz w przekroju monitoringu regionalnego w 1999 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 13. 	Wyniki bezpośredniej oceny jakości wód Radwi w przekroju monitoringu regionalnego na terenie gminy Biesiekierz.

| Stanowiska pomiarowe | Grupa wskaźników zaniczyszczenia |
| --- | --- |
| Rzeka | Nazwa przekroju | Km | Gmina | substancje organiczne | substancje mineralne | substancje biogenne | zawiesina | stan sanitarny | hydrobiologia |
|  |  |  |  | klasa | seston/chlorofil „a” |
| Radew | pow. Rowu Pękanińskiego, m. Świemino | 8,6 | Biesiekierz | I | I | III | I | III | II/I |

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 1999, WIOŚ 2000 r.

3.1.3.1.  Rzeka Czerwona

Rzeka Czerwona, o długości 25,0 km, zbiera wody z obszaru o powierzchni 180 km2
i wprowadza do Morza Bałtyckiego. W budowie geologicznej dorzecza Czerwonej dominują gliny zwałowe. Liczne drobne obniżenia wysłane są torfami. Nizinna konfiguracja terenu powoduje, że spadek koryta rzeki jest minimalny, a nurt wodny jest powolny, szczególnie w dolnym odcinku rzeki.

Większość zabudowań licznych wsi zlokalizowanych w zlewni rzeki położona jest
w bliskiej odległości od rzeki, co niekorzystnie wpływa na jakość jej wód. Do najistotniejszych punktowych źródeł zanieczyszczeń zaliczyć należy oczyszczalnie ścieków w Dworku
i w Kiszkowie.

Jakość wód Czerwonej kontrolowano w 1998 roku na trzech stanowiskach. Wyniki oceny stanu zanieczyszczenia wykazały, że w górnym i środkowym biegu (od źródeł do m. Dworek), na odcinku długości 13 km rzeka prowadziła wody odpowiadające III klasie czystości, granicę norm
II klasy czystości przekraczały: ChZTMn, zawiesina ogólna, azot azotynowy, fosfor ogólny i miano Coli. Dopływ zanieczyszczeń z m. Dworek powodował wzrost stężenia azotu azotynowego do wartości pozaklasowych, co dyskwalifikowało jakość wód w pozostałym biegu rzeki (odcinek długości 12 km). Stężenia fosforu ogólnego, ChZTMn i miano Coli utrzymywały się w normie
III klasy czystości na całej długości badanej rzeki.

W porównaniu z wynikami oceny z 1991 roku stan zanieczyszczenia rzeki uległ poprawie
w górnym i środkowym biegu rzeki, ze względu na korzystniejsze wartości substancji organicznych mierzonych wskaźnikiem ChZTMn.

3.1.4.  Jeziora

Klasyfikacja jezior jest prowadzona na podstawie badań wykonanych zgodnie z programem Systemu Oceny Jakości Jezior (SOJJ), opracowanym przez Instytut Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Zgodnie z tym programem ocena wód jeziora opiera się na określeniu zasobności wód w związki mineralne i organiczne, a więc w azot ogólny i mineralny, ortofosforany, fosfor ogólny oraz stopnia eutrofizacji. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz jezior badanych w latach 1991-2001

Tabela nr 14.  Podstawowe dane dotyczące jeziora Parnowskiego

| Lp. | Nazwa jeziora | Zlewnia | Powierzchnia (ha) | Objętość (tys. m3) | Klasa czystości | Kategoria podatności na degradację | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parnowskie | Czerwona | 55,1 | 2395,0 | III | III | Biesiekierz |

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku w 2001 r., WIOŚ 2002 r.

3.1.5.  Natężenie hałasu komunikacyjnego i pochodzącego z innych źródeł

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska i pochodzi z licznych źródeł oraz charakteryzuje się powszechnością występowania. Długotrwałe występowanie hałasu wywołuje zmęczenie, podatność na stres, bezsenność, a więc jego wpływ na człowieka jest zdecydowanie negatywny. Głównym źródłem hałasu uciążliwego dla środowiska przyrodniczego i ludzi jest komunikacja. Uciążliwość hałasu zależy od jego poziomu, pory i częstotliwości jego trwania. Ciągły wzrost ilości pojazdów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych, powoduje wzrost hałasu w środowisku. Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu, na drodze krajowej nr 6, należy komunikacja. Klimat akustyczny środowiska kształtowany jest także przez przemysł.

Celem skutecznej ochrony środowiska przed nadmiarem hałasu między innym należy:

- zinwentaryzować źródła emisji hałasu do środowiska;

- wyszukiwać tzw. „obszary szczególnej uciążliwości dla środowiska”;

- kontynuować ciągłe badania (monitoring) w środowisku chronionym akustycznie;

- kontynuować systematycznie pomiary hałasu komunikacyjnego i przemysłowego;

- wdrażać technologie (urządzenie) charakteryzujące się niskimi emisjami hałasu do środowiska;

- stosować maszyny i urządzenia o obniżonej hałaśliwości;

- budować ekrany akustyczne w miejscach o dużej uciążliwości hałasu drogowego wzdłuż drogi krajowej Nr 6;

- zakładać pasy zieleni ochronnej (izolacyjne);

- opracować mapy akustyczne dla obszaru położonego wzdłuż drogi krajowej Nr 6.

3.1.6.  Pole elektromagnetyczne

Pola i fale elektromagnetyczne otaczają przestrzeń życiową człowieka zewsząd. Wytwarzane są przez linie energetyczne, stacje przekaźnikowe telefonii bezkomórkowej, telefony komórkowe, stacje radiowe i telewizyjne, urządzenia domowe, samochody i przez wiele innych źródeł. Fale elektromagnetyczne o rozmaitych częstotliwościach stwarzają różne zagrożenia dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Na co dzień najczęściej występuje pole elektromagnetyczne
o niskich częstotliwościach (poniżej 300 kHz). Wytwarzają je urządzenia przemysłowe, energetyczne linie przesyłowe, transformatory, stacje rozdzielcze, elektryczne urządzenia domowe.

Na obszarze gminy Biesiekierz, podobnie jak w innych regionach, głównym źródłem emisji pól elektromagnetycznych o szkodliwym promieniowaniu, są linie wysokiego napięcia
prowadzące z Głównego Punktu Zasilania (GPZ) – Stacja 400 kV w Dunowie, gm. Świeszyno.

3.2.  Obszary zdegradowane krajobrazowo

Mimo dobrego stanu środowiska przyrodniczego gminy, dostrzega się także zmiany ekologiczne prowadzące do obniżenia walorów przyrodniczych, turystycznych i estetycznych krajobrazu. Dokonujące przekształcenia związane są głównie z działalnością człowieka oraz
z gospodarką rolną i leśną, wydobyciem surowców mineralnych, rozwojem urbanizacji
i niewłaściwym zagospodarowaniem turystycznym. W wyniku działalności człowieka zachodzą zmiany w rzeźbie terenu, szacie roślinnej i stosunkach wodnych.

Do obszarów degradująco wpływających na krajobraz gminy należą:

- drogi o znaczeniu krajowym i lokalnym, a zwłaszcza droga krajowa relacji Szczecin-Gdańsk;

- linia kolejowa Gdańsk – Szczecin;

- sieć elektro-energetyczna, a szczególnie linia elektroenergetyczna (napowietrzna) 400 kV oraz stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV w Dunowie;

- odkrywkowa eksploatacja surowców mineralnych;

- nieczynne wyrobiska, które nie zostały właściwie zrekultywowane i potencjalnie mogą stać miejscem dzikiego składowania odpadów;

- oczyszczalnie ścieków;

- nielegalne wysypiska śmieci;

- inne „dzikie” wysypiska śmieci, które spotkać można często na poboczach polnych dróg, nad jeziorami, w wąwozach, na terenach leśnych, czy na nasypach kolejowych;

- funkcjonowanie starego systemu melioracyjnego (głównie w lasach), za pomocą którego wciąż odwadnianych jest wiele cennych mokradeł i oczek wodnych;

- nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa;

- porzucone obiekty porolnicze.

3.3.  Podstawowe źródła przeobrażeń środowiska przyrodniczego

Do głównych i potencjalnych zagrożeń na terenie gminy można zaliczyć: rolnictwo
i leśnictwo, urbanizacja, transport i komunikacja, wypoczynek i rekreacja, skażenia środowiska oraz zmiany stosunków wodnych. Ma to negatywny wpływ na przyrodę nieożywioną i krajobraz oraz szatę roślinną i faunę gminy.

3.3.1.  Zagrożenia dla przyrody i krajobrazu

Zagrożenia dla przyrody i krajobrazu są następujące:

- wycinanie lasów w obrębie stromych wąwozów i jarów oraz w obrębie nisz źródliskowych, jak i wzdłuż cieków wodnych;

- wycinanie lasów na krawędzi Pradoliny Pomorskiej, zwłaszcza w obrębie dolinek denudacyjnych;

- osuszanie terenów bagiennych (mokradeł) w lasach poprzez funkcjonowanie starych systemów melioracyjnych;

- wycinanie drzewostanów wokół jezior;

- usuwanie martwych i starych drzew;

- zalesianie cennych przyrodniczo podmokłych łąk i torfowisk oraz wszystkich ugorów bez pozastawiania enklaw;

- zaniechanie wypasania i koszenia podmokłych łąk oraz niektórych torfowisk
w dolinach rzecznych;

- zalewanie podmokłych łąk i torfowisk na stawy rybne;

- zalewanie i piętrzenie wody w stromych wąwozach;

- budowa stawów pstrągowych w obrębie cennych przyrodniczo rzek i źródlisk;

- hodowlą ryb w jeziorach lobeliowych oraz wielu innych bardzo cennych zbiornikach wodnych w krajobrazie leśnym i rolniczym;

- wędkarstwo – budowanie „dzikich” pomostów nad zbiornikami wodnymi;

- wydobywanie piasku i żwiru bez pozwoleń;

- wydobywanie trofu bez pozwoleń;

- brak rekultywacji na wyeksploatowanych obszarach;

- budowanie infrastruktury (domków letniskowych) nad cennymi przyrodniczo jeziorami;

- składowanie śmieci – „dzikie wysypiska”;

- drogi krajowe i niższej kategorii;

- nasypy kolejowe;

- urządzenia do przesyłania energii;

- infrastruktura turystyczna nad jeziorami;

- zanieczyszczanie wód;

- zanieczyszczanie powietrza;

- funkcjonowanie starych systemów melioracyjnych, zwłaszcza w lasach;

- zalewanie podmokłych łąk i torfowisk w celu hodowli ryb;

- regulowanie koryta rzek, budowanie tamy i wałów na rzekach oraz mniejszych ciekach wodnych;

- ograniczanie alimentacji warstw wodonośnych, np. w wyniku przyspieszania odpływu wód powierzchniowych;

- naruszenie systemów krążenia wód gruntowych.

3.3.2.  Zagrożenia dla szaty roślinnej i zapobieganie im

Wszystkie podane niżej zagrożenia odnoszą się do wszystkich gmin subregionu, a więc również do gminy Biesiekierz. Największym zagrożeniem dla cennej flory jest zmiana warunków siedliskowych lub ich bezpośrednie niszczenie.

##### Łąki

Zagraża im głównie:

- przekształcanie się w szuwary i wilgotne ziołorośla lub zarastanie w inny sposób
w wyniku zarzucenia koszenia. Należy utrzymać koszenie tam gdzie funkcjonuje, przywrócić koszenie niektórych łąk, zwłaszcza śródleśnych i przyleśnych. Wymaga działań gmin w zakresie promocji rolnictwa (manipulacje podatkiem rolnym, dofinansowania ze środków pomocowych – programy rolno-środowiskowe, promocja przedsięwzięć gospodarczych stwarzających popyt na siano - biokotłownie) lub działań ze strony kół łowieckich. Najcenniejsze obiekty objąć ochroną rezerwatową;

- intensyfikacja zagospodarowania, powodująca przekształcanie się łąk w ubogie gatunkowo łąki kłosówkowe i śmiałkowe, niekiedy w pola uprawne. Należy zapobiec przesuszeniu łąk i utrzymywać je jako zmiennowilgotne z płatami wilgotnymi, a nawet zabagnionymi. Kosić ruń łąkową wysoko;

- zabudowa i zajmowanie płatów łąk na inne cele, np. zalesianie, stawy rybne, do celów pseudoretencji, przekształcanie na pola uprawne.

##### Torfowiska

W gminie są to biotopy o zróżnicowanym stopniu zagrożenia. Zagraża im:

- Eutrofizacja - w wyniku działań w bezpośredniej zlewni torfowisk. Zręby
w bezpośredniej zlewni powodują wahania poziomu wód na torfowisku oraz zmywanie gleby mineralnej na powierzchnię złoża torfowego. W przypadku torfowisk śródpolnych eutrofizacja jest powodowana przez spływy z pól. Procesy eutrofizacji (jej objawem jest
np. masowy rozwój sitów i trzęślicy na mszarach) dotyczą przede wszystkim przejściowych
i wysokich torowisk śródleśnych. Obowiązywać powinna zasada niewykonywania cięć rębnych na stokach mis torfowisk i w ogóle w odległości trzech wysokości drzewostanu od granicy zerowej złoża torfu. Najcenniejsze obiekty chronić w formie rezerwatów;

- Przesuszanie - w wyniku odwodnienia, „konserwacji” i oczyszczania rowów odprowadzających wodę. Procesy przesuszania – efektem, których jest murszenie
i „bezpłomieniowe spalanie” złoża torfu, a tym samym zmniejszanie zdolności retencyjnej torfowiska - dotyczą bardzo silnie niskich torfowisk dolinowych, zajętych pod użytki zielone. Nie należy konserwować rowów melioracyjnych. Zaniechanie konserwacji rowów odwadniających traktować jako programowe działanie na rzecz małej retencji wody; dopuścić pewne straty gospodarcze (np. niedostępność fragmentów drzewostanów) z tym związane.

- Funkcjonowania starych systemów melioracyjnych w lasach, które powodują niekontrolowane odwadnianie wielu cennych mokradeł. Propagować programy małej retencji - budowanie zastawek z naturalnych materiałów;

- Eksploatacja - powoduje bezpośrednie niszczenie złóż torfu. Zagrożenie to nie jest jednak obecnie w subregionie istotne, ze względu na niezbyt korzystne parametry eksploatacyjne złóż;

- Budowa stawów rybnych - może zagrażać torfowiskom dolinowym. Należy ochronić torfowiska i złoża torfu w planowaniu przestrzennym.

3.3.3.  Zagrożenia dla fauny

Na obszarze powiatu, w tym gminie Biesiekierz, głównymi stwierdzonymi zagrożeniami dla fauny są:

- Utrata części zasobów wodnych poprzez źle przeprowadzone w przeszłości melioracje
i obniżanie się poziomu wód gruntowych obserwowane m.in. poprzez spadek poziomu wody w wielu zbiornikach wodnych;

- Zanieczyszczenie wód powierzchniowych, m.in. w efekcie nieprawidłowości w gospodarce wodno-kanalizacyjnej, w tym odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub też nieczystości z dziurawych szamb do wód gruntowych;

- Dzikie wysypiska śmieci oraz wylewiska nieczystości, przyczyniające się w pierwszej kolejności do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych;

- Wypalanie łąk, pól, trzcinowisk i wielu innych miejsc, powodujące ginięcie tak bezkręgowców, jak i kręgowców;

- Presja obecności ludzkiej (łowiectwo, wędkarstwo, turystyka);

- Rozwój transportu i ruchu kołowego na drogach przecinających naturalne szlaki wędrówek
i migracji zwierząt;

- Kłusownictwo łowieckie oraz rybackie i wędkarskie.

W kontekście powyższego fauna gminy nie wydaje się być szczególnie zagrożona. Występujące zagrożenia nie stwarzają niebezpieczeństwa powstania zdarzeń mogących
w drastyczny sposób wpłynąć na różnorodność i liczebność poszczególnych gatunków. Mogą one być systematycznie eliminowane i wpływać na poprawę warunków dla występujących na obszarze gminy zwierząt.

Występowanie wielu obszarów podmokłych (dość dobrze zachowanych zbiorników wodnych i dolin rzecznych) w bezpośrednim sąsiedztwie dużych i zwartych kompleksów leśnych powinno stwarzać dogodne warunki dla występujących tu zwierząt. Pełną gwarancję utrzymania wysokich walorów przyrodniczych gminy powinno zapewnić powołanie proponowanych obszarów chronionych.

3.4.  Bariery ekologiczne

Intensywna działalność ludzka wpływa na otaczające środowisko w różnoraki sposób. Najczęściej spotykamy się z jej negatywnym wpływem. Zwierzęta i rośliny żyjące w otoczeniu człowieka coraz częściej poddawane są jego presji, a zwierzęta i rośliny dziko żyjące w naturalnym środowisku popadają w konflikt z potrzebami rozwijającej się gospodarki ludzkiej. Oprócz bezpośredniego wpływu człowieka takiego jak polowania, zbieractwo, niszczenie siedlisk (np. wypalania, przeprowadzenie melioracji) czy zanieczyszczenie środowiska, oddziałuje on także pośrednio, np. przez tworzenie nienaturalnych barier ekologicznych.

Bariery ekologiczne ze względu na ich pochodzenie można podzielić na: bariery sztuczne
i bariery naturalne. Główna bariera ekologiczna występująca na terenie gminy Biesiekierz to: droga krajowa nr 6 Szczecin – Gdańsk – przecina gminę ze wschodu na zachód. Bardzo duże natężenie ruchu przez cały rok. Brak jakichkolwiek zabezpieczeń jest przyczyną śmierci wielu zwierząt
w tym szczególnie płazów i drobnych ssaków.

4.  OCHRONA PRZYRODY W GMINIE

4.1.  Istniejące obszary i obiekty chronione

Do istniejących obszarów chronionych w gminie Biesiekierz należą:

- 1 rezerwat przyrody;

- 4 użytki ekologiczne;

- 10 pomników przyrody

Na terenie gminy Biesiekierz Zarządzeniami Ministra powołano przyrody. Parnowo obejmuje obszary, na których ekosystemy zachowane są w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Nagromadzone jest w nim dużo rzadkich gatunków zwierząt, którym rezerwat umożliwia przetrwanie. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę przyrodniczą oraz wskazania konserwatorskie i planistyczne.

| Symbol i numer na mapie R I | „Parnowo” Zarządzenie MLiPD z dnia 10.11.1976 (Monitor Polski nr 42 z dn. 8.12.1976) Charakterystyka: Zarastający, wypłycony zbiornik wodny z licznymi pływającymi wyspami. Otoczony szuwarem, w przewadze trzcinowo-pałkowym oraz zaroślami wierzbowymi. Z roślin naczyniowych występują m.in.: grzybienie białe, grążel żółty, bobrek trójlistny, okrężnica bagienna, jaskier wielki, jeżogłówka gałęzista, żabiściek pływający. Miejsce występowania m.in. myszołowa, gęgawy, żurawia łabędzia niemego, krzyżówki, czernicy, bielika (żerującego), świstunki, piskliwca, kokoszki, błotniaka stawowego, trzciniaka, ropuchy szarej, żaby moczarowej, żaby wodnej i jeziorkowej. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Zapobieganie nadmiernemu odpływowi wody z rezerwatu do wyrobisk, zachowanie właściwych stosunków wodnych w rezerwacie i w jego sąsiedztwie, opracować plan ochrony. |
| --- | --- |
| Na terenie gminy Biesiekierz Uchwałą Nr XII/69/95 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 grudnia 1995 r. zostały powołane 4 użytki ekologiczne. |
| Symbol i numer na mapie UE 1 | Charakterystyka: Zarośla wierzbowe otoczone wąskim pasem podsuszonego olsu torfowcowego. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Pozostawić w niezmienionym stanie. |
| Symbol i numer na mapie UE 2 | Charakterystyka: Zarośla wierzbowe. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Pozostawić w niezmienionym stanie. |
| Symbol i numer na mapie UE 3 | Charakterystyka:. Zarośla wierzbowe i łąki ostrożeniowe. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Pozostawić w niezmienionym stanie, łąki ekstensywnie wypasać. |
| Symbol i numer na mapie UE 4 | Charakterystyka: Fragmenty brzeziny bagiennej z czermienią błotną oraz zbiorowiska z trzęślicą modrą. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Pozostawić w niezmienionym stanie. |

Na terenie gminy Biesiekierz jako pomniki przyrody objęto ochroną 10 obiektów w tym pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje.

Tabela nr 15.  Pomniki przyrody na terenie gminy Biesiekierz

| Symbol na mapie | Miejscowość | Opis obiektu | Nr orzeczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nosowo, park. | Sośnica japońska o obw. 83 cm. | Rozporządzenie Woj. Kosz. Nr 7/92 z dn. 8.09.92r. (Dz. Urz. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dn. 30.09.92r.) |
| 2. | Nosowo, park. | Daglezja zielona = jedlica Douglasa o obw. 380 cm. | Rozporządzenie Woj. Kosz. Nr 7/92 z dn. 8.09.92r. (Dz. Urz. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dn. 30.09.92r.) |
| 3. | Parsowo, park. | Jesion wyniosły o obw. 460 cm. | Rozporządzenie Woj. Kosz. Nr 7/92 z dn. 8.09.92r. (Dz. Urz. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dn. 30.09.92r.) |
| 4. | Parsowo, park. | Jesion wyniosły o obw. 480 cm. | Rozporządzenie Woj. Kosz. Nr 7/92 z dn. 8.09.92r. (Dz. Urz. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dn. 30.09.92r.) |
| 5. | Parsowo, park. | Cis pospolity o obw. 110 cm. | Rozporządzenie Woj. Kosz. Nr 7/92 z dn. 8.09.92r. (Dz. Urz. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dn. 30.09.92r.) |
| 6. | Parsowo, park. | Cis pospolity o obw. 105 cm. | Rozporządzenie Woj. Kosz. Nr 7/92 z dn. 8.09.92r. (Dz. Urz. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dn. 30.09.92r.) |
| 7. | Parsowo, park. | Buk zwyczajny odm. czerwonolistna o obw. 340 cm. | Rozporządzenie Woj. Kosz. Nr 7/92 z dn. 8.09.92r. (Dz. Urz. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dn. 30.09.92r.) |
| 8. | Parsowo, park. | Trzy jodły pospolite o obw. 510 cm. | Rozporządzenie Woj. Kosz. Nr 7/92 z dn. 8.09.92r. (Dz. Urz. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dn. 30.09.92r.) |
| 9. | Parsowo, polana za pałacem. | Dąb szypułkowy o obw. 700 cm. | Rozporządzenie Woj. Kosz. Nr 12/95 z dn. 28.12.95r. (Dz. U. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 7 z dn. 12.01.96r.) |

4.2.  Obszary i obiekty przewidziane do ochrony w gminie Biesiekierz

Poniżej przedstawiono spis i krótki opis przewidzianych rezerwatów przyrody.

| Symbol i numer na mapie R 1 | „Warnie Bagno” Charakterystyka: Rezerwat znajduje się również w gminie Będzino. Patrz opis powyżej. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Wykonać plan ochrony, pozostawić w niezmienionym stanie, zachować istniejące stosunki wodne. |
| --- | --- |
| Symbol i numer na mapie R 2 | „Dęby Parsowskie” Charakterystyka: 28 dębów szypułkowych – pomników przyrody, w tym 20 tworzących aleję i 8 rosnących w głębi lasu. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Niektóre z okazów należy poddać zabiegom konserwatorskim |

4.3.  Proponowany obszar chronionego krajobrazu obejmującego teren gminy Biesiekierz.

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwałą rady gminy.

| Dolina Radwi |
| --- |
| Symbol i numer na mapie OChK 1 | Gminy: Biesiekierz, Świeszyno, Manowo, Bobolice, Polanów. Charakterystyka: Proponuje się powiększenie istniejącego obszaru. Dolina Radwi charakteryzuje się licznymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Obszar swoim zasięgiem obejmuje m.in.: źródliskowe dopływy Radwi (obszar unikalnych mechowisk alkalicznych i torfowisk przejściowych, liczne zjawiska źródliskowe z wytrącaniem się martwicy wapiennej, fragmenty żyznych buczyn, łęgi i olsy źródliskowe, grądy i kwaśne buczyny na krawędziach i zboczach dolin); dolinę rzeki Radew w obrębie Pradoliny Pomorskiej - dopływ Drężnianki z unikatowymi torfowiskami soligenicznymi i mechowiskami, unikatowe jeziorka dystroficzne i pła mszarne, malownicze jezioro lobeliowe – jez. Czerwone, żywe torfowiska wysokie – kotłowe z torfowcami reliktowymi, rozległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych oraz łęgów olszowych i łęgów podgórskich w dolinie Radwi; niepozorny dopływ Zgniłej Strugi z rozległymi torfowiskami i mechowiskami, na których znajduje się jedno z większych skupień situ tępokwiatowego na Pomorzu; niewielkie fragmenty borów sosnowych z licznymi torfowiskami mszarnymi i jeziorkami dystroficznymi; na krawędziach Pradoliny Pomorskiej dobrze zachowane kompleksy starych drzewostanów bukowych, grądowych i kwaśnych dąbrów; Dolina Radwi i jej dopływy to również interesujący obszar pod względem geomorfologicznym i kulturowym. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Opracować plany zagospodarowania przestrzennego zakazujące wprowadzanie szkodliwych inwestycji, ekstensywnie kosić podmokle łąki, lasy na zboczach uznać za wodochronne, nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk, nie ujmować źródlisk i wód z rzeki do hodowli ryb oraz nie dokonywać innych zmian hydrologicznych w dolinie. |

Poniżej przedstawiono spis i krótką charakterystykę przewidzianą w gminie Biesiekierz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych.

| Symbol i numer na mapie ZPK 1 | „Wierzchomino” Charakterystyka: Obszar zaproponowano również w gminie Będzino. Obszar wododziału porośnięty lasem między rzeką Parsętą i Czerwoną. Kompleksy leśne wykształcone na podłożu torfowym oraz arastanie wyrobiska potorfowe. Stanowisko rzadkich i chronionych gatunków. |
| --- | --- |
| Symbol i numer na mapie ZPK 2 | „Dolina Radwi” Charakterystyka: Dolina rzeczna z fragmentami olsów i niewielkimi, zarastającymi fragmentami starorzeczy. Istniejące niegdyś nad rzeką łąki, w przeważającej części zarosły trzciną i obecnie postępuje sukcesja roślinności drzewiastej. W wyniku zaniechania konserwacji brzegów rzeki powoli odzyskują one swój naturalny charakter. Stwierdzono tutaj duże bogactwo awifauny i ichtiofauny. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Opracować plan zagospodarowania przestrzennego gwarantujący zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazowej, dąążyć do przywrócenia gospodarki łąkarskiej. Nie prowadzić prac hydrotechnicznych mających na celu regulację koryta rzeki, na terenach łąk i lasów. |
| Symbol i numer na mapie ZPK 3 | „Las Parsowski” Charakterystyka: Bogaty biotop leśny, z mokradłami i szerokimi strefami przejść (biomami) pomiędzy siedliskami leśnymi i łąkowymi. Integralna część korytarza ekologicznego łączącego las koło Wierzchomina i Warnina z doliną Radwi. Obszar proponowany do ochrony na podstawie wytycznych Dyrektywy Siedliskowej. Miejsce rozrodu rzadkich gatunków ptaków. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Pozostawić w niezmienionym stanie, opracować plan zagospodarowania przestrzennego gwarantujący zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazowej, zwiększyć kontrolę i uniemożliwiać nielegalne pozyskanie drewna. |

4.4.  Użytki ekologiczne

Jak wynika z zapisu w ustawie o ochronie przyrody (Dz.U. 91 nr 114 poz. 492 
z późniejszymi zamianami) użytki ekologiczne to: „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowiska jak: naturalne zbiorniki wodne śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew
i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamienice oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt,
w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu”. W wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych na terenie gminy Biesiekierz stwierdzono, że następujące obiekty odpowiadają ustawowej definicji użytku ekologicznego:

| Symbol i numer na mapie UE 1 | „Jar Koło Gniazdowa” Charakterystyka: Wąwóz, środkiem, którego płynie malowniczo meandrujący strumień. Na dnie wąwozu wykształca się oles porzeczkowy a na zboczach fragmentarycznie grąd. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Zachować istniejący stan. |
| --- | --- |
| Symbol i numer na mapie UE 2 | „Kraśnik Koszaliński” Charakterystyka: Zarośla wierzbowe z roślinnością szuwarową w rowach. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Zachować istniejący stan. |
| Symbol i numer na mapie UE 3 | „Olszyna Kraśnicka” Charakterystyka: Śródleśne obniżenie z olsem porzeczkowym. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Zachować istniejący stan. |
| Symbol i numer na mapie UE 4 | „Brzezina Baginna” Charakterystyka: Dobrze wykształcona brzezina bagienna ze znacznym udziałem gatunku chronionego widłaka. Ponadto, na terenie tym występuje wiele cennych gatunków roślin. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Zachować istniejący stan. |

| Symbol i numer na mapie UE 5 | „Źródlisko Rzeki Czerwonej” Charakterystyka: Wilgotne łąki z wiązówką błotną i z ostrożeniem warzywnym oraz zarośla wierzbowe. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Zachować istniejący stan. |
| --- | --- |
| Symbol i numer na mapie UE 6 | „Cieszyńskie Mokradło” Charakterystyka: Olszyna bagienna z olsem porzeczkowym, zbiorowiska wodne, stanowisko pływacza zwyczajnego. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Zachowanie w niezmienionym stanie, zakaz zasypywania i składowania śmieci. |
| Symbol i numer na mapie UE 7 | „Gęsie Oczko” Charakterystyka: Śródpolne rozlewisko powstałe prawdopodobnie w wyniku zatkania sieci drenarskiej. W trakcie waloryzacji obserwowano rzadkie gatunki ptaków. Miejsce rozrodu żaby wodnej. Potencjalne miejsce rozrodu innych płazów. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Zachować istniejący stan. |
| Symbol i numer na mapie UE 8 | „Biesiekierskie Mokradło” Charakterystyka: Śródpolne rozlewisko, wraz z przylegającymi do niego niewielkimi fragmentami łąk, w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 6. Miejsce rozrodu ptaków i płazów. Potencjalne miejsce rozrodu i odpoczynku drobnych gatunków ssaków. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Pozostawić w niezmienionym stanie. |
| Symbol i numer na mapie UE 9 | „Kotłowo” Charakterystyka: Śródpolne zarastające trzciną rozlewisko. Miejsce rozrodu ptaków. Potencjalne miejsce rozrodu i odpoczynku drobnych gatunków ssaków. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Niezbędne jest zatrzymanie wody na terenie proponowanego użytku poprzez budowę zastawek na rowie/kanale odprowadzającym. |
| Symbol i numer na mapie UE 10 | „Grajdołek” Charakterystyka: Miejsce rozrodu płazów. Miejsce żerowania i rozrodu ptaków. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Pozostawić w niezmienionym stanie. |
| Symbol i numer na mapie UE 11 | „Polana Nosowska” Charakterystyka: Śródleśna łąka, z bogatą roślinnością zielną, częściowo podmokła i porośnięta łozą. Miejsce rozrodu żab, optymalne miejsce rozrodu i żerowania motyli dziennych. Wskazania konserwatorskie i planistyczne: Wprowadzić ekstensywną gospodarkę – wykaszanie jednokrotnie w ciągu roku, nie wcześniej niż pod koniec sierpnia. |

4.5.  Wykaz drzew przewidzianych do ochrony

Poniżej przedstawiono wykaz drzew przewidzianych do ochrony w gminie Biesiekierz:

| Cieszyn cmentarz. | Dąb szypułkowy o obw. 330 cm. | Konserwatorska. |
| --- | --- | --- |
| Cieszyn cmentarz. | Dąb szypułkowy o obw. 443 cm. | Konserwatorska. |
| Nowe Bielice – około 1 km na NE (N-ctwo. Karnieszewice, oddz. 732s). | Dąb szypułkowy o obw. 340 cm. | Ścisła. |
| Kraśnik Koszaliński, około 2 km na NE (N-ctwo. Gościno, oddz. 343g). | Dąb szypułkowy o obw. 485 cm. | Ścisła. |

5.  Zasady polityki ekologicznej

5.1.  Limity racjonalnego wykorzystania środowiska w powiecie do 2010 roku

Proponuje się, aby limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska dla powiatu koszalińskiego były na takim poziomie jak limity przyjęte dla województwa zachodniopomorskiego, a mianowicie:

- zasoby wodne – 20% wodochłonność produkcji;

- materiałochłonność – 30% zmniejszenia materiałochłonności w stosunku do 1990 roku;

- energia – 25% zmniejszenia zużycia energii w stosunku do 2000 roku;

- zwiększenie energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł niekonwencjonalnych
i odnawialnych – do 7,5% w 2010 roku;

- odpady przemysłowe – 90 % wykorzystania odpadów przemysłowych do celów gospodarczych;

- surowce wtórne:

  - objęcie selektywną zbiórką odpadów komunalnych – 80% gospodarstw domowych do 2007 roku,

  - odzyskanie i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych – 60%;

- ładunki zanieczyszczeń do wód – 93% likwidacja zrzutów ścieków komunalnych 
i przemysłowych.

Zgodnie z wymaganiami – Prawo wodne, koniecznym jest w zlewni Morza Bałtyckiego
(i nie tylko) zapewnienie do 2015 roku 75% redukcji ładunku substancji biogennych ze ścieków komunalnych, ale także zaprzestanie do 2006 roku odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych oraz istotne ograniczenie zrzutów pozostałych substancji tego typu, a także niedopuszczenie do przyrostu ładunku azotu ze źródeł rolniczych.

- Emisja substancji do powietrza:

  - 75% ograniczenia emisji pyłów,

  - 30% ograniczenie emisji dwutlenku siarki,

  - 30% ograniczenie emisji tlenków azotu,

  - 7% ograniczenie emisji lotnych związków organicznych,

  - 8% ograniczenie emisji amoniaku w stosunku do roku 1990.

- Paliwa – wycofanie z użytkowania do końca 2005 roku etyliny i przejście na benzyny bezołowiowe oraz zwiększone stosowanie biopaliw.

5.2.   Limity racjonalnego wykorzystania środowiska w gminie do 2012 roku

Zakłada się, że limity racjonalnego w wykorzystania zasobów środowiska będą na takim samym poziomie jak limity przyjęte dla powiatu.

5.3.  Zastosowanie okresów przejściowych w obszarze środowiska

Polska w wyniku negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej zamknęła tymczasowo obszar negocjacyjny „ środowisko” i zobowiązała się do egzekwowania przepisów unijnych
z momentem wejścia w struktury UE. Z uwagi na niemożliwość dostosowania we wszystkich dziedzinach regulowanych przez prawo UE, wynikającą głównie ze zbyt dużych kosztów, Polska wystąpiła o możliwość zastosowania następujących okresów przejściowych:

W zakresie czystości powietrza:

Dyrektywa 99/32/WE sprawie redukcji zawartości siarki w paliwach płynnych 3 letni okres przejściowy (do 31.12.2006), w zakresie art.3 paragraf 1., dotyczącego maksymalnych ilości zawartości siarki w ciężkich olejach opałowych;

Dyrektywa 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych związków organicznych powstałych w skutek magazynowania benzyn i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi:

- W odniesieniu do art. 3 zawierającego wymagania dotyczące istniejących instalacji do magazynowania benzyn, niezależnie od przepustowości rocznej bazy magazynowej- 2 letni (do 31.12.2005);

- W odniesieniu do art.4 pkt,. 2b zawierającego wymagania dotyczące instalacji załadunku 
i rozładunku cystern na istniejących terminalach o rocznej przepustowości powyżej 150.000 ton benzyn –roczny (do 31.12.2004);

- W odniesieniu do pozostałych przepisów art. 4 zawierającego wymagania dotyczące instalacji i załadunku, rozładunku cystern na istniejących terminalach – 2 letni (do 31.12.2005);

- W odniesieniu do art. 5 zawierającego wymagania dotyczące istniejących cystern do przewozu benzyn – 2 letni okres (od 31.12.2005);

- W odniesieniu do art. 6 zawierającego wymagania dotyczące instalacji do załadowywania zbiorników istniejących stacji paliw – 2 letnich (31.12.2005).

W zakresie gospodarki odpadami

Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

4 letni okres przejściowy (do 31.12.2007) w odniesieniu do art. 6 Dyrektywy, dotyczącego odzysku materiałów z odpadów opakowanych na poziomie, co najmniej 50 % i co najwyżej 65% masy oraz poziomu recyklingu całości materiałów opakowaniowych zawartych w odpadach opakowaniowych na poziomie, co najmniej 25% i ca najwyżej 45 % masy i co najmniej 15% masy każdego materiału, zgodnie ze stanowiskiem Wspólnej Unii Europejskiej.

Dyrektywa 99/31/WE w sprawach składowania odpadów

2 letni okres przejściowy (do 01.07.2005) w zakresie art. 14 , który odnosi się o poprawy standardów technologicznych, jakie powinny spełniać składowiska odpadów;

Rozporządzenie 259/93/EWG w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie Wspólnoty Europejskiej i po za jej obszar 4 letni okres przejściowy (do 31.12.2007) z założeniem możliwości przedłużenia do 2012 w odniesieniu do tworzyw sztucznych oraz grupy opadów z „listy żółtej” (zgodnie z procedurą art. 18 Dyrektywy 75/44/EWG zmienionej Dyrektywa /156/EWG).

W zakresie jakości wód

Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

W odniesieniu do art. 3 (systemy kanalizacji zbiorczej):

- 5 lat (do 31.12.2008) dla aglomeracji powyżej 10 000 równoważnej liczby mieszkańców RLM,

- 12 lat (31.12.2015) dla aglomeracji o RLM od 2000 do 10.000.

W odniesieniu do art. 4 i 5 (oczyszczalnie ścieków):

- dla zrzutów z aglomeracji od 2000 do 10.000 - 12 lat (do 31.12.2015),

- dla zrzutów z aglomeracji o RLM ponad 10.000 - 12 lat (do 31.12.2015),

- dla aglomeracji ponad 100.000 RLM – 7 lat (do 31.12.2010) art. 5.2, art.5.3 i art.5.4,

W odniesieniu do art. 7:

- 12 lat (do 31.12.2015) dla zrzutów ścieków do wód słodkich i ujść rzek z aglomeracji poniżej 2000 RLM,

- 12 lat (do 31.12.2015) dla zrzutów ścieków do wód przybrzeżnych z aglomeracji poniżej 10 000 RLM

W odniesieniu do art. 13 (oczyszczalnie ścieków w zakładach sektorów przemysłu rolno-spożywczego):

- 2 lata (31.12,2006) dla wszystkich zrzutów ścieków z zakładów reprezentujących RLM powyżej 4000

Dyrektywa 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje wprowadzanie do środowiska wodnego:

- 4 letni okres przejściowy (31.12.2007);

W zakresie zanieczyszczeń przemysłowych

Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń

3 letni okres przejściowy dla 157 instalacji istniejących, dla których pozwolenia zintegrowane wydaje wojewoda i wymagających poważnych, bądź całkowitych zmian technologicznych oraz 235 instalacji istniejących, dla których pozwolenia zintegrowane wydaje starosta. Ponieważ dla tej kategorii zakładów dyrektywa wchodzi w życie w końcu 2007, okres przejściowy dla Polski trwa do końca 2010.

W zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym

Dyrektywa 97/43/Euroatom w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pochodzącym ze źródeł medycznych

3 letni okres przejściowy (trwający do 31.12.2006) w zakresie art.8 dyrektywy (dotyczy stanu technicznego sprzętu

W zakresie ochrony przyrody

Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r., w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywa Siedliskowa.

Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1997r., w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków, tzw. Dyrektywa Ptasia.

Dyrektywy mają na celu powstanie wspólnej, europejskiej sieci terenów chronionych, na którą składają się Specjalne Obszary Ochrony (SOO) i Obszary Specjalnej Ochrony (OSO).

Wytycznymi dla tworzenia systemu obszarów chronionych Natura 2000 są załączniki I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz załącznik I Dyrektywy Ptasiej.

6.  Edukacja ekologiczna

Jednym z najważniejszych wyzwań w dziedzinie edukacji ekologicznej, stojących przed naszym krajem, jest opracowanie i wdrożenie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej (dalej NSEE). Edukacja ekologiczna nie jest tylko wewnętrzną sprawą naszego kraju, ale znajduje odzwierciedlenie w licznych zobowiązaniach międzynarodowych i konwencjach. Do najważniejszych międzynarodowych spotkań dotyczących edukacji ekologicznej należały:

- Konwencja Narodów Zjednoczonych „Człowiek i Środowisko” w Sztokholmie (1972);

- Międzynarodowy Kongres UNESCO – UNDP w Moskwie (1978);

- Konwencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro (1992);

- Międzynarodowa konferencja IUCN i UNESCO w Gland – Szwajcaria (1994);

- Międzynarodowa konferencja w Arhus - Dania (1998) i inne.

Polska od samego początku aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach, co stało się inspiracją do opracowania NSEE. W trakcie konferencji powołany został zespół redakcyjny, którego zadaniem było wstępne opracowanie Strategii. W czerwcu 1995 roku przygotowana została pierwsza wersja, która została poddana szerokiej konsultacji społecznej. 
W 1996 roku zbierano i analizowano zgłoszone z całego kraju komentarze i uwagi, które pozwoliły nadać niniejszemu dokumentowi ostateczny kształt. W 1997 roku Strategia została przyjęta przez MOŚZNiL i MEN, zaś w 1998 była przedmiotem Sejmowej i Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, która zaakceptowała zawarte w niej treści. W 1999 i w 2000 roku podjęto prace nad uaktualnieniem dokumentu oraz dostosowaniem do nowych uwarunkowań związanych 
z wprowadzeniem kolejnych reform w Polsce. Podstawowym celem NSEE jest:

- upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również pracę i wypoczynek;

- wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach edukacji formalnej i nieformalnej;

- tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, stanowiących rozwinięcie NPEE;

- promowanie nowych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.

Program Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej nakłada na instytucje państwowe, 
w tym wojewódzkie, powiatowe i gminne szereg nowych zadań w zakresie edukacji ekologicznej, 
z których najważniejsze jest:

- stworzenie na wszystkich szczeblach administracji programów edukacji ekologicznej;

- wdrożenie powszechnej edukacji ekologicznej na wszystkich szczeblach edukacyjnych;

- uczynienie z edukacji nieodłącznego elementu całego procesu edukacyjnego;

- zapewnienie środków do realizacji powszechnej, jednakowej dla wszystkich, edukacji ekologicznej, zwłaszcza realizowanej w systemie edukacji formalnej.

Założenia aktualnej NSEE spowodowały konieczność przeanalizowania 
i przewartościowania dotychczasowych zasad funkcjonowania i realizacji edukacji ekologicznej 
w kraju oraz opracowanie i wdrożenie koncepcji powszechnego programu edukacji ekologicznej 
w województwie zachodniopomorskim.

6.1.  Ogólne założenia metodyczno-organizacyjne Powszechnego Programu  Edukacji Ekologicznej w województwie zachodniopomorskim.

Powszechny Program Edukacji Ekologicznej (dalej PPEE) w województwie zachodniopomorskim opierać się ma na nowych zasadach koncepcyjno-organizacyjnych, które uwzględniają założenia NSEE oraz zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (dalej MEN). Ogólne założenia metodyczno-organizacyjne obejmują:

- analizę dotychczas stosowanych form i metod edukacji ekologicznej (formalnej 
i nieformalnej) oraz wyciągnięcie wniosków do nowych rozwiązań koncepcyjno-organizacyjnych;

- wskazanie nowych metod budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa województwa;

- wskazanie nowych możliwości organizacyjnych zajmujących się edukacją ekologiczną 
w województwie, powiecie i gminie;

- wskazanie oczekiwanych efektów proponowanych rozwiązań metodyczno-organizacyjnych;

- opracowanie zarysu Powszechnego Programu Edukacji Ekologicznej (dalej PPEE) na terenie województwa zachodniopomorskiego na poziomie szkół gimnazjalnych.

Założenia te ukazują prosty mechanizm, za pomocą którego można będzie prowadzić edukację ekologiczną na terenie całego województwa we wszystkich grupach społecznych, w tym:

- edukację ekologiczną w formalnym systemie kształcenia (wychowanie przedszkolne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych);

- edukacja w strukturach pozaszkolnych (edukacja w samorządach powiatowych i gminnych, edukacje w Administracji Lasów Państwowych, edukacja organizatorów wypoczynku 
i turystyki, w tym argoturystyki, edukacja organizacji społecznych, edukacja rolników do programów rolno-środowiskowych).

6.2.  Wnioski z analizy dotychczas stosowanych form i metod edukacji ekologicznej

Techniki edukacji ekologicznej stanowią odrębne, złożone zagadnienia, którym można poświęcić wiele miejsca. Jednak szczególną uwagę należy zwrócić na następujące elementy:

- Podstawowym warunkiem skuteczności edukacji ekologicznej jest stała dostępność do informacji o środowisku, i to informacji rzetelnych i podanych w zrozumiały i atrakcyjny sposób. Nie wystarczy zorganizować pogadankę - np. o walorach przyrodniczych naszej gminy - trzeba stworzyć takie mechanizmy, by każdy, kto w dowolnym momencie się swoją gminą zainteresuje miał szansę łatwo i szybko dowiedzieć się o niej więcej. Najskuteczniejszą metodą by to osiągnąć jest wciąż publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw: książek, broszurek, ulotek, publikowanie artykułów w gazetkach szkolnych. Muszą one być łatwo dostępne dla każdego zainteresowanego.

- W większym zakresie należy wykorzystywać nowoczesne techniki komunikacji, co stwarza nowe możliwości edukacyjne: stała informacja telefoniczna, Internet, automatyczne multimedialne systemy informacyjne (multimedialne pakiety edukacyjne).

- Edukacja ekologiczna nie powinna być nakierowana wyłącznie na dzieci szkolne, jak to się często zdarza. Z reguły właśnie dzieci stanowią grupę odbiorców mało chłonnych na wiedzę, 
w przeciwieństwie do starszej młodzieży, u której krystalizują się zainteresowania. Ponadto treści edukacyjne muszą być przekazywane w sposób prosty i zrozumiały, ale jednocześnie
w sposób kompetentny. Praktyka wskazuje, że bardziej potrzebna jest do tego gruntowna wiedza, niż znajomość technik komunikacji. Dlatego do edukacji ekologicznej należy włączać specjalistów.

- Edukacja ekologiczna nie powinna być tylko organizowana dla dzieci i młodzieży; razem z nią (najlepiej wspólnie) powinni być edukowani dorośli: nauczyciele wszystkich kierunków, osoby jak i całe instytucje odpowiedzialne za stan naszego środowiska. Należy pamiętać, że decyzje wyedukowana młodzież będzie podejmowała dopiero za koło 15÷20 lat!

Przekazywaniem informacji o środowisku rządzi kilka reguł, które trzeba poznać, by realizowane przez nas formy edukacji ekologicznej były dobre i skuteczne.

- Istnieje zadziwiająco mocny związek między wiedzą o środowisku a zrozumieniem potrzeby jej ochrony. Nieprzypadkowo najżarliwszymi „ekologami” są pracownicy naukowi i studenci kierunków przyrodniczych. Nie ma w tym nic dziwnego, aby chcieć chronić różnorodność biologiczną i krajobrazową, trzeba najpierw dostrzec jej złożoność. Większość ludzi, którzy przynajmniej raz w życiu mieli okazję zobaczyć z bliska pustułkę, chce żeby te ptaki dalej latały nad ich miastem. Aby to osiągnąć do procesu edukacji należy włączyć większą ilość lokalnych przyrodników (miłośników i pasjonatów), naukowców oraz studentów nauk biologicznych, przyrodniczych, rolniczych czy inżynierii środowiskowej.

- Drugą ważną metodą przekonywania o sensowności ochrony naszego środowiska jest wykazywanie korzyści, jakie można osiągnąć w ten sposób. Dla społeczności lokalnych najważniejszą z takich korzyści jest wzrost atrakcyjności turystycznej każdego terenu, który 
w świadomości potencjalnych turystów jest odbierany jako przyrodniczo wartościowy. Wskazywanie obiektów cennych i obszarów chronionych, a także uwzględnienie zasad ochrony różnorodności biologicznej w planowaniu przestrzennym i codziennej gospodarce zasobami gminy wymaga wprawdzie pewnych kosztów i wyrzeczeń, jednak jest bardzo skutecznym mechanizmem kreowania takiego obrazu. Istnieje kilka mechanizmów decydujących o tym zjawisku:

  - „przyrodnicza cenność” jakiegoś terenu jest w powszechnej świadomości społecznej certyfikatem faktu, że jest on dobrym miejscem do wypoczynku i że „woda jest tam czysta ,a trawa zielona”;

  - na przykład ścieżka przyrodnicza dokoła miejscowego jeziora jest bardzo dobrą lokalną atrakcją turystyczną; przy odrobinie pomysłowości, pamiętając, że „przyroda jest wszędzie”, można stworzyć taki obiekt nawet na terenie o umiarkowanych walorach – wystarczy zrobić kładkę udostępniającą miejscowe bagienko i postawić przy nim tablice informacyjną;

  - elementy przyrody mogą znaleźć zastosowanie w promocji i kreowaniu obrazu powiatu lub gminy, np. wiciokrzew pomorski to „roślinny symbol gminy Sianów”, pełnik europejski to „roślinny symbol Ziemi Bobolickiej” itd.

Centrum Szkolenia Ekologicznego w Starych Bielicach – zadanie do realizacji

Gmina Biesiekierz, celem realizacji założeń programu dotyczącego edukacji społeczności lokalnej w zakresie zadań z ochrony środowiska na terenie gminy, zamierza zrealizować przy szkole podstawowej w Starych Bielicach Centrum Szkolenia Ekologicznego.

7.  Uwarunkowania ZRÓWNOWAŻONEGO Rozwoju (analiza SWOT)

7.1.  Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze

Tabela nr 16.  Analiza SWOT uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| korzystne położenie – przez teren gminy na odcinku 1 km przebiega droga krajowa nr 6 relacji Szczecin – Gdańsk; korzystne warunki środowiska naturalnego; atrakcyjność krajobrazowa i przyrodnicza – młodoglacjalna rzeźba terenu z przewagą terenu płaskiego z niewielkimi pofałdowaniami; rzeka Radew – jedna z najcenniejszych rzek Pomorza; brak przemysłu uciążliwego dla środowiska naturalnego; bliskość dużej aglomeracji miejskiej - Koszalin - jako ośrodka gospodarczego (rynek pracy, rynek towarów i usług) oraz zaplecze technologii i wiedzy; | niska świadomość ekologiczna mieszkańców; słabe egzekwowania prawa w zakresie ochrony środowiska; duże zanieczyszczenie wód powierzchniowych; duże, sezonowe nasilenie ruchu kołowego powoduje znaczne zanieczyszczenie środowiska spalinami; zły stan dróg; mała lesistość gminy; |
| Szanse | Zagrożenia |
| turystyczne wykorzystanie jeziora Parsowo, sporty wodne; rozwój współpracy w ramach Euroregionu Pomerania; rozwój gminy w aspekcie współpracy międzynarodowej, współpraca z sąsiednimi gminami; tworzenie wspólnej sieci połączeń komunikacyjnych i szlaków turystycznych; integracja z Unią Europejską; możliwość zwiększenia lesistości poprzez zalesianie najsłabszych rolniczo gruntów oraz nieużytków; tworzenie mocnego lobby ekologicznego w gminie; położenie większego nacisku na edukację ekologiczną; tworzenie nowych obszarów chronionych; korytarze ekologiczne, użytki ekologiczna; wzrastająca świadomość potrzeby współpracy ekologicznej; ochrona istniejących, np. rezerwat Wierzchomińskie Bagno i odtwarzanie utraconych zasobów przyrodniczych; | degradacja środowiska naturalnego w całym regionie, spowodowana nie rozwiązaną gospodarką ściekową; pogarszający się stan dróg i bezpieczeństwa ruchu kołowego; konkurencja gmin nadmorskich, posiadających lepsze uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze; słaba współpraca z polskimi i światowymi organizacjami i fundacjami, dysponującymi środkami finansującymi inwestycje z zakresu ochrony środowiska; rabunkowa gospodarka zasobami naturalnymi. |

7.2.  Warunki przyrodnicze i rolnictwo

Tabela nr 17.  Analiza SWOT warunków przyrodniczych i rolnictwa

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| ogromne bogactwo florystyczne, w tym: gatunki prawnie chronione, gatunki z „Polskiej Czerwonej Księgi”, gatunki z „Polskiej Czerwonej Listy”, gatunki zagrożonej flory torfowisk, gatunki flory ginącej i zagrożonej na Pomorzu; obecność gatunków objętych Konwencją Berneńską, Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową; wyjątkowo dobrze zachowane łąki w pełnym spektrum zróżnicowania; duża ilość śródleśnych „oczek” wodnych z roślinnością wodną, w tym z udziałem grzebieni północnych i grążela drobnego; ogromne bogactwo faunistyczne, w tym: gatunki objęte ochroną ścisłą, objęte ochroną częściową, gatunki z „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, gatunki z „Europejskiej czerwonej listy zwierząt zagrożonych wyginięciem w skali światowej”; zróżnicowanie siedlisk stwarzające odpowiednie warunki do rozrodu zwierząt; duża liczba oczek śródleśnych i śródpolnych, które są siedliskiem płazów i ptaków wodno–błotnych; liczne torfowiska stwarzające odpowiednie warunki do bytowania m.in. żurawia, brodźca samotnego; rzeki mające charakter górski ze specyficzną fauną jak: głowacz białopłetwy, zimorodek, pliszka górska, pluszcz i wydra dobrze zachowane łąki zasiedlane przez m.in. żurawia, derkacza, świerszczaka, strumieniówkę występowanie ptaków, których miejsca gniazdowania objęte są ochroną strefową: bocian czarny, bielik, rybołów, kania rdzawa, kania czarna, orlik krzykliwy, sokół wędrowny rozległe kompleksy żyznych buczyn będących siedliskiem bociana czarnego, siniaka, muchołówki małej dobra jakość gleb i korzystne warunki do rozwoju produkcji rolniczej – wskaźnik bonitacji 1,00 dobre warunki do produkcji warzyw z możliwością bezpośredniej sprzedaży; korzystne uwarunkowania do produkcji metodami ekologicznymi; potencjał użytków rolnych; potencjał taniej siły roboczej; stosunkowo dobra dostępność do punktów zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej i usług rolniczych na terenie gminy; | zanikanie fitocenoz łąkowych z powodu zaniechania koszenia łąk i wypasania; degradacja wielu torfowisk mszarnych w skutek funkcjonowania starych systemów melioracyjnych w lasach gospodarczych; degradacja (erozja, eutrofizacja, wyrywanie roślinności) jezior lobeliowych i innych zbiorników atrakcyjnych rekreacyjnie; nieuporządkowana gospodarka ściekowa; niska świadomość przyrodnicza wśród dorosłych i młodzieży; tworzenie dzikich wysypisk i składowanie śmieci zaśmiecanie parków, wycinanie starych drzew w parkach; niewystarczająca liczba obiektów objętych różnymi formami ochrony przyrody; brak ochrony najcenniejszych dla fauny terenów, nawet mających rangę międzynarodową czy krajową w porównaniu do stwierdzonych stanowisk mała liczba prawnie wyznaczonych stref ochronnych dla gatunków objętych ochroną strefową; zanikanie fitocenoz łąkowych z powodu zaniechania koszenia łąk i wypasania; degradacja wielu torfowisk i terenów podmokłych w skutek funkcjonowania starych systemów melioracyjnych; niska świadomość przyrodnicza wśród dorosłych i młodzieży; nieuwzględnianie wymagań ochrony fauny w dokumentach planistycznych; mała różnorodność na obszarach użytkowanych rolniczo; opóźniony okres wegetacji, wiosenne przymrozki, duże wahania temperatur; częste opady deszczu w okresie żniw, brak możliwości dosuszania zboża; duża ilość gospodarstw drobnych; niska opłacalność produkcji rolnej, problemy ze zbytem, brak wieloletnich kontraktów; brak współpracy z zakładami przetwórstwa rolnego; brak kapitału i trudności w jego akumulacji; niskie kwalifikacje – 80% rolników z wykształceniem podstawowym i zawodowym; przewaga postaw biernych i niewiara we własne możliwości; brak współpracy producentów rolnych w zakresie produkcji, przetwarzania, zaopatrzenia i zbytu dekapitalizacja budynków, budowli i maszyn oraz urządzeń rolniczych; słaba kondycja ekonomiczna funkcjonujących gospodarstw rolnych; pewna ilość gleb lekkich, niskoproduktywnych, z reguły kwaśnych i bardzo kwaśnych, o niekorzystnych warunkach wilgotnościowo – powietrznych. |
| Szanse | Zagrożenia |
| nawiązanie współpracy i więzi kooperacyjnych z miejscowymi podmiotami przetwórstwa spożywczego w regionie; rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w regionie; budowa i rozbudowa infrastruktury wiejskiej; możliwość wzrostu produkcji do bezpośredniego spożycia w sezonie wypoczynkowym; stworzenie warunków formalno-prawnych oraz ekonomicznych do tworzenia różnych form integracji poziomej i pionowej w sektorze rolnym z jednoczesnym wspieraniem lokalnego przetwórstwa rolno – spożywczego; optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego leśnictwa i rolnictwa, przyrody oraz istniejącej infrastruktury na obszarach wiejskich; optymalne wykorzystanie zasobów oraz innych form działalności pozarolniczej na wsi; dobra, jawna i precyzyjna polityka państwa, wspierająca wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; pełna integracja z UE; wzrost opłacalności produkcji rolnej; dostęp do tanich kredytów na rozwój produkcji rolnej; rozwój przedsiębiorczości i poszukiwanie alternatywnych kierunków produkcji; moda na wypoczynek na wsi w gospodarstwach agroturystycznych; wykorzystanie światowych trendów i mody w zakresie turystyki wiejskiej w tym agroturystyki i produkcji żywności metodami ekologicznymi; możliwości wykorzystania turystycznego proponowanych Obszarów Chronionego Krajobrazu i Parków Krajobrazowych; możliwość opracowania wielu atrakcyjnych miejsc wypoczynku, ścieżek rowerowych, tras spacerowych, miejsc widokowych itp.; możliwość uprawiania turystyki kwalifikowanej – przyrodniczej możliwość powołania obszarów o znaczeniu międzynarodowym – Natura 2000; możliwość realizowania programów rolno-środowiskowych; możliwość pozyskania środków z UE na ochronę różnorodności biologicznej; rozszerzenie systemu ochrony przyrody oraz objęcie różnymi formami ochrony przyrody terenów cennych dla fauny; zwiększenie współpracy z administracją lasów państwowych i obejmowanie ochroną strefową nowo odkrytych stanowisk ptaków; zachowanie siedlisk odpowiednich dla rozrodu zwierząt, w tym dolin rzecznych, torfowisk, śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych, lasów; wprowadzanie ograniczeń w planach zagospodarowania przestrzennego; ukierunkowanie wykorzystania turystycznego proponowanych i istniejących obszarów chronionego krajobrazu oraz parków krajobrazowych; ukierunkowanie penetracji w istniejących i proponowanych rezerwatach przyrody poprzez opracowanie ścieżek przyrodniczych; prowadzenie programów edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody dla mieszkańców gmin; zainteresowanie władz lokalnych zasobami przyrody i ukierunkowanie na konieczność ich ochrony; uprawianie turystyki przyrodniczej; realizowanie programów rolno-środowiskowych dla ochrony cennej fauny; możliwość pozyskania środków z UE na ochronę różnorodności biologicznej; | zaniechanie wypasania i koszenia podmokłych łąk; osuszanie terenów bagiennych; zalewanie podmokłych łąk i torfowisk na stawy rybne; zalewanie podmokłych łąk i torfowisk w celu „pseudoretencji”; eksploatacja torfu i kredy jeziornej; budowanie infrastruktury nad jeziorami lobeliowymi i innymi zbiornikami wodnymi; zalesianie podmokłych łąk i torfowisk; regulowanie koryt rzek, budowanie tam i wałów na rzekach i ciekach; składowanie śmieci – „dzikie wysypiska”; funkcjonowanie barier ekologicznych na rzekach i ich dopływach; zrywanie pełnika europejskiego na cele handlowe; rozwój infrastruktury bez uwzględnienia wymagań ochrony fauny; brak ochrony terenów cennych dla fauny; nieuwzględnianie problemów ochrony obszarów ważnych dla fauny w dokumentach planistycznych; brak przychylności władz lokalnych, zarządców i właścicieli terenów do ochrony zasobów faunistycznych i wprowadzania nowych form ochrony przyrody; nieświadome prowadzenie zrębów przy gniazdach ptaków, które powinny być objęte ochroną strefową; sukcesja roślinna na nieużytkowanych łąkach; osuszanie terenów podmokłych; nadmierna zabudowa letniskowa nad niektórymi jeziorami; wycinanie lasu na obszarze stromych wąwozów i jarów oraz w obrębie źródlisk; usuwanie dziuplastych drzew; regulowanie koryta rzek, budowanie tam i wałów na rzekach i ciekach; niekontrolowane pozyskanie ślimaka winniczka; niska świadomość ekologiczna mieszkańców; likwidacja śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych; przedłużający się kryzys w rolnictwie; niski poziom inwestowania w gospodarstwach rolnych – dalsza dekapitalizacja majątku; ubożenie rolników, wzrost patologii społecznych; niewłaściwa, niestabilna polityka rolna Państwa; dalsza dekoniunktura rolnictwa; uwarunkowania makroekonomiczne (brak sprawnego rynku rolnego, niskie ceny); brak płynności finansowej gospodarstw rolnych; ograniczenie inwestowania i kapitałochłonność produkcji; wzrastające ceny środków do produkcji rolnej; napływ tańszych produktów rolnych z zagranicy i z regionów Polski; drogie i trudnodostępne kredyty dla rolnictwa; |

7.3.   Turystyka

Tabela nr 18.  Analiza SWOT turystyki

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| walory przyrodniczo – krajobrazowe; czyste środowisko; pomniki przyrody; rezerwat florystyczny – Wierzchomińskie Bagna; rezerwat ptactwa wodnego i roślinności bagiennej w Tatowie; parki podworskie; zabytki architektury (kościoły, dwory, pałacyki); istniejące szlaki turystyczne piesze i rowerowe; dogodne połączenia komunikacyjne; bliskość dużej aglomeracji miejskiej – Koszalin; turystyka sentymentalna; rozwijająca się infrastruktura techniczna i komunalna; duże zaangażowanie władz i społeczności lokalnej w rozwój gminy. | braki w infrastrukturze sportowo – rekreacyjnej; niewykorzystane szlaki i możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej; krótki sezon turystyczno – wypoczynkowy, dominuje wypoczynek sezonowy; zbyt mało imprez o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim – promujących gminę; słaba promocja i marketing, braki aktywnej informacji turystycznej ; mała oferta wypoczynku sobotnio – niedzielnego; zaniedbania w estetyce posesji; zły stan szlaków turystycznych; brak kompleksowego programu rozwoju turystyki na wybrzeżu środkowym; niedostateczne wykorzystanie walorów gminy. |
| Szanse | Zagrożenia |
| współpraca z gminami nadmorskimi w zakresie rozwoju turystyki w regionie; wykorzystanie turystyczno – wypoczynkowe jeziora Parnowo i rzeki Radew; przedłużenie sezonu wypoczynkowego – zielone szkoły; opracowanie kalendarza imprez i katalogu atrakcji turystycznych w gminie; opracowanie i wdrożenie programu rozwoju turystycznego gminy; rozwój gospodarstw agroturystycznych i utworzenie gminnego stowarzyszenia agroturystycznego; przedłużenie sezonu wczasowo – turystycznego; rozwój współpracy zagranicznej; poprawa standardu bazy turystyczno – wypoczynkowej; preferencje podatków dla podmiotów gospodarczych; racjonalne zagospodarowanie terenów wyłączonych z użytkowania rolniczego i przeznaczonego na rozwój infrastruktury turystycznej (pola namiotowe, campingowe, carawaning). | Brak tradycji turystycznych i kwalifikacji mieszkańców do prowadzenia działalności turystycznej; brak dofinansowania państwa na renowację zabytków architektonicznych i przyrodniczych; brak współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie wykorzystania środków ISPA; konkurencyjność i atrakcyjność gmin sąsiednich; powolny zwrot kapitału inwestycyjnego ze względu na krótki sezon turystyczny; odpływ turystów do innych bardziej atrakcyjnych ośrodków. |

7.4.  Infrastruktura techniczna

Tabela nr 19.  Analiza SWOT infrastruktury technicznej

| Sieć osadnicza |
| --- |
| Mocne strony | Słabe strony |
| dominujące ośrodki w gminie Biesiekierz, Nowe Bielice, Stare Bielice; wolne tereny pod budownictwo na terenie gminy; | brak pełnej infrastruktury technicznej w sieci osadniczej; brak opracowanej długofalowej koncepcji rozwoju sieci osadniczej, usługowej i innej w gminie; brak mieszkańców komunalnych i brak środków na remonty istniejących budynków; |
| Szanse | Zagrożenia |
| możliwość poprawy i unowocześnienia sieci osadniczej w gminie po zagospodarowaniu terenów pod budownictwo; rozwój budownictwa mieszkaniowego w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego; | brak perspektywicznej koncepcji przestrzennej restrukturyzacji sieci osadniczej – uwzględniającej funkcję turystyczną gminy; zbyt duża koncentracja zabudowy i eliminowanie terenów zielonych; |
| Komunikacja |
| Mocne strony | Słabe strony |
| korzystna gęstość sieci dróg; dobrze rozwinięta komunikacja zbiorowa umożliwia połączenia lokalne, krajowe i międzynarodowe; korzystny układ komunikacyjny w gminie, sieć dróg zadawalająca; zaplecze techniczne motoryzacji w Koszalinie sprzyja jej rozwojowi; droga krajowa nr 6; dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa PKS dociera do większości miejscowości w gminie | zły stan techniczny dróg; brak utwardzonych poboczy; brak chodników dla pieszych na terenie zabudowanym; brak bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla dzieci uczęszczających do szkół (ciągi piesze i rowerowe); zły stan techniczny dużej części dróg; niewystarczająca ilość środków na remonty i modernizację i modernizację dróg infrastruktury komunikacyjnej; zbyt duże oblężenie dróg w sezonie letnim (lipiec, sierpień – wzrost średniego dobowego ruchu o ponad 50%); |
| Szanse | Zagrożenia |
| trasa szybkiego ruchu relacji Szczecin – Gdańsk; pełne wyposażenie gminy we wszystkie media drogowej infrastruktury technicznej; poprawa stanu dróg, rozbudowa i modernizacja przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy; szansa na rozwój firm i usług transportowych, rozwój przedsiębiorczości mieszkańców; dalszy rozwój turystyki. | dalsza degradacja istniejącej infrastruktury drogowej; obecny stan dróg może ograniczyć rozwój gospodarczy gminy; ograniczenie rozwoju turystyki weekendowej i przyjazdu turystów zmotoryzowanych; utrata rynku usług turystycznych. |
| Zaopatrzenie w wodę |
| Mocne strony | Słabe strony |
| zasoby wód podziemnych na terenie gminy pozwalają na zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców; oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów stałych z częściową selektywną zbiórką odpadów; zorganizowany system zbiórki i wywozu odpadów stałych; istniejąca sieć energetyczna zapewnia prawidłowe zasilanie w energię elektryczną gmin; stan techniczny sieci i urządzeń energetycznych zadowalający; zainstalowana moc przekracza obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną; powszechna aprobata potrzeby zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo ekologiczne. | Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy z wielu ujęć – ujęcia wiejskie i zakładowe; Stan zwodociągowania gminy jest niewystarczający; niezadowalający stan techniczny wielu ujęć wody, stacji uzdatniania i niektórych odcinków sieci wodociągowych; zagrożenie sanitarne jakości wody; brak cieków wodnych o walorach energetycznych; w około 5% gospodarstw domowych występuje deficyt w zaopatrzeniu w wodę pitną; brak gminnego programu gospodarki wodą; niski potencjał samoregulacyjno -odpornościowy i znaczne zanieczyszczenie powierzchniowych wód śródlądowych. |
| Szanse | Zagrożenia |
| opracowanie i realizacja programu gospodarki wodnej na terenie gminy; uzyskanie wsparcia finansowego z różnych źródeł dla realizacji programu poprawy gospodarki wodnej i zaopatrzenia mieszkańców w wodę; poprawa oferty inwestycyjnej (terenów budowlanych); lepsze bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców; poprawa zdrowotności i jakości żywności. | stan techniczny niektórych wodociągów może utrudnić prowadzenie właściwej gospodarki wodno – ściekowej; zróżnicowanie jakości wody może stanowić zagrożenie dla mieszkańców i nie sprzyja prawidłowej sanitacji gminy; brak alternatywnych możliwości zaopatrzenia w wodę przy istniejących ujęciach w przypadku awarii. |
| Gospodarka ściekami i usuwanie odpadów |
| Mocne strony | Słabe strony |
| podstawą systemu odbioru ścieków jest sieć kanalizacyjna z mechaniczno – biologiczno – chemiczną oczyszczalnią ścieków w Biesiekierzu i Nowych Bielicach, która obsługuje niewielki procent terenu gminy; system lokalnych i zakładowych oczyszczalni ścieków; zorganizowany system zbiórki i wywozu odpadów stałych z terenu gminy przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze i wywóz odpadów komunalnych na wysypiska poza gminą – główny odbiorca PGK w Koszalinie; na terenie gminy ustawiono pojemniki do selektywnej segregacji i zbiórki odpadów takich jak tworzywa i szkło; | niepełne objęcie wywozem zorganizowanym odpadów stałych; ograniczony system selektywnej zbiórki odpadów; brak kanalizacji i oczyszczania ścieków w większości miejscowości w gminie; oczyszczanie ścieków w niektórych miejscowościach odbywa się poprzez system zbiorników bezodpływowych i dołów chłonnych; brak kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki w gminie; brak systemów odprowadzania wód deszczowych; |
| Szanse | Zagrożenia |
| rozwiązany problem gospodarki odpadami i ściekami w gminie to likwidacja barier ograniczających inwestycje mieszkaniowe, turystyczne oraz ogólne warunki życia mieszkańców; doprowadzenie do pełnej sanitacji gminy wraz z rozwiązaniem wszystkich problemów dotyczących infrastruktury technicznej; budowa oraz usprawnienie istniejącej kanalizacji deszczowej; | utrudnienia w pełnej ochronie środowiska w gminie; niewystarczająca ilość środków na pełną sanitację gminy i możliwość zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych; „zła” gospodarka ściekami i odpadami może spowodować występowanie „dzikich” wysypisk w lasach i na terenach rolniczych; duże wahania w skali produkcji odpadów w roku. W sezonie letnim wzrasta produkcja tych odpadów; dalsze stosowanie tworzyw sztucznych do pakowania artykułów spożywczych; |

8.  Cele i Działania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

8.1.  Cele i zadania w zakresie polityki ekologicznej województwa zachodniopomorskiego

W „Programie ochrony środowiska dla województwa zachodniopomorskiego" zostały sformułowane następujące cele:

- Cel 1 Gorące punkty w skali województwa,

- Cel 2. Gospodarka wodna,

- Cel 3.Gospodarka odpadami,

- Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne),

- Cel 5. Racjonalizacja użytkowania surowców,

- Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeży,

- Cel 7. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych,

- Cel 8. Przeciwdziałanie poważnym awariom,

- Cel 9. Zwiększenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna.

8.1.1.  Gorące punkty w skali województwa (Cel 1)

Tabela nr 20.  Zadania w zakresie tzw. gorących punktów w skali województwa

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zakłady Chemiczne „Police" Działania ochronne i rekultywacyjne | zmniejszenie emisji płynów i gazów, kontynuacja działań na rzecz zmniejszenia ilości wytwarzanych fosfogipsów, zwiększenie zagospodarowania siarczanu żelazawego, rekultywacja składników fosfogipsów, zmniejszenie zużycia wody | Zakłady Chemiczne „Police" | 2006 | NFOSiGW, WFOŚiGW, Środki własne |
| ZE „Dolna Odra” S.A. Działania ochronne i rekultywacyjne | zmniejszenie emisji płynów i gazów, zwiększenie zagospodarowania bieżącego odpadów przemysłowych, rekultywacja istniejących składowisk, zamiana nośnika grzewczego z węgla na gaz po roku 2006 | ZE Dolna Odra S.A. | 2006 ciągły 2010 | Fundusze pomocowe, NFOSiGW, WFOŚiGW, Środki własne |
| Moglielniki – likwidacja zagrożenia środowiska przed środkami ochrony roślin i ich opakowaniami | likwidacja wszystkich mogielników | Wojewoda samorządy terytorialne | 2006 | NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Likwidacja lub modernizacja instalacji nie spełniających wymagań ochrony środowiska | urządzenia do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w zakładach opieki zdrowotnej, odlewnie żeliwa, energetyka cieplna, wytwórnie mas bitumicznych, instalacja do produkcji superfosforu pylistego | Użytkownicy środowiska | 2004 do 2010 | WFOŚiGW, Środki własne |

| Program ochrony i rekultywacji jezior oraz sanitacji ich zlewni |  | Samorząd wojewódzki gminy, RZGW | 2008 | Budżety Samorządów terytorialnych, Fundusze UE, NFOSiGW, WFOŚiGW, Środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie programu ochrony przed powodzią |  | RZDW Z ZM iUM | 2004 | Budżet państwa |
| Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji obszarów „NATURA 2000" |  | Ministerstwo Środowiska, Wojewoda | Grudzień 2002 | WFO, budżet państwa |
| „Program dla Odry 2006" | Realizacja zgodnie z programem rządowym | Ministerstwo Środowiska | 2015 | Budżet państwa |

8.1.2.  Gospodarka wodna (Cel 2)

Tabela nr 21. Zadania w zakresie gospodarki wodnej

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Opracowanie bilansów wodno- gospodarczych wraz z uwzględnieniem zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i powierzchniowych | Regiony bilansowe Rzeka Ina-Płonia-Gowienica Rzeka Parsęta i Przymorze Prawostronna zlewnia Dźwiny Rzeki Myśla i Kurzyca Rzeka Drawa | RZGW Szczecin RZGW Poznań | 2003 - 2004 | Budżet państwa, NFOŚiGW |
| Budowa Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej z uwzględnieniem katastru wodnego |  | RZGW Szczecin, RZGW Poznań | 2003 - 2006 | Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Reorganizacja systemu monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych na obszarze województwa |  | WIOS Szczecin, RZGW Szczecin, PIG | 2003 - 2006 | Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w woj, zachodniopomorskim | Budowa oczyszczalni wraz z systemem kanalizacji w gminach | Rząd RP, samorządy gminne, przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne | 2003 - 2015 | Budżety samorządów lokalnych, środki przedsiębiorstw, fundusze pomocowe |
| Realizacja budowy przepławek | Wybudowanie budowli hydrotechnicznych w celu swobodnego przemieszczania się ryb | ZZMiUW Szczecin | 2003 - 2006 | Budżet Państwa NFOŚ i GW; WFOŚiGW |

| Realizacja „Programu dla Odry - 2006" na obszarze województwa zachodniopomorskiego | Modernizacja rzeki dla celów, transportu wodnego, ochrona wartości przyrodniczych, modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej | Rząd RP | 2003 - 2015 | Program rządowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program ochrony Przeciwpowodziowej województwa zachodniopomorskiego | Celem programu jest stworzenie spójnego systemu ochrony przed powodzią w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego. | RZGW Szczecin, WZMiUM Szczeci | 2003 - 2004 | Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Poprawa jakości wody pitnej | Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody i budowa nowych | Samorządy gminne, zakłady wodociągowe | 2010 | Budżety samorządów lokalnych, środki przedsiębiorstw NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |

8.1.3.  Gospodarka odpadami (Cel 3)

Tabela nr 22.  Zadania w zakresie gospodarki odpadami

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wg programu: „Duńska Współpraca na Rzecz Ochrony Środowiska w Europie Wschodniej” (DANCEE), realizowanego w ramach działań Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska | opracowanie kompleksowego programu gospodarki odpadami w celu osiągnięcia standardów europejskich, opracowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów w każdej gminie województwa, budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych, budowa składowisk odpadów przemysłowych dla drobnych wytwórców odpadów uciążliwych i niebezpiecznych, zmniejszenie ilości produkowanych odpadów przez: wprowadzenie proekologicznych systemów produkcji, gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych: popiołów, fosfogipsów, siarczanu żelazowego itp. utworzenie zakładu utylizacji odpadów przemysłowych, właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych, wdrożenie programu unieszkodliwiania wraków samochodowych i zużytego ogumienia, opracowanie i sukcesywna realizacja programu rekultywacji istniejących składowisk odpadów płynnych i stałych, realizacja programu rekultywacji istniejących mogielników opracowanie programu składowania, zagospodarowania i utylizacji odpadów portowych i osadów z kanałów oraz basenów portowych. | Gminy, związki gmin, powiaty, przedsiębiorstwa komercyjne Wojewoda Przedsiębiorstwa komercyjne | 2003 – 2010 | Fundusze pomocowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, Środki własne Budżet państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki własne |

8.1.4.  Poprawa jakości środowiska - powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne
(Cel 4)

Tabela nr 23.  Zadania w zakresie poprawy jakości powietrza

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Utworzenie bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza | Inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza: punktowe źródła emisji (o wysokości komina powyżej 10 m i mocy źródła powyżej 10 MW), emisja powierzchniowa związana z bytowaniem ludzi i indywidualnym zapotrzebowaniem na ciepło, emisja liniowa związana z korzystaniem ze środków transportu. | Wojewoda, WIOŚ, Samorządy, Użytkownicy środowiska | 2003 | Budżet państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Wyodrębnienie obszarów naruszeń standardów jakości powietrza z określeniem zakresu naruszeń | Bieżąca ocena jakości powietrza. | Wojewoda, WIOŚ | Proces ciągły od 2003 | WFOSiGW |
| Poprawa jakości powietrza na terenie województwa zachodniopomorskiego | Opracowanie na podstawie programów powiatowych programu ochrony powietrza, z uwzględnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędnych do zachowania standardów jakości powietrza. | Wojewoda | 2003 | Budżet państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki własne przedsiębiorstw Fundusze pomocowe UE |
| Aktualizacja informacji o emisji hałasu do środowiska | Inwentaryzacja źródeł emisji hałasu do środowiska, zwłaszcza hałasu komunikacyjnego i przemysłowego | WIOŚ, Samorządy powiatowe, Wojewoda | od 2003 | Budżet państwa Budżety powiatów, WFOŚiGW |
| Ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian | Wprowadzenie systemu monitoringu hałasu. | WIOŚ, Wojewoda | 2003 ciągły | Budżet państwa, WFOŚiGW |
| Opracowanie map akustycznych | Mapy akustyczne dla: aglomeracji powyżej 250 tyś. mieszkańców aglomeracji powyżej 100 tyś. mieszkańców | Samorządy powiatowe, Zarządy dróg kołowych i lotnisk, | 2004 - 2009 | WFOŚiGW |
| j.w. | obszarów położonych wzdłużgłównych dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach | Ministerstwo Obrony Narodowej | 2004 - 2009 | Budżet państwa |
| Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | Opracowanie programów ograniczenia lub wyeliminowania emisji hałasu do środowiska oraz ochrony przed hałasem z uwzględnieniem: budowy obwodnic drogowych, poprawy nawierzchni dróg, optymalizacji płynności ruchu pojazdów, stosowania maszyn, urządzeń i pojazdów o obniżonej hałaśliwości, budowy ekranów akustycznych i zabezpieczeń antywibracyjnych podtorzy tramwajowych, zakładania pasów zieleni ochronnej (izolacyjnej) | Wojewoda, Samorząd powiatowy | Rok po wykonaniu mapy akustycz-nej | Budżet państwa, Budżet województwa, Budżety powiatów |
| Ocena zagrożenia | Inwentaryzacja i kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego. Wyodrębnienie obszarów i prowadzenie rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: kontrola promieniowania elektromagnetycznego w rejonach jego wystąpienia, cykliczna aktualizacja rejestrów, wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania | Wojewoda, WIOŚ, Przedsiębiorstwo Energetyczne, Samorządy powiatowe, Operatorzy sieci telefonii komórkowej | 2006 | WFOSiGW, Budżet państwa, Środki własne przedsiębiorstw |
| Ograniczenie emisji promieniowania do środowiska | Opracowanie programu ograniczenia emisji do środowiska promieniowania pochodzącego przede wszystkim z urządzeń elektromagnetycznych i radiokomunikacyjnych. | Samorząd wojewódzki, Przedsiębiorstwa energetyczne. | 2006 | WFOSiGW, Środki własne przedsiębiorstw |

8.1.5.  Racjonalizacja użytkowania surowców (Cel 5)

Tabela nr 24.  Zadania w zakresie racjonalizacji użytkowania surowców

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Opracowanie programu zmniejszenia materiałów i energochłonności gospodarki | Opracowanie programu | Wojewoda, Przedsiębiorstwa | 2006 | NFOSiGW, WFOŚiGW, Przedsiębiorstwa |

| Opracowanie programu rozwoju energetyki opartej o surowce odnawialne | Opracowanie programu | Samorząd województwa, Samorządy gminne | 2006 | WFOŚiGW, Przedsiębiorstwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.1.6.  Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeży (Cel 6)

Tabela nr 25. Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i ochrony wybrzeży

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów Morza Bałtyckiego | Utrzymanie przedwali (sztuczne zasilanie), modernizacja / budowa opasek, stopniowe podnoszenie rzędnych wałów przeciwpowodziowych do +3,5m. Zaktualizowanie i wdrożenie Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Morza Bałtyckiego | Urząd Morski, Wojewoda Urząd Morski, Wojewoda, Samorządy gminne | 2010 ciągły | Budżet państwa, NFOŚiGW, Fundusze pomocowe, Budżety gmin |

8.1.7.  Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych (Cel 7)

Tabela nr 26.  Zadania w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aktualizacja planów ochrony przyrody 2 parków narodowych: 1.Woliński Park Narodowy; 2.Drawieński Park Narodowy | Dostosowanie planów do aktualnych przepisów | Dyrekcja parków narodowych | 2006 | NFOŚiGW, Budżet Państwa |
| Opracowanie planów ochrony przyrody rezerwatów przyrody | Opracowanie planów ochrony dla 79 rezerwatów | Wojewoda | 2006 | Budżet państwa, WFOŚiGW |
| Dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych | Opracowanie programu udostępnienia oraz zagospodarowania lasów do celów rozwoju turystyki i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji ekologicznej | Wojewoda, Samorządy powiatowe, Lasy Państwowe | Ciągły | WFOŚiGW, Środki własne LP, NFOŚiGW |
| Zalesienia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego | Opracowanie zasad dotyczących zalesienia gruntów porolnych z uwzględnieniem potrzeb ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowania korytarzy ekologicznych | Wojewoda, Samorządy powiatowe, Lasy Państwowe | Ciągły | WFOŚiGW, Środki własne LP, NFOŚiGW |

8.1.8.  Przeciwdziałanie poważnym awariom (Cel 8)

Tabela nr 27.  Zadania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych | Kontrola przewozów substancji niebezpiecznych, stanu technicznego pojazdów oraz czasu pracy kierowców. Wyznaczenie optymalnych tras przewozu substancji niebezpiecznych oraz stworzenie stanowisk postojowych i parkingów dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. | Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Samorządy terytorialne, Zarządcy dróg, Wojewoda | Ciągły do 2010 | Budżet państwa, Budżet państwa, Budżety samorządów terytorialnych |
| Współpraca transgraniczna w zakresie informowania o zagrożeniach i prowadzenia akcji ratowniczych | Stworzenie systemu informacji o zagrożeniach transgranicznych. Podpisanie Polsko-Niemieckich umów o wspieraniu w akcjach ratowniczych i wspólnych ćwiczeniach. | Ministerstwo Środowiska, Komendant Wojewódzki PSP, Komendanci Powiatowi PSP, Wojewoda, WIOŚ | 2006 | Budżet Państwa, WFOŚiGW |

8.1.9.  Zwiększenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna (Cel 9)

Tabela nr 28.  Zadania w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Utworzenie w urzędach administracji publicznej systemów gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku | Tworzenie systemów elektronicznych baz danych. Opracowanie systemu udostępniania danych społeczeństwu | Wojewoda, Samorządy terytorialne, WIOŚ | Ciągły 2015 | Budżet państwa, WFOŚiGW, Budżety samorządów terytorialnych |
| Prowadzenie szkoleń, konkursów, promocja wydawnictw w zakresie edukacji ekologicznej |  | Wojewoda, Samorządy terytorialne | Ciągły 2015 | Budżet państwa, Fundacje i fundusze ekologiczne, WFOŚiGW, Budżety samorządów terytorialnych |
| Prowadzenie konkursu „Najbardziej ekologiczna gmina" | Podnoszenie świadomości ekologicznej. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska. | Samorząd wojewódzki | Ciągły 2015 | WFOŚiGW |
| Opracowanie programu badawczo -obserwacyjnego najbliższego otoczenia | Działalność w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Praktyczne zapoznanie się z zasadami ochrony środowiska | Kuratorium Oświaty, Samorządy gminne i powiatowe | Ciągły 2015 | WFOŚiGW, Budżety samorządów terytorialnych |

| Medialna promocja rzemiosła artystycznego i rolnictwa | Zmiana wizerunku zawodów w środowisku | Samorządy terytorialne, Organizacje rolnicze, Cech Rzemiosł Różnych Organizacje pozarządowe | Ciągły 2015 | Fundusze pomocowe UE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, WFOŚiGW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stworzenie internetowej mapy problematyki dotyczącej ochrony środowiska | Racjonalne korzystanie z oferty edukacyjnej | Samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe | Ciągły 2015 | WFOŚiGW, Budżety samorządów terytorialnych |
| Wprowadzenie „Małych projektów ekologicznych" | Rozstrzygnięcia problemów lokalnych w gminach | Samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe | Ciągły 2015 | Budżety samorządów terytorialnych |
| Rozwój sieci regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej | Utworzenie sieci regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej | Samorządy lokalne | Ciągły | Budżety samorządów, WFOŚiGW |
| Szkolenia | Opracowywanie wniosków w celu uzyskania funduszy pomocowych Budowa i realizacja programu ochrony środowiska | Samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe | 2002 - 2003 | WFOŚiGW, Budżety samorządów |
| Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska | Rozpowszechnianie informacji objętych państwowym monitoringiem środowiska za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych – Internet. | Wojewoda, WIOŚ, Samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe | Ciągły | Budżet państwa, WFOŚiGW, Budżety powiatów |

8.2.  Cele i zadania w zakresie polityki ekologicznej, określone w Programie ochrony środowiska dla miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego

W „Programie ochrony środowiska dla miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego” zostały sformułowane następujące cele:

- Cel 1 „Gorące punkty”,

- Cel 2. Gospodarka wodna,

- Cel 3. Gospodarka odpadami,

- Cel 4. Poprawa jakości środowiska,

- Cel 5. Racjonalizacja użytkowania surowców,

- Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeży,

- Cel 7. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych,

- Cel 8. Przeciwdziałanie poważnym awariom,

- Cel 9. Edukacja ekologiczna,

- Cel 10. Monitoring środowiska

Cele te wraz zadaniami zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Cel 1. „Gorące punkty”

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania | Podział realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rekultywacja jeziora Jamno | przedsięwzięcie polega na oczyszczeniu dna jeziora z zalegających osadów i redukcji zanieczyszczenia wód jeziora; poprawa jakości wód jeziora; znaczne ograniczenie przepływu zanieczyszczeń z Jamna do Bałtyku uregulowanie gospodarki ściekowej w zlewni jeziora Jamno | Samorząd wojewódzki, Powiat, Gminy, RZGW | 2008-2015 | Budżety samorządów terytorialnych, Fundusze pomocowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW | B,C |

Cel 2. Gospodarka wodna

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania | Podział realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Opracowanie bilansu w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną oraz dla celów przemysłowych i rolnych | Dotyczy to regionu bilansowego obejmującego miasto Koszalin i powiat koszaliński | Miasto Koszalin Starostwo Powiatowe Gminy RZGW | 2004-2006 | Fundusze pomocowe UE, WFOŚiGW, PFOŚiGW Fundacje | B,C |
| 2. | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mostowie |  | Miasto Koszalin Miejskie Wodociągi i Kanalizacja |  | Budżet miasta, Fundusze pomocowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki własne | C |

| 3. | Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych (priorytetowe zadania w tym zakresie określono w pkt. „Propozycje realizacji zadań w gminach subregionu”) | Realizacja polegać będzie na na: budowie nowych ujęć wody; budowie stacji uzdatniania wody; przebudowie (modernizacji) istniejących ujęć i stacji uzdatniania wody; budowie sieci wodociągowych. Spodziewane efekty: poprawa niezawodności dostaw wody; poprawa jakości wody pitnej; zmniejszenie zużycia wody; zmniejszenie ilości awarii urządzeń; likwidacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych; zmniejszenie energochłonności zaopatrzenia w wodę. Rola samorządu powiatowego w realizacji tego przedsięwzięcia polegać będzie na koordynacji zadań. | Starostwo Powiatowe, Miasto Koszalin | 2004-2010 | Budżet miasta, Budżety gmin, Fundusze pomocowe UE, WFOŚiGW, Pożyczki preferencyjne, Środki własne przedsiębiorstw eksploatujących instalacje | B,C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach (priorytetowe zadania w tym zakresie określone w pkt. „Propozycje realizacji zadań w gminach subregionu”) | Realizacja polegać będzie na: opracowaniu koncepcji i studium wykonalnosci; opracowaniu dokumentacji budowlanej; budowie nowych oczyszczalni ścieków; budowie kanalizacji sanitarnej. Spodziewane efekty: osiągnięcie wysokiego stopnia oczyszczania ścieków; zmniejszenie dopływu zanieczyszczeń do poszczególnych odbiorników, a zwłaszcza do Jeziora Jamno i dalej do Bałtyku; ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych; poprawa jakości wód zwłaszcza wód powierzchniowych | Miasto Koszalin Powiat (koordynacja zadań) Gminy | 2004-2010 | Budżet miasta, Budżety gmin, Fundusze pomocowe UE, WFOŚiGW, Pożyczki preferencyjne, Środki własne przedsiębiorstw eksploatujących instalacje | B,C |

Cel 3. Gospodarka odpadami

Cele i zadania w w gospodarce odpadami zostały zawarte w Planach gospodarki odpadami dla koszalińskiego powiatu grodzkiego i ziemskiego.

Cel 4. Poprawa jakości środowiska

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania | Podział realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Przeprowadzenie na terenie powiatu inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych |  | Starostwo Powiatowe | 2004-2006 | WFOŚiGW PFOŚiGW, środki budżetowe, Fundusze UE, Fundacje | B,C |
| 2. | Przeprowadzenie na obszarze powiatu badań i oceny w zakresie promieniowania elektromagnetycznego |  | WIOŚ, Starostwo Powiatowe | 2004-2006 | WFOŚiGW PFOŚiGW, środki budżetowe, Fundusze UE, Fundacje | B,C |
| 3. | Przeprowadzenie pomiarów i opracowanie map akustycznych | Mapy akustyczne obejmą następujące obszary: miasto Koszalin, odcinek drogi krajowej nr 11, przebiegający przez teren powiatu, odcinek drogi krajowej nr 6, przebiegający przez teren powiatu, odcinki linii kolejowych przebiegających przez teren powiatu koszalińskiego. | Zarządcy | 2004-2006 | WFOŚiGW PFOŚiGW, środki budżetowe, Fundusze UE, Fundacje | A,B,C |
| 4. | Zachodnia obwodnica Koszalina od Starych Bielic do ulicy Władysława IV, za torami (realizacja w tym terminie możliwa przy współfinansowaniu przez miasto Koszalin wg GDDKiA) |  | GDDKiA | 2005-2006 | środki budżetowe funduszu UE | B,C |
| 5. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 206 Koszalin – Polanów na odcinku Maszkowo – Szczeglino z przejściem przez Polanów do wyjazdu na Miastko oraz drogi wojewódzkiej 205 na odcinku Polanów most w Żydowie i przebudowa mostu. |  | ZZDW | 2004-2005 | środki budżetowe funduszu UE | A,B,C |
| 6. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203 Koszalin – Darłowo na trasę turystyczną o spowolnionym ruchu |  | ZZDW | 2005-2006 | środki budżetowe funduszu UE | A,B,C |
| 7. | Przebudowa drogi pow.0375Z Mścice – Dobre – Stare Bielice |  | PZDr | 2004-2006 | środki budżetowe funduszu UE | B,C |
| 8. | Przebudowa drogi pow. 0395Z |  | PZDr | 2005-2006 | środki budżetowe funduszu UE | B,C |
| 9. | Przebudowa drogi pow. Pleśna – Gąski – Mielno – Łazy – Sucha Koszalińska zostało do wykorzystania 36 km |  | PZDr | 2004-2008* | środki budżetowe funduszu UE | B,C |
| 10. | Przebudowa mostu w Dunowie nad rzeką Czarną |  | PZDr | 2004 | środki budżetowe funduszu UE | B,C |
| 11. | Przebudowa drogi pow.0412Z Maszkowo – Wyszebórz - Manowo |  | PZDr | 2006 | środki budżetowe funduszu UE | B,C |
| 12. | Przebudowa drogi pow.0398Z Kościernica – Sobinko - Krytno |  | PZDr | 2004 | środki budżetowe funduszu UE | B,C |
| 13. | Przebudowa drogi pow.0351Z Świelino – Dargiń - Grzybnica |  | PZDr | 2004 | środki budżetowe funduszu UE | B,C |

| 14. | Modernizacja istniejących systemów grzewczych według najlepszych dostępnych technologii z wykorzystaniem energii wytwarzanej w skojarzeniu (energia elektryczna razem z energią cieplną) w oparciu o odnawialne źródła energii (olej rzepakowy, spirytus etylowy) |  | Wytwórcy energii cieplnej | 2008-2012 |  | B,C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz usługowych jak również budynków mieszkalnych |  | Powiat, Gminy Wspólnoty Mieszkaniowe Właściciele obiektów | 2007-2010 |  | B,C |
| 16. | Usprawnienie oświetlenia dróg oraz ulic z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych |  | Powiat, Gminy | 2006-2010 |  | B,C |
| 17. | Budowa siłowni wiatrowych w poszczególnych gminach |  | Zainteresowani inwestorzy | 2007-2012 |  | B,C |
| 18. | Modernizacja systemów ciepłowniczych MEC w kierunku wyeliminowania paliwa węglowego |  | Wytwórcy energii cieplnej | 2008-2015 |  | B,C |
| 19. | Obwodnica Koszalina w przebiegu drogi krajowej nr 6 |  | GDDKiA | 2013-2015 |  | B,C |
| 20. | Obwodnica Koszalina w przebiegu drogi krajowej nr 11 |  | GDDKiA | 2013-2015 |  | B,C |
| 21. | Obwodnica Sianowa (ustalenie lokalizacji 2004 r.) |  | GDDKiA | 2010-2015 |  | B,C |
| 22. | Przebudowa drogi krajowej Nr 6 do parametrów drogi ekspresowej. |  | GDDKiA | po 2013*) |  | B,C |

| 23. | Przebudowa drogi krajowej Nr 11 do parametrów drogi ekspresowej. |  | GDDKiA | po 2013 |  | B,C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cel 5. Racjonalizacja użytkowania surowców

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania | Podział realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Budowa co najmniej jednego Zakładu brykietowania i peletyzacji biomasy |  | Partnerstwo Publiczno-Prywatne | 2007-2010 |  | B,C |
| 2. | Opracowanie wariantowego programu dla zintegrowanego systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, pompy cieplne, energia geotermalna, gaz wysypiskowy, biomasa) |  | Samorząd | 2007-2010 |  | B,C |
| 3. | Opracowanie programu (studium wykonalności) gospodarczego wykorzystania zasobów naturalnych (żwir, piaski, torf), jako istotnego działania mającego wpływ na ograniczenie bezrobocia w powiecie |  | Starostwo Powiatowe | 2004-2006 | Środki budżetowe WFOŚiGW PFOŚiGW | B,C |

Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania | Podział realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rekultywacja gleb zdegradowanych | Inwentaryzacja degradacji gleb Opracowanie programu rekultywacji gleb | Wojewoda Samorządy terytorialne | 2006 | Środki pomocowe UE AWRSP AR i MR | A, B, C |
| 2. | Ochrona gleb przed erozją | Program zalesień dla gleb erodowanych | Samorządy terytorialne | 2006 | Środki pomocowe UE AWRSP AR i MR | A, C |
| 3. | Ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów morskich Pleśna - Łazy | Utrzymanie linii brzegowej według stanu w 2000r. System przesyłowy, sztuczne zasilanie odcinków wydmowych (odbudowa podbrzeża, plaż, wydm), wznoszenie budowli wspomagających sztuczne zasilanie. Utworzenie przyczółków. Modernizacja korony opasek, okładzin, murów oporowych. Budowa wałów ochronnych wzdłuż brzegu morskiego. Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż przetok oraz odlądowego lub odmorskiego brzegu jezior przymorskich. Uporządkowanie gospodarki wodnej na klifach. | Urzędy Morskie, Wojewoda | 2004-2010 Ciągły | Budżet państwa NFOŚiGW Środki pomocowe UE | B, C |

Cel 7. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania | Podział realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Opracowanie inwentaryzacji przyrody w powiecie koszalińskim |  | Urząd Wojewódzki Starostwo Powiatowe | 2004-2005 | Środki budżetowe | B,C |
| 2. | Powołanie społecznych opiekunów ochrony przyrody – organ opiniodawczo-doradczy |  | Starostwo Powiatowe i miasto Koszalin | 2004–2007 | Środki budżetowe WFOŚiGW, Fundusze UE, Fundacje | B,C |
| 3. | Przeprowadzenie inwentaryzacji dla potrzeb ewidencji istniejących i proponowanych do ochrony pomników przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo krajobrazowych |  | Starostwo Powiatowe i miasto Koszalin | 2004–2005 | Środki budżetowe WFOŚiGW | B,C |
| 4. | Opracowanie programu rozwoju i promocji turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych subregionu koszalińskiego |  | Starostwo Powiatowe i miasto Koszalin | 2004-2007 | Środki budżetowe, WFOŚiGW fundusze UE | B,C |
| 5. | Wydanie albumu pt. ”Przyroda powiatu koszalińskiego” |  | Starostwo Powiatowe i miasto Koszalin | 2004-2007 | Środki budżetowe, WFOŚiGW fundusze UE | B,C |
| 6. | Powołanie Powiatowej rady Ochrony Przyrody |  | Starostwo Powiatowe | 2004-2005 | Środki budżetowe | B,C |

Cel 8. Przeciwdziałanie poważnym awariom

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania | Podział realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Opracowanie programu zapobiegania awariom, raportów bezpieczeństwa oraz wewnętrznego planu operacyjnego dla zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii |  | Przedsiębiorstwa | Dwa lata po wejściu przepisów wykonawczych do ustawy | Środki własne | B |
| 2. | Opracowanie zewnętrznych planów operacyjno-ratunkowych dla zakładów o dużym ryzyku wystapienia awarii |  | Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej | Dwa lata po wejściu przepisów wykonawczych do ustawy | Środki własne | B |
| 3. | Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych | Kontrola przewozów substancji niebezpiecznych, stanu technicznego pojazdów oraz czasu pracy kierowców. Wyznaczenie optymalnych tras przewozu substancji niebezpiecznych oraz stworzenie stanowisk postojowych i parkingów dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. | Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Samorządy terytorialne, Zarządcy dróg, Wojewoda | Ciągły do 2010 | Budżet państwa, Budżet państwa, Budżety samorządów terytorialnych | A,B,C |
| 4. | Współpraca transgraniczna w zakresie informowania o zagrożeniach i prowadzenia akcji ratowniczych | Stworzenie systemu informacji o zagrożeniach transgranicznych. Podpisanie Polsko-Niemieckich umów o wspieraniu w akcjach ratowniczych i wspólnych ćwiczeniach. | Ministerstwo Środowiska, Komendant Wojewódzki PSP, Komendanci Powiatowi PSP, Wojewoda, WIOŚ | 2006 | Budżet Państwa, WFOŚiGW | B,C |

Cel 9. Edukacja ekologiczna

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania | Podział realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Opracowanie koncepcji Powszechnego Programu Edukacji Ekologicznej w powiecie i mieście Koszalinie |  | Starostwo Powiatowe, miasto Koszalin | 2004-2005 | Środki budżetowe, WFOŚiGW fundusze UE | B,C |
| 2. | Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Sianowie |  | Starostwo Powiatowe i miasto Koszalin | 2004-2007 | Środki budżetowe, NFOŚiGW WFOŚiGW fundusze UE | B,C |
| 3. | Organizacja szkoleń i konferencji z zakresu ochrony środowiska, wdrażania w regionie sieci Natura 2000 oraz programów rolno-środowiskowych |  | Starostwo Powiatowe i miasto Koszalin | 2004 | Środki budżetowe, WFOŚiGW | B,C |
| 4. | Wprowadzenie „Małych projektów ekologicznych” | Rozstrzygnięcia problemów lokalnych w gminach | Samorządy terytorialne | Ciągły 2015 | Budżety samorządów terytorialnych | B,C |
| 5. | Rozwój sieci regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej |  | Samorządy lokalne | Ciągły | Budżety samorządów, WFOŚiGW | B,C |

Cel 10. Monitoring środowiska

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania | Podział realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Utworzenie powiatowego systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku |  | Starostwo Powiatowe | 2004-2006 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, środki budżetowe, Fundusze UE, Fundacje | B,C |
| 2. | Utworzenie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Ostrzegania |  | Starostwo Powiatowe | 2004-2005 | Środki budżetowe | B,C |
| 3. | Monitoring hałasu | opracowanie niezbędnych map akustycznych; aktualizacja obszarów hałasu drogowego i kolejowego; wprowadzenie monitoringu hałasu w Mielnie (w sezonie letnim) | Samorząd powiatowy, Samorządy gmin, IOŚ, WIOŚ, Wojewoda | 2005-2012 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, Budżety samorządów, Fundusze pomocowe UE | A,B,C |
| 3. | Monitoring wybrzeża | opracowanie programu ochrony wybrzeża na odcinku położonym w powiecie koszalińskim; systematyczne monitorowanie wybrzeża, a zwłaszcza odcinków zabezpieczonych przed zniszczeniem | Samorząd powiatowy, Samorządy gmin, IOŚ, WIOŚ, Wojewoda | 2004-2006 Ciągły | WFOŚiGW, PFOŚiGW, Budżety samorządów, Fundusze pomocowe UE, Budżet państwa | A,B,C |
| 4. | Monitoring przyrody | Wyznaczenie obszarów i form przyrodniczych do prowadzenia monitoringu Wdrożenie monitoringu dla różnych form przyrody | IOŚ, WIOŚ, Dyrekcje Parków Narodowych, Krajobrazowych, Samorządy terytorialne, Wojewoda | 2010 Ciągły | Budżet państwa, WFOŚiGW, Budżety samorządów terytorialnych, NFOŚiGW PFOŚiGW, | B |
| 5. | Monitoring odczuć społecznych | Systematyczne prowadzenie badań społecznych | Samorząd powiatowy, Samorządy gmin, Organizacje społeczne | od 2005 Ciągły | WFOŚiGW, PFOŚiGW, Budżety samorządów, Fundusze pomocowe UE, | B,C |

A 	 zadania własne województwa (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będę finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji samorządu województwa)

B 	 zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie województwa, ale podległych bezpośrednio organom centralnym, część tych zadań może być koordynowana przez organy samorządu wojewódzkiego

C 	 zadania realizowane przez inne niż wojewódzkie organy samorządu terytorialnego w tym związki komunalne – wytyczne do powiatowych programów ochrony środowiska

8.3.  Cele i zadania do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska Gminy Biesiekierz

W ramach programu ochrony środowiska dla Gminy Biesiekierz określa się następujące cele:

Cel 1.  Gospodarka wodna

Cel 2.  Gospodarka odpadami

Cel 3.  Oprawa jakości środowiska

Cel 4.  Racjonalizacja użytkowania surowców

Cel 5.  Ochrona powierzchni ziemi

Cel 6.  Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych

Cel 7.  Przeciwdziałanie poważnym awariom

Cel 8.  Edukacja ekologiczna

Cel 9.  Monitoring środowiska

Tabela nr 29.  Cele i zadania do realizacji w ramach programu ochrony środowiska gminy Biesiekierz

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięć | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania | Podział realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cel 1. Gospodarka wodna |
| 1. | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalniami dla gminy Biesiekierz | Kanalizacja wraz z oczyszczalniami obejmie wsie: Biesiekierz, Kotłowo, Laski Koszalińskie, Parnowo, Świemino, Warmino, Nosowo, Stare Bielice, Tatów, Gwiazdowo, oraz oczyszczalnie indywidualne w zabudowie rozproszonej | Samorząd gminy | 2004 - 2007 | Środki budżetowe WFOŚiGW Fundusze UE | C |
| Cel 2. Gospodarka odpadami |
| 1. | Gospodarka odpadami zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biesiekierz | Szczegóły dotyczące gospodarki odpadami w gminie zostały zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Biesiekierz | Samorząd gminy , podmioty zajmujące się gospodarką odpadami na terenie gminy | 2004 - 2012 | Środki budżetowe WFOŚiGW Fundusze UE Środki podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami | C |
| Cel 3. Poprawa jakości środowiska |
| 1. | Utworzenie nowych obszarów chronionych | Utworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z wytycznymi zawartości w waloryzacji przyrodniczej gminy | Samorząd gminy | 2004 - 2006 | Środki budżetowe WFOŚiGW Fundusze UE | C |

| 2. | Modernizacja i przebudowa dróg: krajowej, wojewódzkich i powiatowych zgodnie z długoterminowym planem działania | Modernizacja i przebudowa dróg odbywać się będzie z godnie z dokumentacją budowlaną | Samorząd województwa, samorządu powiatu, samorządy gminy, GDDK, PZW | Do 2014 r. | Środki budżetowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusze UE | A,B,C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Budowa ekranów dzwiękochłon-nych | Ekrany dzwiękochłonne powinny zostać wybudowane w miejscowościach: Biesiekierz i Stare Bielice wzdłuż drogi krajowej Nr 6 w miejscach wyznaczonych na podstawie opracowanej mapy akustycznej | Zarządca drogi | Do 2010 r. | Środki budżetowe, WFOŚiGW, Fundusze UE | B,C |
| Cel 4. Racjonalizacja użytkowania surowców |
| 1. | Uprawa roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne | Zakładanie plantacji roślin z przeznaczeniem i na cele energetyczne na użytkach rolnych. Wykorzystanie do ich nawożenia osadów ściekowych | Gmina, podmioty gospodarcze | 2004 - 2014 | WFOŚiGW Fundusze UE Środki własne podmiotów gospodarczych, pożyczki | C |
| 2. | Wykorzystanie energii wiatru | Wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania obszarów, na których mają być budowane elektrownie wiatrowe | Gmina, podmioty gospodarcze | 2004 - 2014 | WFOŚiGW Fundusze UE Środki własne podmiotów gospodarczych, pożyczki | C |
| 3. | Wykorzystanie energii powstającej w wyniku kojarzenia energii | W ramach programu sanitacja gminy Biesiekierz przewiduje się wykorzystanie osadów ściekowych i innych odpadów organicznych, powstających na terenie gminy do produkcji biogazu, który będzie służył do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej | Gmina, podmioty gospodarcze | Do 2009 r. | WFOŚiGW Fundusze UE Środki własne podmiotów gospodarczych, pożyczki | C |
| Cel 5. Ochrona powierzchni ziemi |
| 1. | Ochrona gleb przed erozją | Opracowanie programu zalesień gleb erodowanych Systematyczne zadrzewianie gleb erodowanych | Samorząd gminy, właściciele użytków rolnych | ciągły | WFOŚiGW, Fundusze UE, AWRSP, ARiMR | B,C |

| Cel 6. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych |
| --- |
| 1. | Zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej | Wyznaczanie obszarów pod zalesianie | Samorząd gminy, właściciele gruntów, lasy państwowe | ciągły | WFOŚiGW, PFOŚiGW, Środki własne Lasów Państwowych Środki własne właścicieli gruntów | B,C |
| 2. | Ochrona ziemi między innymi poprzez nie przeznaczanie pod budownictwo gruntów I, II i III klasy bonitacji | Należy upowszechniać stosowanie zasad gospodarowania, zawartych w kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej Należy upowszechniać zakładanie gospodarstw ekologicznych | Samorząd gminy, Właściciele użytków rolnych | ciągły | WFOŚiGW, PFOŚiGW, Środki własne Lasów Państwowych Środki własne właścicieli gruntów | B,C |
| 3. | Zakładanie lasów ochronno – izolacyjnych w miejscach o dużej uciążliwości dla środowiska (hałas, emisja zanieczyszczeń do atmosfery) | Opracowanie programu zadrzewień i zakładania roślinnych pasów ochrony, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Prowadzić zalesienia pasmowe nieużytków śródpolnych | Samorząd gminy Zarządcy dróg, użytkownicy środowiska | ciągły | WFOŚiGW, PFOŚiGW, Środki własne Lasów Państwowych Środki własne właścicieli gruntów | B,C |
| Cel 7. Przeciwdziałanie poważnym awariom |
| 1. | Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych | Kontrola przewozów substancji niebezpiecznych, stanu technicznego pojazdów oraz czasu pracy kierowców. Wyznaczenie optymalnych tras przewozu substancji niebezpiecznych oraz stworzenie stanowisk postojowych i parkingów dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. | Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Samorządy terytorialne, Zarządcy dróg, Wojewoda | Ciągły do 2010 | Budżet państwa, Budżet państwa, Budżety samorządów terytorialnych |  |
| 2. | Współpraca transgraniczna w zakresie informowania o zagrożeniach i prowadzenia akcji ratowniczych | Stworzenie systemu informacji o zagrożeniach transgranicznych. Podpisanie Polsko-Niemieckich umów o wspieraniu w akcjach ratowniczych i wspólnych ćwiczeniach. | Ministerstwo Środowiska, Komendant Wojewódzki PSP, Komendanci Powiatowi PSP, Wojewoda, WIOŚ | 2006 | Budżet Państwa, WFOŚiGW |  |

| Cel 8. Edukacja ekologiczna |
| --- |
| 1. | Opracowanie programu edukacji ekologicznej | Program powinien być opracowany zgodnie z założeniami dotyczącymi polityki ekologicznej zawartymi w Strategii Edukacji Ekologicznej Państwa i z jej programem wykonawczym – Narodowym Programem Edukacji Ekologicznej (NPEE) | Samorząd gminy | 2004-2005 | Środki budżetowe WFOŚiGW PFOŚiGW | B,C |
| 2. | Powołanie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej |  | Samorząd gminy | 2004-2006 | Środki budżetowe WFOŚiGW PFOŚiGW | B,C |
| Cel 9. Monitoring środowiska |
| 1. | Monitoring hałasu wzdłuż drogi krajowej nr 6 | Monitoring prowadzony będzie przez WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W ramach tego monitoringu należy: Dokonać aktualizacji pomiaru hałasu drogowego, Opracować niezbędne mapy | Wojewoda samorząd powiatowy samorząd gminny WIOŚ użytkownicy dróg | 2005-2012 | Środki budżetowe WFOŚiGW PFOŚiGW Fundusze pomocowe UE | A,B,C |
| 2. | Monitoring promieniowania elektromagnety-cznego wzdłuż linii wysokiego napięcia 15kV |  | Wojewoda samorząd powiatowy samorząd gminny WIOŚ użytkownicy sieci elektromagne-tycznej | 2005-2012 | Środki budżetowe WFOŚiGW PFOŚiGW Fundusze pomocowe UE | A,B,C |
| 3. | Monitoring odczuć społeczeństwa | Systematyczne prowadzenie badań społecznych | Samorząd gminny organizacje społeczne | ciągły | Środki budżetowe WFOŚiGW PFOŚiGW | B,C |

8.4.  Wytyczne w zakresie ochrony środowiska

Na poziomie gminy jedną z najważniejszych form działania w zakresie zachowania walorów przyrodniczych jest planowanie przestrzenne. Analiza przedstawionego w opracowaniu materiału bez wątpienia pozwoli na dostosowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego do potrzeb i wymogów ochrony środowiska.

Dotychczas plany zagospodarowania przestrzennego sprowadzają ochronę środowiska naturalnego do ochrony i zagospodarowania rekreacyjnego parków wiejskich, ochrony zadrzewień śródlądowych i przydrożnych, określania kierunków i obszarów do zalesień. Dzieje się tak na skutek braku analizy stanu i diagnozy zagrożeń oraz potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego. Wobec różnorodności i ilości problemów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, będących wynikiem szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji, tak skromne zapisy planistyczne są daleko nie wystarczające.

Stosowanie się do wymienionych poniżej wskazań umożliwia zachowanie walorów przyrodniczych na obszarze gminy i jednocześnie renaturalizację środowiska tam, gdzie jest to jeszcze możliwe. Są to jednak zalecenia ogólne wypracowane na bazie doświadczeń ekologii. Mogą one być pomocne w kwestiach opracowywania strategii gospodarczych, jak i przy rozwiązywaniu problemów szczegółowych dotyczących zagospodarowania.

Generalnie w nowych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentach planistycznych i strategicznych należy uwzględnić kwestie różnorodności biologicznej i krajobrazu. Zapisy należy tak skonstruować, aby wyeliminować lub ograniczyć zagrożenia już występujące oraz zapobiec tym, które mogą dopiero wystąpić. Podejmowane zabiegi powinny mieć na celu przywrócenie naturalnych walorów obszarom cennym przyrodniczo. Realizacji tych celów mają służyć wymienione poniżej wskazania:

- w dokumentach planistycznych należy uwzględnić istnienie gatunków roślin prawnie chronionych;

- należy uwzględnić istnienie na terenie gminy cennych gatunków bezkręgowców
i kręgowców;

- należy uwzględnić szereg gatunków ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej oraz Konwencji Międzynarodowych;

- w dokumentach planistycznych należy ująć zidentyfikowane cenne obiekty przyrodnicze. Do czasu powołania powierzchniowych form ochrony należy zapisać, odnośnie tych obszarów, zakaz zmiany form użytkowania gruntów i w miarę możliwości wskazania konserwatorskie wymienione dla każdego z obszarów;

- należy chronić obecny areał użytków zielonych i obecny sposób ich użytkowania; należy dążyć do przywrócenia ekstensywnego koszenia porzuconych łąk pełnikowych 
i storczykowych; protegować systemy rolnictwa zrównoważonego wykorzystujące niewielkie i rozproszone w krajobrazie użytki zielone; wdrażać programy rolno-środowiskowe;

- w opracowaniach planistycznych wyłączyć z zalesień tereny, dla których byłoby przyczyną degradacji ich walorów przyrodniczych i krajobrazowych, dotyczy to przede wszystkim łąk i cennych torfowisk; bezwzględnie należy chronić przed zalesieniem tereny otwarte
w dolinach rzecznych; obszary proponowane do zalesienia powinny posiadać ekspertyzy przyrodnicze, obszary wyznaczone na terenach podmokłych wymagają weryfikacji;

- proporcje lasu i przestrzeni otwartej w gminie są obecnie prawdopodobnie zbliżone do optymalnych z punktu widzenia ekologicznej funkcji lasu i ochrony różnorodności biologicznej. Ewentualne zalesienia gruntów porolnych powinny być planowane 
z najwyższym umiarem, często z pozostawieniem otwartych przestrzeni

- zachować pełną reprezentację typów ekosystemów – biotopów, charakterystyczną dla obszaru gminy; pozostawić wszystkie naturalne struktury przyrodnicze, w tym ustawowo chronione zadrzewienia i zakrzewienia, oczka, bagna, torfowiska itp.; utrzymywać wszystkie, choćby najmniejsze fragmenty leśne, w krajobrazach antropogeniczno – łąkowo – pastwiskowych, polnych i osadniczych - stanowią one bazę do procesów regeneracji roślinności na terenach pozbawionych naturalnej szaty roślinnej

- jedną z form utrzymania działalności gospodarczej na tych terenach powinno być promowanie turystyki i działalności edukacyjnej z wykorzystaniem walorów przyrodniczych; wymaga to opracowania koncepcji rozbudowy infrastruktury, tras pieszych, rowerowych i konnych w oparciu o wycofane z użytkowania drogi gospodarcze, leśne i linie kolejowe

- wprowadzić całkowity zakaz budowy urządzeń hydrotechnicznych przegradzających koryta rzek i cieków wodnych, w szczególności zakazać regulacji oraz zabudowy doliny Radwi, celem zapewnienia naturalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych krajowych korytarzy ekologicznych;

- pomiędzy rozproszonymi ekosystemami podobnego typu, kształtować korytarze ekologiczne (pomosty, łączniki), aby zlikwidować ich izolację przestrzenną – umożliwi to migrację flory i fauny oraz wymianę zasobów genowych i podniesie odporność systemu przyrodniczego na degradację (na przykład dwa fragmenty lasów podobnego typu należy połączyć pasem zadrzewień)

- działalność zadrzewieniową należy prowadzić zgodnie z poniższymi zasadami:

- do nasadzeń należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew 
i krzewów,

- zadrzewienia należy kształtować wraz z odpowiednią granicą polno-leśną z okrajkiem 
i oszyjkiem,

- wykorzystać istniejący „potencjał renaturalizacyjny” w postaci pozostawionych samych sobie fragmentów słabo przekształconych zarośli, łąk i ugorów,

- w miarę możliwości nie usuwać drzew i krzewów, które wyrosły na terenach ruderalnych (np. przy ogrodzeniach terenów przemysłowych),

- wprowadzić nowe zadrzewienia i zakrzewienia wzdłuż ciągów komunikacyjnych

- ograniczyć należy inwestycje przecinające wskazane korytarze ekologiczne, a w przypadku inwestycji niezbędnych zminimalizować ich wpływ na środowisko przyrodnicze planując odpowiednie przepusty, osłony nasadzenia etc.

- na odcinkach cieków, poza zwartą zabudową, pozwolić na spontaniczne kształtowanie się koryta oraz w miarę możliwości nie usuwać zwalonych drzew z koryt rzek

- na obszarach zajmowanych przez roślinność przyczyniającą się do oczyszczania środowiska naturalnego zakazać inwestycji mogących wpłynąć negatywnie na pokrywę roślinną

- likwidować grunty orne dochodzące do zbiorników i koryt rzek; zamieniać je na trwałe użytki zielone bądź zalesiać

- pozostawić do spontanicznego zarastania roślinnością nieużytki powstałe po eksploatacji kruszywa mineralnego (po ewentualnej uprzedniej częściowej rekultywacji technicznej)

- przeprowadzić weryfikację potencjalnych obszarów wydobycia surowców potencjalnych złóż (piasków, torfów); każda taka inwestycja musi mieć wykonaną ocenę oddziaływania na środowisko; gospodarkę eksploatacji surowców mineralnych należy prowadzić zgodnie z ustawą „prawo geologiczne i górnicze” z 1994r.

- rozwiązać problem odpadów i ścieków przez wdrożenie systemu selektywnego składowania odpadów, likwidację dzikich wysypisk i wylewisk nieczystości; uporządkowanie gospodarki ściekowej;

- utrzymywać, wokół zbiorników wód stojących oraz wzdłuż cieków, trwałe użytki zielone w pasie przynajmniej 15 metrów - ograniczają one spływ substancji biogennych (pochodzących z nawozów) i działają jako naturalna bariera biogeochemiczna, są też miejscem gniazdowania cennej ornitofauny wodno – błotnej i płazów;

- nie dopuszczać do osuszania i zasypywania lokalnych mokradeł;

- grunty słabsze, o bardzo niskiej przydatności rolniczej, przeznaczać pod zalesienie lub 
w zależności od charakteru siedlisk (zwłaszcza o skrajnych warunkach ekologicznych) pozostawiać w formie nieużytków podlegających spontanicznym procesom regeneracyjnym;

- ponadto w dokumentach planistycznych powinny się również znaleźć następujące zapisy respektujące wartości przyrodnicze i krajobrazowe, tj;

  - lokalizacja zabudowy (w tym rekreacyjnej) tylko w obrębie istniejących jednostek osiedleńczych, w szczególności w granicach proponowanych obszarów chronionych,

  - dopuszczenie do budowy tylko obiektów zharmonizowanych z tradycjami kulturowymi tego regionu,

  - takie kształtowanie struktury przyrodniczej krajobrazu - jego fizjonomii, aby nie tracić osi i panoram widokowych o szczególnych walorach estetycznych,

  - wzdłuż dróg należy kształtować zadrzewienia gdyż pełnią one funkcję krajobrazową (harmonia widoku), a także przyrodniczą - korytarzy ekologicznych,

  - w krajobrazach polnych związanych z obszarami uprawy ekstensywnej (tradycyjnej), utrzymać miedze i drogi gruntowe związane z drobnopowierzchniowym rozłogiem pól. Są to cenne, funkcjonujące korytarze ekologiczne najniższego rzędu (liniowe). Nie dopuszczać do nadmiernego scalania gruntów, niszczącego te struktury przyrodnicze;

  - w krajobrazach polnych, związanych z intensywnymi formami uprawy (wielkoprzestrzennymi monokulturowymi), zwiększyć stopień fragmentacji pól, między innymi poprzez zakładanie miedz i dróg gruntowych;

  - nie lokować, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych, obiektów intensywnej hodowli, a w pasie 500 m szerokości stosować technologie gospodarstwa ekologicznego;

- popularyzować ochronę przyrody w społeczeństwie;

- przeprowadzić weryfikację i prowadzić rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;

- lepiej sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów;

- powołać społecznych opiekunów przyrody – organ doradczy;

- współpracować z organizacją przyrodniczą –organ opiniodawczy.

8.4.1.  Wytyczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W zakresie gospodarki wodnej należy:

- zapobiegać dewastacji brzegów zbiorników wodnych – nie zezwalać na wycinkę drzew przy samym brzegu;

- zwiększyć retencję wód na kompleksach torfowisk i łąk;

- wyeliminować źródła skażenia cieków, uporządkować gospodarkę wodno-ściekową 
w obrębie wielu miejscowości;

- zwiększyć liczbę i powiększyć parametry oraz utrzymać drożność przepustów pod drogami powiatowymi dla migracji płazów i gadów;

- nie piętrzyć cieków na terenie chronionym, ani bezpośrednio poniżej niego;

- nie zezwalać na regulowanie cieków wodnych, pozwolić na spontaniczne kształtowanie się koryt rzek i cieków, w wodzie w miarę możliwości pozostawiać powalone drzewa;

- nie niszczyć roślinności strefy litoralu zbiorników wodnych, zarówno stojących jak 
i płynących, z uwagi na znaczący udział tej roślinności w procesie biologicznego oczyszczania wód, także ze względu na pełnienie roli bariery biogeochemicznej; strefy litoralu jezior lobeliowych wyłączyć spod presji rekreacyjnej – nie lokalizować tam kąpielisk;

- nie zezwalać na hodowlę ryb w jeziorach lobeliowych oraz innych naturalnych oczkach śródleśnych i śródpolnych;

- nie rozbudowywać urządzeń hydrotechnicznych w dolinach rzecznych jeżeli nie służą ochronie przyrody;

- wnikliwie analizować wszystkie pozwolenia wodno-prawne, w szczególności tworzenia stawów rybnych, zbiorników przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych;

- nie wydawać pozwoleń wodno-prawnych na budowę stawów pstrągowych w obrębie cennych przyrodniczo dolin rzecznych;

- nie pozwalać na ujmowanie wód bezpośrednio ze źródlisk;

- należy w szerszym zakresie podawać do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania wodno-prawnego oraz włączyć do postępowania organizacje przyrodnicze lub społecznych opiekunów ochrony przyrody - nie ograniczać się tylko do PZW;

- cofać lub ograniczać pozwolenia wodno-prawne, jeżeli naruszają uwarunkowania środowiska przyrodniczego;

- wnikliwie kontrolować oraz wzywać zakłady do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej;

- wnikliwie kontrolować funkcjonowania stawów pstrągowych w obrębie wszystkich dolin rzecznych;

- wnikliwie rozpatrywać pozwolenia wodno-prawne na odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urządzeń wodnych w obrębie cennych przyrodniczo obszarów.

8.4.2.  Wytyczne w zakresie łowiectwa, wędkarstwa, i turystyki

W zakresie łowiectwa, wędkarstwa i turystyki należy:

- zmniejszyć liczbę polowań w obrębie cennych obszarów faunistycznych, szczególnie 
w okresie rozrodu;

- zrezygnować z polowań i wędkowania w obrębie naturalnych korytarzy ekologicznych;

- wprowadzić na obszarze całej gminy całoroczny zakaz polowania na czaple, kaczki (poza krzyżówką) i kuropatwy;

- określić pojemność turystyczną najcenniejszych przyrodniczo obszarów;

- opracować koncepcje rozwoju turystyki dla całej gminy z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych;

- wyznaczyć nowe szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze w obrębie obszarów chronionych 
i proponowanych do ochrony, do których nie jest zabroniony wstęp;

- dążyć do rozmieszczenia ośrodków wypoczynkowych i urządzeń obsługi ruchu turystycznego poza obszarami chronionymi i przewidzianymi do ochrony - lokalizować na obrzeżach a nie w ich centrum;

- zakazać budowy pomostów wędkarskich w obrębie jezior i naturalnych oczek wodnych.

8.4.3.  Wytyczne w zakresie gospodarki leśnej i rolnej

W zakresie gospodarki leśnej (razem z poszczególnymi nadleśnictwami) należy:

- utrzymać przewagę lasów ochronnych w obrębie dolin rzecznych i jezior;

- utrzymać odpowiedni poziom wód gruntowych, szczególnie na torfowiskach oraz 
w drzewostanach olsowych i łęgowych;

- przebudować drzewostany w kierunku zgodnym z typem siedliskowym lasu;

- podnieść wiek rębności głównych gatunków lasotwórczych w obrębie obszarów chronionych i wskazanych do ochrony, w tym wskazanych do ochrony w ramach sieci Natura 2000;

- preferować w obszarach chronionych i wskazanych do ochrony rębnie gniazdową,
a w miarę możliwości stosować rębnie przerębową, nie stosować zrębów zupełnych;

- nie wykonywać zrębów drzewostanów dotykających linii brzegowej jezior i rzek - wycinanie takich drzewostanów osłabia między innymi: rolę terenów przybrzeżnych jako korytarzy ekologicznych, poziom retencji wód, a także obniża udział roślinności w procesie biologicznego oczyszczania wód;

- bagienna lasy olsowe i lasy łęgowe oraz bory bagienne i brzeziny wyłączyć
z gospodarowania;

- nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów;

- pozostawiać w lesie złomy i wywroty oraz nie usuwać obumierających i martwych drzew stojących;

- ograniczyć zalesianie luk w drzewostanie;

- nie „uproduktywniać” żadnych śródleśnych bagienek ani łąk;

- na obszarach leśnych dążyć do wyrównania linii zewnętrznej granicy lasu; graniczy to wnikanie elementów obcych lasom, wypierających gatunki rodzime;

- w strefie granicy lasu z polami uprawnymi pozostawiać szerokie, nieorane pasy - kształtuje się wówczas strefa ekotonowa, złożona z różnego typu zbiorowisk roślinnych oszyjkowych 
i okrajkowych, wnosząca duże bogactwo flory i fauny, jest to strefa szczególnie ważnych biotopów między innymi dla ptaków;

- maksymalnie ograniczyć stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i ochronie lasu;

- w przypadku przejmowania gruntów porolnych pozostawić przynajmniej część do samorzutnego zarośnięcia;

- wnikliwie uzgadniać i wydawać decyzje o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – nie zalesiać łąk i torfowisk.

W zakresie gospodarki rolnej należy:

- promować rolnictwo ekologiczne i wdrażać programy rolno-środowiskowe oraz w tym zakresie prowadzić szkolenia;

- promować gospodarstwa ekologiczne i agroturystykę oraz w tym zakresie prowadzić szkolenia;

- zachować ekstensywne gospodarowanie na użytkach zielonych lub też odtwarzać gospodarkę kośno – pastwiskową na tych terenach gdzie ją zaniechano;

- dostosować poziom nawożenia do zdolności sorpcyjnych gleb;

- odłogować niektóre areały;

- ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin (np. stosować je na 95% powierzchni pola);

- nie stosować chemicznych środków ochrony roślin ani nawozów w pasie przybrzeżnym zbiorników wodnych;

- pozostawiać w stanie nie zmienionym miedze, zarośla i zadrzewienia śródpolne;

- nie wypalać łąk i resztek roślinności;

- nie usuwać i nie zasypywać śródpolnych oczek wodnych;

- obniżać stopień intensywności upraw monokulturowych drogą działań sprzyjających wykształcaniu się zbiorowisk chwastów, tj. agrofitocenoz;

- różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach monokulturowych, co będzie sprzyjało różnorodności spontanicznie pojawiającej się flory i fauny;

- torfowiska: nie osuszać i nie zalesiać, pozostawić wokół torfowisk otuliny z nie naruszoną roślinnością, nie prowadzić melioracji w sąsiedztwie torfowisk, strzec przed wypalaniem;

- łąki, murawy, pastwiska: pod żadnym pozorem nie zamieniać na pola orne ani nie zalesiać, prowadzenie wypasu zwierząt w celu utrzymania układów półnaturalnych (łąki różnego rodzaju), racjonalne nawożenie uzupełniające powstałe w wyniku koszenia straty materii organicznej, nie intensyfikować zagospodarowania łąk, nie odwadniać łąk wilgotnych, 
w kompleksach łąkowo-pastwiskowych utrzymywać koszenie;

- stawy rybne: nie wykaszać szuwarów w sezonie wegetacyjnym i w okresie lęgów ptaków (od połowy marca do końca lipca.

8.4.4.  Wytyczne w zakresie obszarów i obiektów przewidzianych do ochrony

Przeprowadzona w latach 2001 – 2003 inwentaryzacja walorów przyrodniczych poszczególnych gmin w powiecie koszalińskim w dużym stopniu rozszerza zakres form
i przestrzeni proponowanej do ochrony. Wszystkie zaproponowane do ochrony obiekty wymagają opracowania dokumentacji według wymogów prawnych, a następnie zatwierdzenia przez odpowiedni organ (Wojewodę lub Radę Gminy). W rozporządzeniach powołujących obiekty powinny zostać określone szczegółowe wytyczne konserwatorskie gwarantujące zachowanie walorów przyrodniczych tych obszarów.

Do czasu powołania powierzchniowych form ochrony należy w planach zagospodarowania i Studium Przestrzennego zapisać, odnośnie tych obszarów, zakaz zmiany form użytkowania gruntów i w miarę możliwości wskazania konserwatorskie wymienione dla każdego z obszarów. Odnośnie terenów zaproponowanych do włączenia do użytków ekologicznych, należy także wprowadzić zakaz prywatyzacji gruntów państwowych lub innych nieprywatnych.

Poniżej wymieniono obszary przewidziane do ochrony przez zespoły autorskie operatów szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych.

Obszary i obiekty na terenie subregionu koszalińskiego, zasługujące na prawną ochronę 
i powołanie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, podzielić można na następujące grupy:

- parki krajobrazowe,

- rezerwaty przyrody,

- obszary chronionego krajobrazu,

- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe,

- użytki ekologiczne,

- pomniki przyrody,

- miejsca rozrodu i stałego przebywania zwierząt gatunków chronionych.

8.4.4.1.  Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody obejmują obszary, na których ekosystemy zachowane są w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Istniejące materiały badawcze dowodzą dużego nagromadzenia w nich rzadkich gatunków roślin i ginących gatunków zwierząt, którym rezerwat może umożliwić przetrwanie. Plan ochrony, którego sporządzenie jest w przypadku rezerwatów obowiązkowe, uwzględni wszelkie aspekty dotyczące zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Jednakże skomplikowana procedura powołania rezerwatu przez Wojewodę, jak również długi tok tworzenia planu ochrony, skłania do wskazania na istniejące przepisy o ochronie gatunkowej roślin i zwierząt, które w pewien sposób gwarantują ochronę tym unikalnym obszarom.

W obrębie rezerwatów wykluczone jest prowadzenie działalności nie związanej z ochroną chronionych elementów środowiska przyrodniczego (procesów, ekosystemów – siedlisk lub gatunków).

Na terenie gminy Biesiekierz do ochrony rezerwatowej przewidziano 1 obiekt. Jest to ekosystem zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym, który wyróżnia się unikatowymi walorami florystycznymi i krajobrazowymi. Jest to następujący obiekt:

Rez. „Warnie Bagno” - torfowisko porośnięte borem bagiennym, liczne potorfia z różnorodnymi stadiami sukcesji wtórnej roślinności mszarnej i leśnej. Obszar ten położony jest na terenie gmin: Będzino i Biesiekierz.

8.4.4.2.  Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu (dalej OChK) to wielkopowierzchniowa forma ochrony wprowadzana w miejscach o wysokich walorach krajobrazowych i zachowanych różnorodnych ekosystemach. Ustanowienie OChK nie wyklucza działalności człowieka na obszarze chronionym, jednakże nie może być ona sprzeczna z potrzebami zachowania stanu przyrody. Należy podkreślić, że jest to bardzo korzystne dla człowieka i przyrody rozwiązanie umożliwiające zachowanie walorów krajobrazowych i środowiskowych chronionego terenu, tym samym stanowiąc o jego ciągłej atrakcyjności. Celem obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy jest:

- zatrzymanie procesów degradacji środowiska i zachowanie równowagi ekologicznej;

- utrzymanie dotychczasowych wartości krajobrazu naturalnego i kulturowego;

- tworzenie osłony dla obszarów o surowszych rygorach ochrony – istniejących 
i planowanych rezerwatów przyrody;

- wypracowanie racjonalnych zasad turystycznego wykorzystania obszaru;

- ochrona obszarów stanowiących część systemu ekologicznego.

Ze względu na skomplikowane procedury powołania parku krajobrazowego, jak i długi tok tworzenia planu ochrony parku krajobrazowego, proponuje się do tego czasu powiększenie istniejącego OChK „Dolina Radwi”.

OChK „Dolina Radwi” – propozycja powiększenia

Gminy: Biesiekierz, Świeszyno, Manowo, Bobolice, Polanów.

Charakterystyka: Proponuje się powiększenie istniejącego obszaru chronionego. Dolina Radwi charakteryzuje się licznymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Obszar swoim zasięgiem obejmuje m.in.: źródliskowe dopływy Radwi (obszar unikalnych mechowisk alkalicznych
i torfowisk przejściowych, liczne zjawiska źródliskowe z wytrącaniem się martwicy wapiennej, fragmenty żyznych buczyn, łęgi i olsy źródliskowe, grądy i kwaśne buczyny na krawędziach
i zboczach dolin); dolinę rzeki Radew w obrębie Pradoliny Pomorskiej - dopływ Dzierżęcinki
z unikatowymi torfowiskami soligenicznymi i mechowiskami, unikatowe jeziorka dystroficzne i pła mszarne, malownicze jezioro lobeliowe – jez. Czerwone, żywe torfowiska wysokie – kotłowe
z torfowcami reliktowymi, rozległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych oraz łęgów olszowych i łęgów podgórskich w dolinie Radwi; niepozorny dopływ Zgniłej Strugi z rozległymi torfowiskami i mechowiskami, na których znajduje się jedno z większych skupień situ tępokwiatowego na Pomorzu; niewielkie fragmenty borów sosnowych z licznymi torfowiskami mszarnymi i jeziorkami dystroficznymi; na krawędziach Pradoliny Pomorskiej dobrze zachowane kompleksy starych drzewostanów bukowych, grądowych i kwaśnych dąbrów; Dolina Radwi i jej dopływy to również interesujący obszar pod względem geomorfologicznym i kulturowym.

Ogólne wskazania planistyczne obejmują: Opracować plan zagospodarowania przestrzennego zakazujący wprowadzanie szkodliwych inwestycji, ekstensywnie kosić i wypasać podmokle łąki, lasy na zboczach uznać za wodochronne, nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk, nie ujmować źródlisk i wód z rzeki do hodowli ryb oraz nie dokonywać innych zmian hydrologicznych w dolinach i na dopływach; nie lokalizować infrastruktury rekreacyjnej
i zabudowy bezpośrednio nad jeziorami lobeliowymi, zapobiegać eutrofizacji i humizacji jezior lobeliowych; nie odwadniać mokradeł.

8.4.4.3.  Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Celem zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (dalej ZPK) jest ochrona zarówno wartości przyrodniczych jak i kulturowych na wskazanym obszarze, z uwzględnieniem walorów estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten winien uwzględniać postulaty przyrodników w aspekcie lokalizacji dróg, sieci osadniczej, projektowanych inwestycji itd. Stwarza to najkorzystniejsze warunki dla rzeczywistego zabezpieczenia istniejących cennych obszarów i obiektów o małej odporności biologicznej na oddziaływania zewnętrzne.

Na obszarze gminy Biesiekierz przewiduje się dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Obejmują one większe pod względem powierzchni tereny o zróżnicowanym charakterze
i siedliskach posiadające duże lub wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Znalazły się tu obszary o największej atrakcyjności turystycznej. Objęcie ich ochroną z wyraźnie określonymi wskazaniami powinno umożliwić racjonalną eksploatację turystyczną.

##### ZPK „Wierzchomino” - obszar wododziału porośnięty lasem miedzy rzeką Parsętą a Czerwoną.

##### ZPK „Las Parsowski” - bogaty biotop leśny, z mokradłami i szerokimi strefami przejść (biomami) pomiędzy siedliskami leśnymi i łąkowymi.

8.4.4.4.  Użytki ekologiczne

Zgodnie ustawą o ochronie przyrody z 4 września 2003 roku użytkami ekologicznymi są „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 
i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu”.

Ustawa o ochronie przyrody dopuszcza powoływanie użytków ekologicznych zarówno przez wojewodę jak i przez gminy, które mogą (kierując się troską o zachowanie największych wartości na obszarze swego administrowania) skutecznie zadbać o zachowanie cennych przyrodniczo obiektów. Obowiązkiem starosty jest prowadzenie ewidencji użytków ekologicznych.

Na podstawie dostępnych materiałów z inwentaryzacji przyrodniczych poszczególnych gmin subregionu koszalińskiego stwierdzono 190 obiektów odpowiadających ustawowej definicji użytku ekologicznego. Wymagają one ochrony ze względu na potrzeby ochrony różnorodności biologicznej i sprawnego funkcjonowania systemów ekologicznych. Pełen wykaz i opis oraz wskazania planistyczne znajduje się w inwentaryzacji przyrodniczej gminy Biesiekierz, w której wyodrębniono 11 użytków ekologicznych.

Ogólne wskazania planistyczne do planowanych użytków ekologicznych obejmują: Opracować plan zagospodarowania przestrzennego gwarantujący zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazowej. Przestrzegać zakazy wymienione w art. 41.1. projektu Ustawy o ochronie przyrody z dnia 4 września 2003 roku.

8.4.4.5.  Pomniki przyrody

W gminie Biesiekierz stwierdzono 4 obiekty, które powinny być chronione jako pomniki przyrody. Są to pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleja. W odniesieniu do drzew będących pomnikami przyrody zalecany jest ich podział na dwie kategorie ochronne – ścisłą
i konserwatorską, wynikający z celu ochrony i roli obiektu chronionego. Dla pomnikowych drzew i alei, które spełniają rolę kulturową lub krajobrazową proponowana jest ochrona konserwatorska. Wobec obiektów tego rodzaju nie tylko dopuszczalne, ale wręcz wskazane jest dokonywanie zabiegów poprawiających i zabezpieczających ich stan zdrowotny oraz estetykę. Te obiekty pomnikowe, które pełnią dużą rolę biocenotyczną (ok. okazałe drzewa na terenach leśnych
i rosnące na obrzeżach lasów) powinny być objęte ochroną ścisłą wykluczającą stosowanie zabiegów ochronnych. Drzewa te powinny być chronione także po swojej śmierci, aż do całkowitego rozpadu.

Pełen wykaz i opis planowanych pomników przyrody na terenie gminy Biesiekierz znajduje się w inwentaryzacji przyrodniczej.

Po opracowaniu koniecznej dokumentacji w/w obiekty powinny zostać uznane pomnikami przyrody przez Wojewodę lub Radę Gminy.

Wskazania konserwatorskie obejmują:

- dla powyższych obiektów należy sporządzić metryki wg wzoru stosowanego 
w dokumentacji pomników przyrody dla województwa szczecińskiego (w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody)

- oznakować, otoczyć opieką konserwatorską, chronić przed wycięciem i uszkodzeniem

- opisać w materiałach promocyjnych, rozpowszechnić informacje wśród miejscowej ludności i turystów.

8.5. Odnawialne źródła energii

Zakłada się, że do roku 2015 produkcja energii z odnawialnych źródeł, w stosunku do jej obecnego zużycia, powinna wynosić 12 %. W związku ze stale rosnącymi cenami paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz) stosowanie obecnie odnawialnych źródeł energii ma uzasadnienie nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne.

Postęp naukowo – techniczny spowodował, że stosowane technologie służące do produkcji energii ze źródeł odnawialnych są coraz bardziej efektywne i konkurują pod względem ekonomicznym z systemami tradycyjnymi.

W gospodarce energetycznej gminy Biesiekierz mogą być wykorzystywane, m.in. takie źródła energii odnawialnej, jak:

- energia wiatru,

- energia wody,

- energia biomasy,

- energia otoczenia, wykorzystywana przez tzw. pompy ciepła,

- energia wytwarzana w skojarzeniu.

8.5.1.  Energia wiatrowa

Wprowadzone ostatnio regulacje prawne spowodowały znaczne zainteresowanie potencjalnych inwestorów budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystanie siły wiatru, jest działaniem zgodnym z polityką ekologiczną i energetyczną państwa, jak również przyjętymi w tej dziedzinie umowami międzynarodowymi. Energetyka wiatrowa to nie tylko zyski ekologiczne, wynikające 
z wykorzystania powszechnego, odnawialnego surowca do produkcji przyjaznej środowisku 
i człowiekowi energii elektrycznej, w sposób nie powodujący powstania szkodliwych 
i uciążliwych produktów ubocznych, ale także szeroki wachlarz korzyści ekonomicznych (podatki, aktywizacja lokalnych przedsiębiorstw, nowe miejsca pracy) i społecznych (czyste środowisko naturalne, korzyści marketingowe). Władze gmin powiatu koszalińskiego, gdzie warunki meteorologiczne szczególnie odpowiadają wymogom energetyki wiatrowej, powinny liczyć się 
z pojawiającymi się bądź to wnioskami o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na terenie gminy lub wskazanie akceptowanej przez gminę lokalizacji takiej inwestycji. Prezentowane poniżej założenia mają za zadanie wskazanie metod i uwarunkowań, które władze powinny wziąć pod uwagę przy typowaniu obszarów przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych (lub grup elektrowni, określanych mianem „farma wiatrowa”).

Siłownie wiatrowe, tak jak większość innych technologii energetyki odnawialnej, 
w polskich przepisach prawnych i procedurach administracyjnych nie mają ściśle określonych zapisów regulujących zagadnienia ich budowy i eksploatacji. Tym niemniej są traktowane jako specyficzne budowle i w tym sensie podlegają przepisom prawa budowlanego. Prawo to określa, m.in. ogólne procedury uzyskania zezwolenia na budowę i eksploatację obiektu budowlanego oraz wymogi, jakim powinien odpowiadać projekt architektoniczno – budowlany.

Należy zwrócić uwagę, że przeciętny okres życia elektrowni wiatrowej to 20 lat, stąd pod zabudowę nie nadają się tereny planowane pod przyszłą industrializację i rozwój mieszkalnictwa. Wyłączone powinny być również obszary leśne i wszelkiego rodzaju strefy ochrony przyrody. Nie ma natomiast przeciwwskazań dotyczących budowy farmy wiatrowej na obszarach rolnych. Obecność turbin wiatrowych na tych terenach umożliwia ich dalsze wykorzystanie pod uprawę lub pastwiska. Pojedyncza elektrownia zajmie teren kilkunastu metrów kwadratowych, obsługa ogranicza się do dwóch przeglądów w ciągu roku. Ściśle należy natomiast przestrzegać zasady zakazującej wznoszenia elektrowni wiatrowych w bliskim sąsiedztwie siedzib ludzkich. Minimalna odległość elektrowni wiatrowych od najbliższych zabudowań winna wynosić 200 metrów. Naruszenie tej zasady może być źródłem niezadowolenia tej części społeczeństwa, dla której uciążliwe jest zbyt bliskie sąsiedztwo urządzeń, ich stała obecność w krajobrazie i powodowany nią efekt cienia. Odstępstwem od tej zasady może być jedynie budowa elektrowni wiatrowej na własnym terenie przez osobę na nim zamieszkującą. W tym przypadku turbina może być postawiona na działce znajdującej się bądź to na terenie mieszkalnym, bądź na połączonym z nim gruncie rolnym, w taki sposób, aby nie naruszać min. 200 m strefy dzielącej turbinę od strefy zabudowań mieszkalnych. Budowa elektrowni i farm wiatrowych na terenie gmin, obok wyżej wymienionych korzyści, stanowić będzie z czasem o powstaniu dodatkowych strumieni zasilania budżetu gminy. Obszar powiatu koszalińskiego znajduje się w I-szej strefie wietrznej, gdzie siła wiatru może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej.

Wykorzystanie energii wiatru uwzględniane jest w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - w obrębie miejscowości Parnowo może być wybudowanych 5 siłowni wiatrowych o mocy 2÷4 MW każda

8.5.2.  Energia wodna

W Polsce elektrownie wodne produkują jedynie ok. 3% energii elektrycznej. Pomimo że 
w naszym kraju istnieją niewielkie zasoby wody, które można wykorzystać do produkcji energii, to budując na nich elektrownie korzystnie wpływa się na całość gospodarki wodnej (zapobieganie powodziom, nawadnianie gruntów, rekreacja przy powstających zbiornikach wodnych).

W zależności od spadu w warunkach polskich rozróżnia się elektrownie niskiego spadu (H<15m), średniego spadu (15<H<50) i wysokiego spadu (H>50m). Płynące przez teren powiatu cieki wodne tworzą potencjalne warunki do budowy na nich elektrowni niskiego spadu. Energia wody należy do niekonwencjonalnych źródeł energii, które rozumie się jako odnawialne siły przyrody.

Energia wód płynących na obszarze powiatu może być wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w małych elektrowniach wodnych. Potencjał energetyczny tych wód (za wyjątkiem rzeki Odry) jest mały. Energia elektryczna produkowana w małych elektrowniach wodnych może być wykorzystywana do napędu wielu urządzeń lokalnych (przepompowni, oczyszczalni ścieków i innych urządzeń). W gminie Biesiekierz energia wód płynących może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej w niewielkim zakresie na rzece Radwi i jej dopływach.

8.5.3.  Energia biomasy

Biomasa, to substancja organiczna głównie pochodzenia roślinnego. Do biomasy zalicza się również odpady z produkcji zwierzęcej, przemysłu rolno – spożywczego i z gospodarki komunalnej. Biomasa może służyć jako niskokaloryczne paliwo w procesie spalania lub może być przetwarzana w procesie biologicznym bądź termicznym na paliwo gazowe. Biomasa może być ważnym źródłem energii pierwotnej w rejonach rolniczych, zwłaszcza tam, gdzie przeważa produkcja roślinna. Warunki przyrodnicze powiatu są wyjątkowo sprzyjające do produkcji biomasy (duża powierzchnia użytków rolnych, znaczna suma opadów atmosferycznych – średnia roczna - 600 mm, długi okres wegetacji roślin – 205-210 dni, nadwyżki siły roboczej).

Ważną zaletą biomasy jako paliwa jest to, że przy jej spalaniu nie są emitowane do atmosfery takie duże ilości siarki (SO2) i związków azotu (NOx), jak ma to miejsce przy spalaniu węgla kamiennego czy ciężkiego oleju opałowego, a emitowany dwutlenek węgla jest pochłaniany w procesie fotosyntezy (pochłanianie CO2 przez rośliny). Spośród odnawialnych źródeł energii duże znaczenie ma biomasa. Stanowią ją m.in. drewno odpadowe pochodzące z lasów, drewno ze specjalnych plantacji energetycznych (np. wierzba energetyczna), słoma z podstawowych zbóż, słoma rzepakowa czy trzcina.

Modernizując systemy cieplne na terenie miasta i gmin subregionu koszalińskiego można wykorzystać jako paliwo biomasę, w tym słomę. Spalanie drewna odpadowego i słomy jest opłacalne w porównaniu z innymi nośnikami energii pierwotnej, ponieważ wykorzystuje się paliwo pochodzące albo z własnej produkcji, albo jako materiał odpadowy (słoma, drewno odpadowe, trociny, inne). 	Energetyka oparta na produktach pochodzących z produkcji rolniczej przede wszystkim na słomie, etanolu i olejach roślinnych jest szansą na zintensyfikowanie w regionie produkcji rolniczej. Biopaliwa (biomasa, etanol, oleje roślinne) mogą być również wykorzystywane do napędu bloków grzewczo – elektrycznych, tzw. mikroelektrociepłowni, w których oprócz energii elektrycznej produkowana jest energia cieplna.

Rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w wyniku wykorzystywania biomasy, stwarza szansę szczególnie dla lokalnych społeczności na zwiększenie niezależności elektrycznej, rozwoju regionalnego, powstawania nowych miejsc pracy, a także na proekologiczną modernizację systemów energetycznych. Znacznego wsparcia finansowego na realizację projektów związanych
z odnawialnymi źródłami energii udziela Fundacja EKO-FUNDUSZ. Ograniczenie emisji SO2 i NOx, powodujących zmiany klimatu Ziemi (CO2, metan, freony) jest jednym z najważniejszych zadań EKO-FUNDUSZU.

Na terenie gminy Biesiekierz do roku 2010 planuje się założyć około 320 ha tzw. plantacji energetycznych.

8.5.4.  Energia otoczenia

Skorupa ziemska i wody powierzchniowe to olbrzymi akumulator energii cieplnej stale doładowywany energią słoneczną. Aby wykorzystać tę energię, potrzebne jest coś w rodzaju transformatora. Takim transformatorem temperatury jest pompa cieplna. Jest to urządzenie odbierające energię cieplną z dalszego źródła o niskiej temperaturze (-10ºC ÷ +20ºC) i przekazujące ją do odbiornika ciepła o wysokiej temperaturze. W przypadku instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej temperatura ta wynosi około 80 ºC.

Pompa cieplna to rodzaj odwróconej lodówki. W domowej chłodziarce ciepło odbierane jest z chłodnego wnętrza i przekazywane do cieplejszego otoczenia, a w przypadku pompy ciepła proces ten jest odwrotny – ciepło z zewnątrz (powietrze, grunt, woda) jest przekazywane do wewnątrz pomieszczenia.

Pompy ciepła to jeden z najnowocześniejszych systemów grzewczych. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane instalacje grzewcze oparte na pompie ciepła są najtańsze 
w eksploatacji.

Systemy grzewcze nowej generacji pracują cicho, automatycznie i nie wymagają konserwacji. Pompy ciepła mogą pracować w skojarzeniu z innymi systemami grzewczymi. Obniża to w znacznym stopniu koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. W okresie zapotrzebowania szczytowego na energię, pompa cieplna może pokrywać np. 75 % zapotrzebowania mocy, 
a pozostałe 25 % może być uzupełnione innym źródłem energii, np. gazem, olejem opałowym czy energią elektryczną.

8.5.5.  Kojarzenie źródeł energii

Obniżenie kosztów pozyskania energii ze źródeł odnawialnych można uzyskać przez coraz częściej stosowane łączenie różnych źródeł w jeden system energetyczny. Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania wszelkiego rodzaju paliw jest skojarzona produkcja energii elektrycznej 
i ciepła. Energie te wytwarzane mogą być w małych elektrociepłowniach napędzanych biopaliwami. Mała elektrociepłownia, albo inaczej blok grzewczo-elektryczny, (BGE), to urządzenie, w którym wytwarza się prąd i ciepło. Urządzenie składa się z silnika spalinowego lub parowego i przenośników do wykorzystania ciepła odpadowego z systemu chłodzenia silnika, obiegu oleju, spalin oraz 
z generatora wytwarzającego energię elektryczną.

Nośnikami energii przetwarzanej przez blok grzewczo-elektryczny mogą być paliwa stałe (biomasa), paliwa gazowe (np.: gaz ziemny, gaz drzewny, biogaz, propan-butan) i paliwa płynne 
(np.: olej opałowy, olej rzepakowy, biodiesel). Efekt ekonomiczny bloku grzewczo-elektrycznego jest szczególnie duży wtedy, gdy urządzenie będzie pracowało w ruchu ciągłym przez cały rok. Powstająca energia elektryczna może być wykorzystana na potrzeby własne lub może zostać sprzedana poprzez system sieci energetycznej, a energia cieplna zostanie wykorzystana do celów grzewczych.

Skojarzenie wytwarzania energii jest efektywniejszym sposobem w porównaniu do ciepłowni 
i elektrowni.

Średnioroczna sprawność (wykorzystanie paliwa) w poszczególnych systemach produkcji energii przedstawia się następująco:

- blok grzewczo-elektryczny - 75-90%,

- ciepłownia wytwarzająca tylko energię cieplna - 65%,

- ciepłownia wytwarzająca tylko energię elektryczna - 35%.

Biopaliwa mogą stanowić nośnik energii dla kilku rodzajów instalacji - elektrociepłowni, 
a mianowicie:

- elektrociepłownie parowe mogą być opalane biomasą, biogazem lub biopaliwami; powstająca 
w kotłach para wodna napędza turbinę lub silnik parowy; energia elektryczna produkowana jest 
w generatorach, a energia cieplna odbierana jest z pary za turbiną;

- elektrociepłownia gazowo-parowa opalana może być gazem ziemnym lub biogazem; powstające spaliny w turbinie gazowej kierowane są do kotła, w którym produkowana jest para napędzająca turbinę parową; ciepło odzyskiwane jest z pary wodnej za turbiną;

- elektrownie gazowe opalane mogą być gazem ziemnym, gazem wysypiskowym i biogazem powstającym w reaktorze w wyniku fermentacji odpadów organicznych, a także pirolitycznych; zamiana energii chemicznej zawartej w paliwie następuje w silnikach j turbinach gazowych; energia elektryczna produkowana jest w generatorach, a ciepło odzyskiwane jest ze spalin
i z systemu chłodzenia silnika lub turbiny;

- elektrociepłownie napędzane olejem opałowym lub rzepakowym; w napędzanym paliwem ciekłym generatorze powstaje energia elektryczna, a ciepło odzyskiwane jest ze spalin i z układu chłodzenia.

Uwarunkowania zawarte w nowym Prawie energetycznym sprzyjają rozwojowi nowych źródeł energii o mocach od kilkunastu kW do kilku, a nawet kilkunastu MW, głównie wytwarzających energię na potrzeby lokalnej grupy odbiorców. Lokalne źródła energii elektrycznej o niewielkiej koncentracji mocy zainstalowanej (poniżej 1 MW) określa się jako źródła generacji rozproszonej lub źródła zdecentralizowane. Na rozwój elektroenergetyki lokalnej, opartej na odnawialnych źródłach energii, ma niewątpliwie wpływ dokonany w ostatnich latach postęp technologiczny, umożliwiający budowę stosunkowo tanich urządzeń wytwórczych, o parametrach spełniających wymagania w zakresie sprawności energetycznej, niezawodności działania oraz bezpieczeństwa ekologicznego. Wysoka sprawność tych urządzeń przyczynia się do dużej efektywności ekonomicznej lokalnych źródeł energii. Obecnie obowiązujące przepisy prawne nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz ze źródeł produkujących w skojarzeniu energią elektryczną i cieplną. Z dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że produkcja energii elektrycznej i cieplnej, produkowanych w agregatach kongeneracyjnych charakteryzuje się wysoką efektywnością inwestowania w tzw. rozproszone źródła energii.

Obniżenie kosztów pozyskania energii ze źródeł odnawialnych można uzyskać poprzez coraz częściej stosowane łączenie różnych źródeł w jeden kompleks energetyczny.

Za produkcją energii w skojarzeniu przemawiają następujące argumenty:

- w porównaniu do tradycyjnych systemów wytwarzania, ta sama ilość energii pierwotnej jest przetwarzana na większą ilość energii wtórnej;

- lokalne źródła energii charakteryzują się tym, że zmniejszenie kosztów inwestycyjnych, 
w związku z tym, że nie ma konieczności rozbudowy sieci przesyłowych; zastosowanie źródeł zdecentralizowanych pozwala na uniknięcie ponoszenia kosztów związanych z budową niekiedy znacznych odcinków sieci przesyłowo-rozdzielczych;

- następuje znaczne zmniejszenie strat energii związanych z przesyłem;

- skojarzone systemy energii napędzane odnawialnymi źródłami energii przyczyniają się do znacznego zmniejszenia emisji szkodliwych związków chemicznych do środowiska.

W gminie Biesiekierz planuje się wykorzystanie biogaz, który powstawał będzie w wyniku fermentacji osadów ściekowych i innych odpadów energetycznych powstających na terenie gminy. Lokalizacja zakładu gdzie będzie wytwarzana energia elektryczna i cieplna z biogazu przewidziana jest w miejscowości Rutkowie , a jego budowa przewidziana jest w latach 2005 – 2008.

9.  Ochrona Zasobów Środowiska

9.1.  Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska

Podmiotami korzystającymi ze środowiska na obszarze gminy są:

- instytucje publiczne,

- jednostki (podmioty) gospodarcze,

- gospodarstwa domowe.

Obowiązki te dotyczą następujących podstawowych sfer środowiska:

- gospodarki odpadami;

- gospodarki wodno – ściekowej;

- ochrony powietrza atmosferycznego;

- emisji hałasu;

- emisji pól elektromagnetycznych.

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami:

- w przypadku, gdy prowadzi instalację:

  - uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;

  - uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie;

  - przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza od 5 do 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;

- nie prowadzi instalacji:

  - uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne powyżej 100 kg rocznie.

Każdy z wytwórców odpadów zobowiązany jest również do naliczania i wnoszenia opłat za umieszczanie odpadów oraz za czas ich składowania.

9.1.1.  Podstawowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w sferze gospodarki wodno – ściekowej

Ochrona wód polega na zapewnieniu im jak najlepszej jakości, w tym utrzymania ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności przez:

- utrzymanie jakości wód powyżej, albo co najmniej na poziomie wymaganym
w przepisach;

- doprowadzenia jakości co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty (art. 97 Prawa ochrony środowiska).

Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej w szczególności na:

- zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania;

- utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód.

Ustawowo na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Zasada ta oznacza podjęcie określonych czynności dotyczących zagospodarowania tego terenu. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy również odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody.

Poza strefą ochrony bezpośredniej może być zabronione lub ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia. Na terenie strefy można ograniczyć bądź zabronić:

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

- rolniczego wykorzystania ścieków,

- przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych,

- stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin,

- budowy autostrad, dróg oraz torów kolejowych,

- wykonywania robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych,

- lokalizowania zakładów oraz ferm i chowu lub hodowli zwierząt,

- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu,

- lokalizowania składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych,

- mycia pojazdów mechanicznych,

- urządzenia parkingów, obozowisk oraz kąpielisk,

- lokalizowania nowych ujęć wody,

- lokalizowania cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych,

- wydobywania kopalin,

- wykonywania odwodnień budowlanych lub górniczych,

- lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego,

- używania samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych,

- wykonywania pryzm kiszonkowych,

- chowu lub hodowli ryb, ich dokarmiania lub zanęcania,

- pojenia oraz wypasania zwierząt,

- wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinania roślin,

- z wód lub brzegu,

- uprawiania sportów wodnych,

- użytkowania statków o napędzie spalinowym.

Na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej może być nałożony obowiązek stosowania odpowiednich upraw rolnych lub leśnych, a także zlikwidowania nieczynnych studni oraz, na ich koszt, ognisk zanieczyszczeń wody.

Celem zapewnienia ochrony środowiska przyrodniczego zabrania się wprowadzania ścieków:

- bezpośrednio do poziomów wodonośnych wód podziemnych;

- do wód powierzchniowych oraz do ziemi:

  - jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z utworzenia obszarów chronionych, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 r.

  - ochronie przyrody, stref oraz ustanowionych obszarów ochronnych;

  - w obrębie kąpielisk, plaż publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej niż
1 km od ich granic;

- do wód stojących;

- do jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż jedna doba;

- do ziemi, jeżeli stopień oczyszczenia ścieków lub miąższość warstwy gruntu nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem.

Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest obowiązany do:

- niezwłocznego powiadomienia właściciela urządzeń kanalizacyjnych o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii;

- instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe
i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń;

- umożliwienia właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością odbiorcy usług;

- wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, w szczególności gdy wprowadzane ścieki przemysłowe stanowią więcej niż 10% wszystkich ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków;

- udostępniania wyników wewnętrznej kontroli właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju
i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków;

- zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych na żądanie właściciela urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych
i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.

9.1.2.  Podstawowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w sferze emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;

- zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane (art. 85 Prawo ochrony środowiska).

Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych określa:

- dopuszczalne do wprowadzenia do powietrza ilości i rodzaje substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych;

- warunki uznawania dopuszczalnych ilości i rodzajów substancji zanieczyszczających za dotrzymane;

- czas obowiązywania do wprowadzenia do powietrza ilości i rodzajów substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych oraz warunków uznawania dopuszczalnych ilości i rodzajów substancji zanieczyszczających za dotrzymane;

- postępowanie w przypadku zakłóceń w procesach technologicznych i operacji technicznych;

- urządzenia techniczne konieczne ze względu na wymagania środowiska;

- przypadki, w których niezbędne jest prowadzenie pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych i zakres tych pomiarów.

Wprowadzenie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia. Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie dotyczy
m.in. następujących instalacji (art. 220 Prawa ochrony środowiska):

- z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych;

- wentylacji grawitacyjnych;

- energetycznych:

  - opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do MWt,

  - opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt;

  - opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt;

- innych niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem;

- stosowanych na fermach hodowlanych, z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- stosowanych w młynach spożywczych.

9.1.3.  Podstawowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w sferze emisji hałasu

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;

- zmniejszenia poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany (art. 112 Prawa ochrony środowiska).

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska podstawowym obowiązkiem użytkowników środowiska jest zaniechanie czynności powodujących hałas bądź stosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych zapobiegających powstawaniu 
i przenikaniu hałasu do środowiska. Oceny warunków akustycznych środowiska dokonuje na podstawie pomiarów hałasu starosta powiatu.

Szczególne znaczenie dla oceny hałasu w środowisku mają przepisy prawa miejscowego, 
w tym głównie ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które winny uwzględniać potrzeby ochrony przed hałasem. Rozstrzygnięcia organów administracji rządowej
i samorządu terytorialnego nie mogą bowiem naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 13 Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może:

- nałożyć obowiązek podjęcia działań zmierzających do usunięcia w określonym terminie przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko;

- wymierzyć karę pieniężną;

- wstrzymać działalność powodującą naruszenie wymagań ochrony środowiska.

Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska jest wymagane, gdy hałas przekracza dopuszczalny poziom. Pozwolenie to nie jest wymagane, gdy hałas powstaje w związku 
z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów lub 
z działalnością osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą (art. 230 Prawa ochrony środowiska).

Ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska starosta sporządza, co 5 lat mapy akustyczne, które pozwolą wyodrębnić tereny zagrożone hałasem. Pierwsze mapy winny być sporządzone do końca 2004 r. Dla terenów zagrożonych hałasem będą uchwalane przez rady powiatu programy ochrony środowiska przed hałasem, określające przedsięwzięcia, których celem będzie dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

9.1.4.  Podstawowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w sferze emisji pól elektromagnetycznych

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;

- zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane (art. 121 Prawa ochrony środowiska).

Pola i fale elektromagnetyczne oraz smog elektromagnetyczny (SEM) otacza środowisko przyrodnicze zewsząd. Wytwarzają je urządzenia domowe, telefony komórkowe, kable energetyczne, a zwłaszcza linie wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, stacje nadawcze, itp.

Smog elektromagnetyczny to różnego rodzaju pola nakładające się na siebie. Wielu naukowców twierdzi, że szkodliwe działanie smogu elektromagnetycznego jest takie, jak suma wszystkich innych zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Panuje wśród nich przekonanie, że to właśnie smog elektromagnetyczny odpowiada za większość tzw. chorób cywilizacyjnych.

W krajach Unii Europejskiej wydano akty prawne, które nakazują pracodawcy ochronę pracowników obsługujących komputery przed pulsującym promieniowaniem elektromagnetycznym (PPEM) – emitowanym przez lampy w nich zainstalowane. Przed PPEM powinno się zabezpieczać (stosowanie obudowy ekranującej oraz anten pochłaniających) w pierwszej kolejności te miejsca, gdzie z monitorów można korzystać w dzień. Największe zagrożenia są ze strony pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości, dlatego powinno się stosować skuteczną ochronę przed nimi. W strefie dużego promieniowania powinna być określona przestrzeń, w której przebywanie ludzi jest zabronione lub dozwolone w ograniczonym czasie.

10.  MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ORAZ PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA

Na szczeblu powiatu zarządzanie środowiskiem i programem ochrony środowiska odbywać się będzie poprzez samorząd powiatu oraz przez instytucje mu podlegające i w ścisłej współpracy
z samorządami gmin. Realizację założonych celów i zadań (priorytetów) w programie można, między innymi, uzyskać poprzez:

- eksploatację instalacji i urządzeń zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska;

- przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska;

- eksploatowanie instalacji i urządzeń w taki sposób, aby nie następowało przekroczenie standardów emisyjnych;

- modernizowanie istniejących instalacji i urządzeń w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów;

- stosowanie technologii w nowo uruchomionych lub zmienionych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach spełniających wymagania dotyczące ochrony środowiska;

- wdrażanie technologii bezodpadowych i mało odpadowych;

- instalowanie urządzeń ochrony środowiska;

- stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów przestrzennego zagospodarowania terenu;

- kontrolowanie w zakresie gospodarczego wykorzystania środowiska;

- edukację ekologiczną;

- stałe badania z zakresu ochrony środowiska;

- informowanie oraz kształtowanie, zwłaszcza przez środki masowego, przekazu pozytywnego stosunku społeczeństwa do ochrony środowiska.

10.1.  Instrumenty prawne

Jednym z podstawowych instrumentów prawnych są pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

- wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi;

- wytwarzanie odpadów;

- emitowanie hałasu;

- emitowanie pól elektromagnetycznych;

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Udzielanie większości pozwoleń jest w kompetencji starosty. Udzielane mogą być także pozwolenia zintegrowane. Pozwolenia zintegrowanego wymaga instalacja, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości (art. 201).

Innymi instrumentami prawnymi są:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- oceny oddziaływania na środowisko (projekty strategii, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu);

- raporty oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko;

- przeglądy ekologiczne;

- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami;

- koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych,

- pozwolenia na korzystanie ze środowiska, np. pozwolenia wodno – prawne;

- ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości;

- monitoring środowiska;

- stosowanie szczególnych instrumentów prawnych wobec zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (art. 248 – 271).

10.2.  Instrumenty finansowo-prawne

Zgodnie z art. 272 ustawy Prawo ochrony środowiska, środki finansowo – prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności:

- opłata za korzystanie ze środowiska;

- administracyjna kara pieniężna;

- zróżnicowanie stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za (art. 273):

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

- wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi;

- pobór wód;

- składowanie odpadów.

Inne instrumenty finansowe, które pozwalają na właściwe zarządzanie środowiskiem to:

- środki z budżetu państwa i samorządów;

- pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska,

- pożyczki i dotacje z innych funduszy działających na rzecz ochrony środowiska,
np. Ekofunduszu;

- ulgi w podatkach i opłatach;

- opłaty podwyższone nakładane na użytkowników środowiska np. w przypadku braku wymaganego pozwolenia;

- administracyjne kary pieniężne, które wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska np. za przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości pyłów wprowadzonych do powietrza;

- odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, np. gdy usunięte zostały przyczyny ponoszenia opłat i kar;

- odpowiedzialność cywilna, np. gdy poprzez bezprawne oddziaływanie na środowisko spowodowane zostały szkody w tym środowisku;

- odpowiedzialność karna, np. za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów;

- odpowiedzialność administracyjna, np. jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na to środowisko.

10.3.  Instrumenty społeczne

Ogólna charakterystyka instrumentów społecznych zarządzania i kształtowania ochrony środowiska zawarta jest w art. 31 Prawa ochrony środowiska, w którym stwierdza się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Organizacje ekologiczne, jednostki pomocnicze samorządu gminnego, samorząd pracowniczy, jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związki zawodowe mogą współdziałać w dziedzinie ochrony środowiska z organami administracji (art. 38).

W „Agendzie 21” zaleca się między innymi:

- zapewnienie akceptacji społecznej dla realizowania polityki środowiskowej;

- udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji.

Realizując ideę zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na:

- umożliwienie podejmowania istotnych dla społeczności decyzji na szczeblu lokalnym, przy wspieraniu tych działań przez władze powiatu;

- umożliwienie szerszego współuczestniczenia społeczności lokalnej w zarządzaniu gminą 
i powiatem;

- rozszerzanie współpracy sektora publicznego i prywatnego w celu rozwoju infrastruktury związanej z ochroną środowiska.

Bardzo ważne instrumenty społeczne w zarządzaniu środowiskiem to także:

- komunikacja ze społeczeństwem;

- tworzenie partnerstwa dla zrównoważonego (ekorozwoju) powiatu;

- edukacja ekologiczna;

- monitoring społeczny.

Właściwe zarządzanie środowiskiem, przy wykorzystaniu instrumentów społecznych, wymaga możliwie jak najszerszej współpracy władz samorządowych powiatu i gmin ze społeczeństwem. Dotyczy to głównie uczestnictwa społeczeństwa w podejmowaniu kluczowych decyzji, w tym decyzji mogących mieć znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze. Jednymi ze skuteczniejszych form komunikowania się władz samorządowych ze społeczeństwem jest prowadzenie szeroko pojętej kampanii informacyjnej oraz bezpośrednia aktywność przedstawicieli życia społecznego w budowaniu partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju powiatu.

Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju to rodzaj społecznego lobby, działającego 
w obszarze związanym z ochroną środowiska. Władze powiatu powinny dla tego rodzaju partnerstwa pełnić rolę inicjującą, koordynującą i wdrażającą.

Działania edukacyjne realizowane mogą być w różnych formach i na różnych poziomach. Edukacja ta powinna być prowadzona w szczególności dla:

- lokalnych liderów;

- pracowników administracji samorządowej;

- nauczycieli;

- członków pozarządowych organizacji ekologicznych;

- młodzieży szkolnej;

- kadry kierowniczej i pracowników administracji zakładów produkcyjnych;

- pracowników lokalnych mediów;

- społeczności lokalnej poszczególnych sołectw.

Monitorowanie odczuć społecznych jest trudne do oceny i niewymierne. Podstawowymi miernikami tych odczuć są przede wszystkim badania opinii społecznej. Mogą też być prowadzone specjalistyczne badania dotyczące udziału społeczności lokalnej w działaniach w zakresie zarządzania i poprawy stanu środowiska. Jedną z metod zbierania ocen dotyczących efektów wynikających z realizacji programu mogą być spotkania organizowane w formie tzw. warsztatów, które powinny być prowadzone przez doświadczonych trenerów.

Wskaźnikami odczuć społecznych może także być:

- aktywny udział społeczności lokalnej, głównie liderów lokalnych w działaniach na rzecz ochrony środowiska;

- ilość i poziom interwencji dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska;

- liczba i aktywność obywateli w szkoleniach edukacyjnych.

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska Rada Powiatu uchwala Program ochrony środowiska dla powiatu, przyjmując go na 4 lata, z tym, że przewidziane w nim działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata (art. 14 ust. 2). Projekt programu ochrony środowiska jest opiniowany przez Zarząd Województwa. Z wykonania Programu Zarząd powiatu sporządza co 
2 lata raporty, które przedstawia Sejmikowi Wojewódzkiemu. W raporcie powinien być przedstawiony stan zaawansowania z realizacji przyjętych w programie priorytetów (zadań) oraz efekty rzeczowe i efekty w postaci zmniejszenia obciążenia zanieczyszczenia środowiska na obszarze powiatu. Ponadto powinna być zawarta w nim ocena zmian zachodzących w środowisku w wyniku realizacji programu. Powinny być także określone zagrożenia w jego realizacji
i ewentualne wynikające stąd zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

10.4.  Monitoring programu

Monitorowanie stanu środowiska dostarczać będzie podstawowych informacji o wynikach wdrażania Programu. Cele mogą być zestawione z wynikami, co daje możliwości oceny osiągnięcia postępów realizacji celi nadrzędnych.

Najważniejszym wskaźnikiem osiągnięć władz jest monitorowanie stopnia realizacji zadań. Co roku przygotowany powinien być plan działań. Pod koniec każdego roku konieczne będzie monitorowanie postępu ich wdrażania. W przypadku braku realizacji zadań, należy znaleźć tego przyczynę i próbować ją wyeliminować, bądź przeformułować cel w oparciu o nabyte doświadczenia i nowe uwarunkowania. Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki. Będą to mierniki związane z poszczególnymi celami (tabela poniżej). Niektóre z mierników będą parametrami stanu środowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi się do zasobu środowiskowego.

10.5.  Mierniki realizacji programu dla gminy Biesiekierz

Tabela nr 30.  Mierniki realizacji programu dla gminy Biesiekierz

| CEL | MIERNIKI |
| --- | --- |
| Cel 1. Gospodarka wodno-ściekowa |
| zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej, poprawa niezawodności dostaw, zmniejszenie zużycia wody, zmniejszenie ilości urządzeń dostarczających wodę, zwiększenie ilości odbiorców wody pitnej dostarczanej systemem sieci wodociągowej, osiągnięcie wysokiego stopnia oczyszczania, zmniejszenie dopływu zanieczyszczeń do zbiorników, poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa stanu czystości wód (podziemnych i powierzchniowych) poprzez wybudowanie kanalizacji we wszystkich miejscowościach gminy | jakość wody pitnej i przeznaczonej dla celów przemysłowych oraz rolnych, jakość wód powierzchniowych, ilość (odsetek do ogółu mieszkańców) odbiorców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zanieczyszczenia z produkcji rolnej, np. badanie zanieczyszczeń gleb i wód w rowach melioracyjnych, procent redukcji związków biogennych w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni, ilość odprowadzanych ścieków do oczyszczalni, długość sieci kanalizacyjnej |

| Cel 2. Gospodarka odpadami |
| --- |
| ograniczenie ilości powstających odpadów, objęcie do końca 2006 roku zorganizowanego odbioru odpadów wszystkich mieszkańców gminy, rozwój selektywnej zbiórki odpadów u źródła powstawania, edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie gospodarki odpadami, w Centrum Szkolenia Ekologicznego przy szkole podstawowej w Starych Bielicach budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Biesiekierzu | ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, w tym w przeliczeniu na jednego mieszkańca (ton/rok/mieszkańcy), ilość miejscowości gdzie stosuje się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych u źródła, ilość odpadów odzyskanych z selekcji u źródła, ilość odpadów wykorzystywanych gospodarczo, ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych, ilość wykorzystywanych i składowanych odpadów przemysłowych, ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych, |
| Cel 3. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne) |
| zmniejszenie nośników energii, zwłaszcza węgla kamiennego poprzez jego spalanie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, ograniczenie negatywnego oddziaływania hałasu, ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym, zwłaszcza wzdłuż linii elektroenergetyczne (400 kV) i w pobliżu stacji 400/220/110 kV w Dunowie, m.in. poprzez wyznaczenie strefy ochronnej, | poziom zanieczyszczenia powietrza, oceniany zwłaszcza w Biesiekierzu, poziom emisji hałasu w Biesiekierzu przy drodze, poziom promieniowania elektromagnetycznego wzdłuż linii wysokiego napięcia i w pobliżu stacji w Dunowie, ilość (powierzchnia) zakładanych pasów zieleni izolacyjnej, zwłaszcza wzdłuż drogi krajowej Nr 6, |
| Cel 4. Racjonalizacja użytkowania surowców |
| zaniechanie poszukiwania złóż na obszarach cennych ze względu na walory przyrodnicze, zwiększenie lesistości gminy, zakładanie na użytkach rolnych plantacji roślin przeznaczonych na cele energetyczne, rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii, | rodzaj i ilość eksploatowanych złóż, ilość (powierzchniowo) nasadzeń leśnych, ilość (powierzchniowo) zakładanych lasów na użytkach rolnych, rodzaj i ilość zakładanych plantacji roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne, ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i jej udział w ogólnym bilansie energii, |
| Cel 5. Ochrona powierzchni ziemi |
| ochrona gleb przed erozją, rekultywacja gleb i terenów zdegradowanych, ochrona gleb przed nadmierną intensyfikacją produkcji, m.in. poprzez stosowanie znacznej ilości nawozów i środków ochrony roślin, ochrona gleb przed niewłaściwym stosowaniem nawozów płynnych, zwłaszcza gnojowicy świńskiej, przywracanie naturalnych walorów wyrobiskom poeksploatacyjnym, przywracanie naturalnych walorów wyrobiskom poeksploatacyjnym, utworzenie nowych obszarów chronionych, | ilość (powierzchnia) gleb narażonych na erozję, ilość (powierzchnia) nasadzeń drzew i krzewów na terenach gdzie gleby narażone są na erozję, powierzchnia degradowanych gleb, powierzchnia gleb zrekultywowanych, udział powierzchni zdegradowanej do zrekultywowanej w ciągu roku, ilość stosowanych nawozów w przeliczeniu na powierzchnię, w poszczególnych gospodarstwach rolnych, ilość zużywanych środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych, powierzchnia zrekultywowanych wyrobisk, powierzchnia zrekultywowanych nieczynnych składowisk odpadów, powierzchnia obszarów chronionych i ich udział w powierzchni ogólnej, |
| Cel 6. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych |
| zwiększenie obszarów chronionych, zwiększenie lesistości gminy, dostosowanie ochrony przyrody do przepisów UE, przywracanie naturalnych walorów, zwłaszcza na obszarach cennych rolniczo, ograniczenie degradacji gleb, ochrona gatunków najwyższej jakości, zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych, | udział obszarów chronionych do powierzchni ogółem, wielkość powierzchni lasów, w tym struktura gatunkowa, stan zdrowotności lasów oceniany przez służbę leśną, wielkość powierzchni lasów zakładanych na użytkach rolnych, wielkość powierzchni zalesień pasmowych wzdłuż rzek w gminie, wielkość powierzchni zadrzewień nieużytków śródpolnych, |
| Cel 7. Przeciwdziałanie poważnym awariom |
| zapobieganie awariom, zmniejszenie ryzyka występowania awarii, opracowanie programu zapobiegania awariom, stworzenie systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia poważnych awarii, zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych, | lista zakładów i instalacji stwarzających potencjalne zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, opracowane zewnętrzne programy (ilość) operacyjno – ratownicze, rodzaj i ilość stwierdzonych awarii przemysłowych i drogowych, ilość stwierdzonych wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych, ilość tworzonych stanowisk postojowych i parkingów dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, |
| Cel 8. Edukacja ekologiczna |
| wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy, zwiększenie społecznej akceptacji dla realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku do przyrody i ludzi, zwiększenie dbałości o stan środowiska w gminie, wzrost aktywności społeczności lokalnych na rzecz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, poprawa stanu środowiska przyrodniczego w gminie budowa Centrum Szkolenia Ekologicznego przy szkole podstawowej w Starych Bielicach | liczba prowadzonych szkoleń i ilość uczestników, liczba zajęć praktyczno – dydaktycznych z wybranymi klasami szkół podstawowych, nakład materiałów informacyjnych (broszur, ulotek), wielkość nakładów finansowych na edukację ekologiczną, badanie opinii społecznej, liczba zajęć praktyczno – dydaktycznych z wybranymi klasami szkół podstawowych, |

11.  PLAN DZIAŁAŃ W OKRESIE DŁUGOTERMINOWYM I KRÓTKOTERMINOWYM

11.1.  Plan działań w okresie długoterminowym do 2015 roku.

Tabela nr 31. Plan działania w okresie do 2015 roku

| Rok | Zadanie | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Do 2012 | Modernizacja istniejących systemów grzewczych w oparciu o odnawialne źródła energii | Wytwórcy energii cieplnej |
| Do 2010 | Wykorzystanie obiektów użyteczności publicznej, usługowych i budynków mieszkalnych | Gmina, wspólnoty mieszkańców, właściciele obiektów |
| Do 2014 | Przebudowa drogi 03697 Kraśnik Koszaliński – Warnino do drogi krajowej Nr 6 | Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) |
| Do 2014 | Przebudowa drogi 03732 Popowo – Parnowo – Laski Koszalińskie – Dunowo | Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) |
| Do 2014 | Przebudowa drogi 03782 Nowe Bielice – Laski Koszalińskie | Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) |
| Do 2010 | Budowa ekranów dzwiękochłonnych w miejscowości Biesiekierz wzdłuż drogi krajowej Nr 6 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych (GDDK) |
| Do 2014 | Założenie plantacji upraw roślin energetycznych | Gmina, podmioty gospodarcze |
| Do 2014 | Budowa elektrowni wiatrowych | Gmina, podmioty gospodarcze |

11.2.  Plan działań krótkoterminowych i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2004 - 2007

Tabela nr 32.  Plan działań krótkoterminowych w latach 2004 – 2007

| Lp. | Nazwa | Okres realizacji | Szacunkowe koszty (tys. zł) | Jednostki i podmioty realizujące | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z wytycznymi zawartymi w waloryzacji przyrodniczej gminy | 2004-2006 | 80,0 | Samorząd gminy | Środki budżetowe WFOŚiGW Fundusze UE |
| 2. | Powołanie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej | 2004-2006 | 50,0 | Samorząd gminy | Środki budżetowe WFOŚiGW Fundusze UE |
| 3. | Wyznaczenie nowych szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych | 2004-2006 | 40,0 | Samorząd gminy | Środki budżetowe WFOŚiGW Fundusze UE |
| 4. | Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Biesiekierz | 2004-2006 | 12 400,0 | Samorząd gminy | Środki budżetowe WFOŚiGW Fundusze UE |

| 5. | Budowa drogi gminnej na skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 6 w miejscowości Nowe Bielice | 2004-2006 | 1 128,0 | Samorząd gminy | Środki budżetowe Fundusze UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej 03752 Stare Bielice – Dobre – Mścice | 2004-2006 | 1 575,0 | Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) | Środki budżetowe Fundusze UE |
| 7. | Przebudowa mostu na drodze powiatowej 03732 | 2004-2006 | 230,0 | Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) | Środki budżetowe Fundusze UE |

12.  BibliografiA

Akty prawne

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229);

- Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne (Dz.U. Nr 233, poz. 1957);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. 
Nr 132, poz. 622);

- Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów ze zmianami 
(tzw. dyrektywa ramowa);

- Decyzja Komisji 94/3/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. ustanawiająca listę odpadów;

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994, Prawo geologiczne i górnicze wg stanu prawnego na l stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1190).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia l października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. (Dz.U. Nr 176, poz. 1453).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. (Dz.U. Nr 16, poz. 183).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 200 1 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych złóż kopali leczniczych, 
a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopali podstawowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1815).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1777).

- Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
14 marca 1997 r. w sprawie badań statystycznych dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii (M.P. Nr 25, poz. 242).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych. (Dz.U. Nr 148, poz. 1660).

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003. (M.P. Nr 49, poz. 715).

- Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (M.P. Nr 25, poz. 365).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Dz.U. Nr 230, poz. 1934);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła 
z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu 
z wytwarzaniem ciepła (Dz.U. Nr 104, poz. 971);

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492);

- Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r., Nr 3, poz. 21);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549);

- Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz. 2093);

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. 
Nr 73, poz. 764);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444);

- Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz 
o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 160, poz. 1079);

Dokumenty i opracowania:

  - Kaliciuk J., Kozłowska A., Więski K., Waloryzacja faunistyczna gminy Biesiekierz. Szczecin 2003;

- Głowaciński Z. (red.), Polska czerwona księga zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992;

- II Polityka ekologiczna państwa przyjęta przez Radę Ministrów RP 01.08.2002 r., Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010, Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010;

- Karl i Klaus R. Imhoff, Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, poradnik;

- Kleczkowski A. S., Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, Instytut Hydrologii i Geologii Inż., AGH Kraków, 1990;

- Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002;

- Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa, 1980;

- Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, Wydawnictwo SGGW, 1999;

- Materiały konferencyjne: „Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku", Warszawa 
10-11 grudnia 2001 r., Organizator: Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, World Renewable Energy Network;

- Materiały konferencyjne: „Rozwój obszarów chronionych w kontekście wymogów wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” Ekspert-SITR Koszalin, Arłamów, 2002 r.;

- Materiały szkoleniowe: „Odnawialne źródła energii”, Ekspert-SITR, Koszalin 2003 r.;

- Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Warszawa, 1999 r.;

- Nowe regulacje prawne ochrony środowiska w Polsce dostosowane do wymagań Unii Europejskiej, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001 r.;

- Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych, red. A. Paulo, CPPGSMiE PAN, Kraków 1995 r.;

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym - projekt, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002r

- Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, wrzesień 
2000 r.;

- Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2001 r., WIOŚ, Szczecin 2002 r.;

- Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2000 r., WIOŚ, Szczecin 2001 r.;

- Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim, Szczecin, czerwiec 
2003 r.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, październik 2002 r.;

- Program Ochrony Środowiska dla miasta Koszalina, powiatu koszalińskiego, Starostwo Powiatowe, maj 2004 r.;

- Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, Szczecin 2000 r.;

- Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska ze standardami europejskimi, Dyrektywa azotanowa, RCDRRiOW, Przysiek 2001 r.

13.  Spis tabel

Tabela nr 1.  Struktura użytkowania gruntów.	3

Tabela nr 2.  Ludność według płci.	3

Tabela nr 3.  Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym.	3

Tabela nr 4.  Zatrudnienie w poszczególnych sektorach.	3

Tabela nr 5.  Podmioty działające na terenie gminy.	3

Tabela nr 6.  Długość rozdzielczej sieci wodociągowej oraz ilość przyłączonych obiektów.	3

Tabela nr 7.  Lokalizacja kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej	3

Tabela nr 8.  Emisja zanieczyszczeń do atmosfery na terenie powiatu koszalińskiego w latach  
2000 – 2001	3

Tabela nr 9.  Emisja energetycznych zanieczyszczeń do powietrza w roku 2001 [Mg/rok]	3

Tabela nr  10.  Wstępna klasyfikacja stref dla poszczególnych zanieczyszczeń	3

Tabela nr 11.  Rodzaje i wielkość emisji w powiecie koszalińskim w roku 2002, w Mg.	3

Tabela nr 12.  Wyniki pomiarów wskaźnikowych SO2 i NO2 na obszarze gminy Biesiekierz 
w 2002 roku	3

Tabela nr 13. 	Wyniki bezpośredniej oceny jakości wód Radwi w przekroju monitoringu regionalnego na terenie gminy Biesiekierz.	3

Tabela nr 14.  Podstawowe dane dotyczące jeziora Parnowskiego	3

Tabela nr 15.  Pomniki przyrody na terenie gminy Biesiekierz	3

Tabela nr 16.  Analiza SWOT uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych	3

Tabela nr 17.  Analiza SWOT warunków przyrodniczych i rolnictwa	3

Tabela nr 18.  Analiza SWOT turystyki	3

Tabela nr 19.  Analiza SWOT infrastruktury technicznej	3

Tabela nr 20.  Zadania w zakresie tzw. gorących punktów w skali województwa	3

Tabela nr 21. Zadania w zakresie gospodarki wodnej	3

Tabela nr 22.  Zadania w zakresie gospodarki odpadami	3

Tabela nr 23.  Zadania w zakresie poprawy jakości powietrza	3

Tabela nr 24.  Zadania w zakresie racjonalizacji użytkowania surowców	3

Tabela nr 25. Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i ochrony wybrzeży	3

Tabela nr 26.  Zadania w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych	3

Tabela nr 27.  Zadania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom	3

Tabela nr 28.  Zadania w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej	3

Tabela nr 30.  Mierniki realizacji programu dla gminy Biesiekierz	3

Tabela nr 31. Plan działania w okresie do 2015 roku	3

Tabela nr 32.  Plan działań krótkoterminowych w latach 2004 – 2007	3

14.  Aneks skrótów

BAT – Best Available Techniques (najlepsze dostępne techniki)

BZT – Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen

ChZT – Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GUS – Główny Urząd Statystyczny

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych

KDPR – Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

LP – Lasy Państwowe

MOSZNiL – Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

non – nie odpowiada normom

NPS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenia

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

POŚWZ – Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

PZPWZ – „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego”

RZGW – Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej

UE – Unia Europejska

UR – Użytki Rolne

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ZZMiUW – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

# Footnotes

Opracowano na podstawie materiałów zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego oraz danych WIOŚ. Ostatnie dostępne wyniki badań, opublikowane przez WIOŚ w Szczecinie dotyczą 2001 r.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Symbol i numer na mapie dołączonej do Waloryzacji przyrodniczej gminy.